## Slide 1
1.8 发动机机械机构的检测
1.8.1气缸盖、气缸体平面度的检测
气缸体与气缸盖的翘曲变形的原因
气缸盖工作时受热不均匀
装配时气缸盖螺栓扭紧力不均匀
拧紧顺序不符合规定
螺纹孔中有污物
气缸衬垫不平
各工作零部件的冲击载荷

## Slide 2
1.8 发动机机械机构的检查
1.8.1检查气缸盖、气缸体平面度
气缸体与气缸盖的变形的检测方法
检测仪器：直尺、塞尺（厚薄规）
气缸体上平面的平面度误差标准：在任意位置，每50×50平方毫米的范围内均应不大0.05mm。全长小于等于600mm的气缸体，其平面度误差不大于0．15mm；全长大于600mm的铸铁气缸体，其平面度误差不大于0.25mm；全长大于600mm的铝合金气缸体，其平面度误差不大于0.35mm。
气缸盖平面度要求：全长上应不大0.05mm，在100mm长度上应不大于0．03mm。
如超过平面度允许值，应予以修理或更换。

## Slide 3
所需要的专用工具和维修设备
内径精密测量仪 50 - 100 毫米
1.8.2检查气缸内径
检查方法
在 3 处位置上以交叉方式沿横向 -A- 和纵向 -B- 测量。
检查结果
与额定尺寸的偏差最大 0.08 mm（按制造厂商规定）
Magotan 2007 4 缸 1.8 升 4 阀门 涡轮增压发动机的机械机构 - 汽油直接喷射装置为例

## Slide 4
所需要的专用工具和维修设备
千分尺 75 - 100 毫米
1.8.2检查活塞
检查方法
测量下边缘约 10 mm 处，与活塞销的轴线错开 90 °。
检查结果
与额定尺寸的偏差最大 0.04 mm（按制造厂商规定）
Magotan 2007 4 缸 1.8 升 4 阀门 涡轮增压发动机的机械机构 - 汽油直接喷射装置为例

## Slide 5
所需要的专用工具和维修设备
塞尺
1.8.4检查活塞环
检查方法
将环垂直于气缸壁从上推进下面的气缸开口，离气缸边缘约15mm。 推入时使用不带环的活塞。。
检查活塞环切口间隙
检查活塞环高度间隙
检查方法
检查前清洁活塞环槽。。
检查结果 。
活塞环尺寸（mm） | 新的 | 磨损极限
1. 气环 | 0.04 ∽ 0.08 | 0.15
2. 气环 | 0.02 ∽ 0.06 | 0.15
刮油环 | 无法测量 | 
活塞环尺寸（mm） | 新的 | 磨损极限
气环 | 0.020∽ 0.040 | 0.8
刮油环 | 0.25 ∽ 0.50 | 0.8
检查结果 。

## Slide 6
所需要的专用工具和维修设备
通用百分表支架、千分表。
1.8.5曲轴的检测
工作步骤
将千分尺与通用百分表支架固定在气缸体上并与曲柄臂相对放置。
用手将曲轴压向千分表并将全封闭校表归“0”。
将曲轴向反向押紧并读取显示值。
Magotan 2007 4 缸 1.8 升 4 阀门 涡轮增压发动机的机械机构 - 汽油直接喷射装置为例
测量曲轴的轴向间隙
轴向间隙：新的：0.07∽0.23mm
磨损极限：0.30mm

## Slide 7
1.8.5曲轴的检测
Magotan 2007 4 缸 1.8 升 4 阀门 涡轮增压发动机的机械机构 - 汽油直接喷射装置为例
测量曲轴的径向间隙