## Slide 1: 2.6.1用正时带检测仪测量正时带张紧力
将正时带夹在一个传感器内进行测量。如果制造商未给出其他规定，则将传感器置于正时带最长自由段的中心。借助随附的表格将测量值换算为以“牛顿”为单位，然后与制造商规定值进行比较。
2.6气门控制机构故障诊断诊断

## Slide 2: 2.6.2气门控制机构故障诊断
1.故障现象：如果听到气缸盖区域发出啪嗒声。故障原因：问题通常出在液压挺杆上。排除／措施：液压挺杆无法修理。必须更换。
2.6气门控制机构故障诊断诊断
2.故障现象：有时候出现咔嚓声。故障原因：气门座中的污物颗粒干扰了液压挺杆的功能，气门座间隙过大。排除／措施：如果无法通过换油排除故障，则更换液压挺杆。
3.故障现象：快速行驶后怠速运转时发出敲击声。故障原因：油位过低或液压油污染和老化。排除／措施：添加液压油或更换液压油和液压油滤清器。
4.故障现象：快速行驶后怠速运转时发出较大敲击声。故障原因：润滑油凝固、碳化和污染造成液压挺杆卡住。排除／措施：更换液压油和液压油滤清器。

## Slide 3: 2.6.2气门控制机构故障诊断
6.故障现象：机油泄露。故障原因：凸轮轴轴承附近的泄漏部位表示机油密封环磨损。排除／措施：更换机油密封环。
5.故障现象：快速行驶后怠速运转时发出中等程度敲击声。故障原因：润液压挺杆中的阀座泄漏。排除／措施：更换液压挺杆。
7.故障现象：从满负荷切换到滑行模式时出现蓝色机油烟雾。故障原因：蓝烟表示气门杆密封件损坏。机油通过气门导管吸人气缸内并在气缸中燃烧。催化器功能减弱。排除／措施：更新气门杆密封。
8.故障现象： 气缸盖中噪声较大。故障原因：弹簧断裂。排除／措施：修理气缸盖。
9.故障现象： 加速时出现功率损失。故障原因：泄漏、气门损坏、气门导管间隙过大。排除／措施：修理气缸盖。

## Slide 4: 2.6.2气门控制机构故障诊断
10.故障现象：不带气门间隙补偿装置的气门控制机构：功率损失、气门噪声。故障原因：气门间隙过大。排除／措施：调整气门间隙。
11.故障现象：不带气门间隙补偿装置的气门控制机构：功率损失、气门噪声。故障原因：功率损失、废气回流、气门头或气门座烧坏。排除／措施： 调整气门间隙，必要时更换气门，加工气门座。