## Slide 1
2.4.3无气门间隙控制机构
2.4 气门间隙控制
采用间隙补偿元件可以实现无间隙气门控制。补偿元件可确保气门控制机构在所有运行条件下无间隙地工作且能补偿因磨损所造成的长度变化。
一种常用的间隙补偿元件是液压支撑元件。这种元件主要由液压缸、活塞和带有压缩弹簧的球阀组成。发动机运转时，机油从发动机机油循环系统经过环形集油槽和油孔流人活塞内部和液压缸中。
气门间隙补偿
出现气门间隙时，活塞弹簧将活塞从间隙补偿元件液压缸中压出，直至压杆的凸轮滚轮靠在凸轮上。因此活塞下的压力腔扩大，压力下降。球阀（单向阀）打开，机油流人下部油腔中。上部和下部油腔之间的压力平衡时，阀门关闭。
气门驱动装置
只要凸轮在摇臂的滚柱轴承上运行，活塞就有负载，下部压力腔内开始增压。增压促使球阀立即关闭。因为压力腔内的机油无法压缩，所以该支撑元件起“液压刚性连接”作用。