## Slide 1
3.3.3 加注口盖
冷却系统内出现过压或真空时，加注口盖会关闭或打开冷却系统。加注口盖位于上部水箱上或作为密封盖位于补液罐上。加注口盖带有一个过压（蒸汽）阀和真空（空气）阀。
过压（蒸汽）阀
真空（空气）阀
过压阀使冷却系统内保持0.8bar的过压。从而使冷却液的沸腾温度提高到104-108℃，因此改善
了冷却效果。压力更高时该阀门打开并将过压释放到大气中
冷却液冷却过程中冷却系统内出现真空。真空阀打开并让空气从外部流人。因此可以避免冷却液软管收缩。