## Slide 1: 3.3冷却系统的功能模块和功能元件
车身侧冷却系统部件
1 - 散热器❑拆卸和安装，更换后必须更换所有冷却液
2 - 螺栓❑10Nm
3 - 支架
4 - 密封圈
5 - 上部冷却液软管
6 - 螺栓❑10Nm
7 - 固定件
8 - 散热器
9 - 螺栓❑10 Nm
10 - 辅助风扇
11 - 2针插头
12 - 散热器风扇
13 - 4针插头
14-冷却液储液罐
15 - 2针插头
16-螺栓❑10 Nm
17-密封盖❑压力达到1.4∽1.6bar时，安全阀必须自动打开。
18-螺栓❑10 Nm
19-支架，用于风扇插头
20-螺栓❑10 Nm
21-2针插头
22-水箱出口冷却液温度传感器G83
23-卡子
24-上部冷却液软管
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 2: 3.3冷却系统的功能模块和功能元件
发动机冷却系统部件
1 - 至储液罐上部
2 - 圆形密封圈❑损坏时更换
3 - 热交换器上的接口
4 - 连接插头❑4针
5 - 冷却液温度传感器G62
6 - 卡子
7 - 从自动变速箱油冷却器或软管
8 - 螺栓❑25 Nm
9 - 冷却液软管
10 - 螺栓❑10 Nm
11 - 至储液罐下部
12 - 从自动变速箱油冷却器或软管
13 - 三管接头
14-至散热器上部
15 - 至散热器下部
16-机油冷却器
17-螺栓❑15 Nm
18-冷却液管接头
19-节温器❑检测时860C打开，打开行程至少7mm
20-齿形皮带
21-冷却液泵
22-螺栓❑15 Nm
23-齿形皮带护罩
24-螺栓❑20 Nm
25-节气门控制单元❑冷却液加热
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 3: 3.3冷却系统的功能模块和功能元件
发动机冷却系统部件
1 - 至储液罐上部
2 - 圆形密封圈❑损坏时更换
3 - 热交换器上的接口
4 - 连接插头❑4针
5 - 冷却液温度传感器G62
6 - 卡子
7 - 从自动变速箱油冷却器或软管
8 - 螺栓❑25 Nm
9 - 冷却液软管
10 - 螺栓❑10 Nm
11 - 至储液罐下部
12 - 从自动变速箱油冷却器或软管
13 - 三管接头
14-至散热器上部
15 - 至散热器下部
16-机油冷却器
17-螺栓❑15 Nm
18-冷却液管接头
19-节温器❑检测时860C打开，打开行程至少7mm
20-齿形皮带
21-冷却液泵
22-螺栓❑15 Nm
23-齿形皮带护罩
24-螺栓❑20 Nm
25-节气门控制单元❑冷却液加热
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 4: 3.3冷却系统的功能模块和功能元件
冷却液软管连接图
1 - 冷却液储液罐
2 - 进气管
3 - 节气门控制单元
4 - 冷却液管
5 - 热交换器
6 - 冷却液管路
7 - 自动变速箱油冷却器
8 - 上部冷却液软管
9 - 下部冷却液软管
10 - 散热器
11 - 机油冷却器
12 - 冷却液泵/节温器
13 - 气缸盖/气缸体
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例