## Slide 1
4.6.3 更换机油
机油:4L，机油滤清器，放油螺栓及垫片，抹布，三件套，废机油收集器，翼子板布等。
所需要的专用工具和维修设备
1.接收工单，确认车辆信息（车型、发动机型号、任务工单）是否完整。
2.将车辆驶入工位，拉紧驻车制动器，将变速器置于N档或P档。
3.安装三件套（座椅套、方向盘套和脚垫）。
4.打开发动机机舱盖并支撑好。
5.安装翼子板罩布和前格栅布。
6.检查泄露。察看气门室罩（气缸）盖垫、加油口、曲轴前油封等出是否漏油。
7.用抹布擦净加油塞周围的油渍、尘土等杂质，并打开机油加注孔盖。
8.检查车辆支撑是否可靠，并将车辆举升到目标高度，并可靠停住。
9.排放机油。（1）将机油收集装置置于发动机油底壳放油螺栓正下方。（2）用专用扳手拧松放油螺栓，排放机油。（3）当油底壳排放孔不在滴油时，用手旋入新的放油螺栓和垫片，用扭力扳手按规定力矩拧紧。（4）用抹布擦净放油螺栓和油底壳上的油迹。

## Slide 2
10.更换机油滤清器。（1）用专用扳手拆下机油滤清器，并放入废件手机桶中，清洁滤清器座。（2）在新的滤清器内加注新鲜机油约为其容量的3/4后，在密封圈上均匀涂抹一薄层机油。（3）使用专用扳手安装机油滤清器，按规定扭矩拧紧。（4）用抹布擦净滤清器及其座上的机油。
11.加注机油。（1）将车辆平稳的降落到地面，观察车辆是否平稳。（2）加注4L机油，当机油加注到3/4时，停止加注，过2-3分钟，检查机油量是否在规定范围，如果不足，继续加注，一定时机油规定范围内。（3）机油加注完后，盖上机油加注盖，按规定力矩拧紧。
12.添加和检漏。（1）启动发动机，使发动机运转3-5min。（2）熄火后再过3-5min，检查机油量是否在规定范围内。（3）将车辆举升到适当高度，检查放油螺栓处、机油滤清器等是否泄漏。如果泄漏，修复后，将车辆平稳降落。