## Slide 1
1.6.1 曲 轴
将活塞直线运动转化为旋转运动。
将连杆产生的扭转力转换为转矩。
将转矩传递到离合器上。
驱动气门控制机构、点火分电器、机油泵、冷却液泵、风扇和其他附属总成。
1.6.1.1曲 轴 任 务

## Slide 2
1.6 曲轴和附件
1.6.1 曲 轴
用于曲轴支撑在曲轴箱内的主轴颈。
用于安装连杆轴承的连杆轴颈。
连接连杆轴颈和主轴颈的曲柄臂。
1.6.1.2曲 轴 组 成
飞轮固定在曲轴的输出端，在对侧主轴颈上安装有用于凸轮轴传动装置的齿轮或齿形带轮、用于分配泵和机油泵传动装置的斜齿轮和用于风扇、水泵传动装置和其他附属总成传动装置的带轮。

## Slide 3
曲轴结构
前端轴
连杆轴颈
曲轴轴颈
后端轴
平衡重
曲拐
曲拐：由一个连杆轴颈和它两端曲柄及主轴颈构成。
曲柄

## Slide 4
曲拐：由一个连杆轴颈和它两端曲柄及主轴颈构成。
为适应较高的燃烧压力增强了部件强度。
主轴承和连杆轴承的接触平面被加大,以增加强度

## Slide 5
中碳钢（汽）、合金铸铁（柴）、球墨铸铁
1.6.1.3曲轴材料

## Slide 6
1.6.1.4曲轴的形状取决于
气缸数量
气缸布置
曲轴轴承数量
行程
点火顺序

## Slide 7
1.6.1.5曲轴运行条件
负 荷 | 运行条件 | 后果
弯 曲 | 活塞上下运动时，活塞力和惯性力通过连杆作用在曲轴上并使其弯曲。 | 
扭 转 | 曲轴因材料的弹性在活塞力作周下扭转。 | 
扭转 振动 | 弯曲应力和扭转应力叠加在一起，以冲击形式作用的活塞力使曲轴扭转。这个力在空行程中停止作用时，曲轴反向振动。由此产生扭转振动。 | 在某一转速下活塞力引起的扭转振动与曲轴的固有振动叠加在一起。这个转速使发动机运行极不平稳。在不利的情况下这些振动可能严重到使曲轴断裂。

## Slide 8
1.6.1.5曲轴运行条件
负 荷 | 运行条件 | 后果
力矩 | 因为这些活塞力和惯性力作用在相对曲轴中心的不同力臂上，所以会产生力矩。这种力矩促使曲轴围绕其中心旋转。 在4缸发动机中，每两个活塞同时产生向上和向下的作用力，因此力矩互相抵消。 在6缸V形发动机中，这些力作用在V形角方向，因此作用力无法平衡。这会使发动机摇摆后果。 | 
摩 擦 力 | 所有曲轴的轴 承部位都有摩 擦现象。 | 轴承间隙变大，从而可能造成轴承严重损坏。从敲击声可知轴承已损坏。