## Slide 1: 3发动机冷却系统
您是4S店服务顾问或是维修技师，客户保修：发动机的温度显示处于警告区域。直接接车后，在客户在场时直观检查发动机的项目有哪些？
直观检查发动机的项目有
冷却液液位是否正常？
散热器风扇是否开着？
散热器是否堵塞？
散热器片是否堵塞？

## Slide 2: 3.1冷却系统的任务
发动机冷却系统使发动机得到适度的冷却，并保持其在最适宜地温度范围内工作。
使活塞和气缸等发动机部件的热负荷保持在限值范围内且不造成材料损坏
润滑油不被炽热的发动机部件蒸发掉或烧毁且不会因温度过高而丧失其润滑性能
燃油不会因炽热的部件而自燃