## Slide 1
1.4.3活塞销
·将活塞与连杆连接，
·将活塞力传递到连杆上。
活塞销与连杆和活塞销孔中的轴承铰接。
为确保活塞正常工作，活塞销在活塞销孔中的精确配合非常重要。在汽油发动机中，活塞销与活塞销孔之间的间隙约为0.003 mm。为了达到这么小的间隙，制造商按照相应的配合公差选择活塞销，同时为避免错误配对而用相同的色标标记出配对的活塞销和活塞。
活塞销必须无法侧向移动，以免造成气缸壁损坏。
1.4.3.1活塞销任务
构造：活塞销的内孔形状有圆柱形，两段截锥 形，以及两段截锥与一段圆柱的组合形。

## Slide 2
1.4.3活塞销
1.4.3.2活塞销支撑
浮 动 支 撑
活塞销可以在活塞销孔中或在连杆轴套中转动。活塞销两侧通过卡环（弹性挡圈）或钢丝卡环固定。活塞销通过来自活塞顶的滴油经过连杆小头内的孔来润滑。
卡 紧 式 连 杆
活塞销以热压配合方式固定在连杆小头内，在活塞销孔中则为间隙配合。因此取消了卡环和连杆轴套。

## Slide 3
1.4.3.3活塞销运行条件
负荷 | 运行条件 | 后果
气体压力和惯 性力 | 作用在活塞上的气体压力和惯性力使活塞销变形。活塞销弯曲，其横截面变成椭圆形。 | 活塞销的椭圆形变形和弯曲过大时，在不利的情况下可能导致活塞销孔区域出现裂纹 。
摩 擦 | 活塞销支撑面上承受方向不断变化的冲击负荷。通过连杆进行的润滑只能是有限的。活塞销在连杆轴承中的 滑动很小且很慢 | 由于润滑不良且在表面压力很高时滑动，因此导致磨损