## Slide 1
2.3凸轮轴的检测
1.外观检视凸轮工作面
检视凸轮工作面是否有擦伤和疲劳剥落现象。
2.检查凸轮的磨损
凸轮的磨损程度可用外径千分尺测量凸轮的高度H来判断 。如果被测凸轮高度H小于使用限度，更换凸轮轴。累计磨损量超过0.80mm时，更换凸轮轴。
进气凸轮：37.15mm
排气凸轮：37.05mm
奇瑞A5

## Slide 2
3.检查凸轮轴的弯曲变形
若测量值超过极限值，则应进行冷压校正或更换凸轮轴。

## Slide 3
4.检查凸轮轴轴颈的磨损
用所测轴颈承孔内径减去相应轴颈直径即得轴颈与轴颈承孔的配合间隙。如果该配合间隙超过极限值，则应更换凸轮轴，必要时，更换气缸盖。
凸轮轴轴颈的圆度误差大于0.015 mm，各轴颈的同轴度误差超过0.05 mm时，应按修理尺寸法进行校正并修磨

## Slide 4
5.检查凸轮轴轴向间隙