## Slide 1
4.6.2 润滑系统的检查
所需要的专用工具和维修设备
♦ 油压检验设备
♦二极管检测指示灯
♦测量辅助工具套件
4.6.2.1 机油压力和油压开关的检查
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例

## Slide 2
检测的前提条件
以迈腾2007 4缸电喷发动机(2.0L,BJZ)为例
发动机油位正常
在打开点火装置时，油压指示灯应会亮起约 3 秒。
机油温度至少 80 °C（散热器风扇必弁运行过一次）。
检测流程
拆下油压开关 ，并将其旋入检测设备中。
将检测设备取代油压开关旋入机油滤清器支架中。
检测设备的棕色导线接地（-）。
将二极管检测指示灯用 测量辅助工具套件 中的辅助导线连接在蓄电池正极（+）和油压开关 -上。发光二极管不得亮起。
如果发光二极管不亮：起动发动机并提高转速： 在 1.2 ∽ 1.6 bar 过压时，发光二极管必弁亮起，否则更换 油压开关 ，继续提高转速。 在转速为 2000 r/min且机油温度为 80 °C 时，机油过压应在 2.7 ∽4.5 bar之间。
如果发光二极管亮起，请更换 1.4 bar的油压开关。

## Slide 3
4.6.2.2 机油油位的检查
检测条件：①发动机机油温度至少应为 600C。②车辆处于水平位置。③关闭发动机后等待几分钟，以便机油流回油底壳。
检测流程：①拉出机油尺，用干净的抹布擦净后将机油尺重新插入推到底。②再次拔出机油尺并读出机油油位。
油位不允许高于最大标记 - 有损坏尾气催化净化器的危险！
提示
油尺上的标记：
a - 不得添加机油。
b - 可添加机油。
c - 必弁添加机油。
油位不得超过最大刻度 -箭头 1- 或低于最低刻度 -箭头 2-。