## Slide 1
3.6 冷却系统的保养和维护
3.6.3 冷却液系统的检查
冷却液液面检查
检查防冻剂
检查冷却系统外观，检查冷却液液面，需要的话，添加冷却液，检查防冻剂，如果冷却液损失过多时，要检查冷却系统的密封状况。

## Slide 2
3.6 冷却系统的保养和维护
3.6.3 冷却液系统的检查
冷却系统密封性检查
检查系统压力
利用压力测试仪可以在冷却系统内产生 1 bar的压力。此压力可以持续10 s。如果在 10 s秒钟内所产生的压力下降了，则表明冷却系统密封性不好。
一氧化碳测试仪
利用一氧化碳测试仪可以将空气从冷却系统中吸出。如果测试仪中的蓝色液体变成了黄色，则表明气缸盖或气盖密封条密封性不好。