## Slide 1: 4.3.1 机油泵
机油泵将一定压力和数量的润滑油供到润滑表面。有一下几种结构。
两个互相啮合的齿轮高速旋转。齿轮外侧与泵壳壁构成油腔，机油通过油腔从吸油室输送到高压油室中。在高压油室中配对齿轮的啮合齿将机油从齿隙中挤出。轮齿啮合可以阻止机油从高压油室返回到吸油室中。这种泵属于自吸式泵。将其安装在最低的位置可以提高它的工作效率。
外啮合齿轮泵
新月形齿轮泵
新月形齿轮泵有一个内齿轮和一个偏心安装的外齿轮。一个新月形隔板将吸油室和高压油室隔开。由曲轴驱动其内齿轮。机油通过沿新月形隔板的上、下边的齿隙进行输送。内、外轮的啮合阻止机油从高压油室流人到吸油室中。特点：
当发动机低转速运转时可以高效输送机油。
噪声低。
内啮合齿轮泵
内齿轮泵有一个内转子和
一个外转子。从动内转子以偏心方式安装在泵壳体，内转子比外转子少一个齿。内外转子转动时，吸人侧泵室变大，泵开始吸人机油。高压侧泵室变小时，机油输送到需要润滑的位置。特点有：
噪声很低。
压力很高。

## Slide 2: 体积流量调节式机油泵
现代发动机采用体积流量调节式机油泵。机油泵根据相应的发动机运行区域输送所需要的机油量。负荷较小时不会输送过量机油。这就减小了发动机耗油量和机油损耗。
机油泵采用了滑阀式叶片泵。在供给模式下，泵轴在壳体中处于偏心位置处，叶片在旋转过程中呈放射状移动。因此，叶片构成了体积不同的腔。体积增大时吸入机油，体积减小时将机油排入机油通道内。
1 叶片
2 滑阀
3 带有摆动支撑的控制活塞
4 压力弹簧
5 泵轴
6 转子
7 转轴