## Slide 1
活塞和连杆 - 装配一览
以迈腾Magotan 2007 4 缸 1.8 升 4 阀门 涡轮增压发动机的机械机构 - 汽油直接喷射装置为例。发动机识别代码 BYJ、 BYE
1 - 连杆螺栓。❑ 30 Nm + 继续旋转 90°❑ 更换❑ 给螺纹和接触面上油❑ 测量径向间隙时使用旧螺栓❑ 为测量径向间隙用 30Nm 的力矩拧紧，但不用继续旋转
2 - 连杆轴承盖。❑ 注意安装位置❑ 通过以折断法（断裂）拆开的连杆，连杆盖只能在一个位置上安装且只能安装到所属的连杆上❑ 标出所属气缸 -A-❑ 安装位置： 标记 -B- 指向皮带盘侧
3 - 轴瓦。❑ 不要混淆运转过的轴瓦（做好记号）
❑ 新轴向间隙： 0.10 -0.35mm 磨损极限：0.40 mm❑ 用塑料间隙规测量径向间隙： 新的： 0.02 -0.06mm 磨损极限：0.09 mm。 测量径向间隙时不能扭转曲轴
4 - 安全阀。27 Nm❑ 开启压力：1.6-1.9bar
5 - 喷油嘴。❑ 用于活塞冷却
6 - 卡环。
7 - 活塞销。❑ 不易移动时将活塞加热到 60°C❑ 用 芯轴专用工具拆卸和安装
8 - 活塞。❑ 标出安装位置和所属气缸❑ 活塞头上的箭头指向皮带轮侧❑ 用活塞环夹紧箍安装
9 - 压缩（气）环。❑ 开口错开 120 °❑ 用活塞环钳拆卸和安装❑ 标记 “TOP” 必须向上指向活塞顶
10 - 刮油环。❑ 3 件型❑ 将上面的钢带活塞环的接口相对临近的气环偏转 120°安装❑ 将刮油环部件的接口相对偏转地安装。❑ 高度间隙无法测量。
11 - 连杆。❑ 只能成套地更换❑ 标出所属气缸 -A-
❑ 安装位置： 标记 -B- 指向皮带盘侧