## Slide 1
发动机发动机气缸盖功能元件和功能模块
1.3发动机机体和附件
1-螺栓，15Nm 2-螺栓，20N·m 3-后部齿形传送带护罩 4-气缸盖 5-气缸盖螺栓，每次均需更換 6-挡油板 7-气缸盖罩密封垫，损坏时更换 8-加强肋条 9气缸盖罩 10-螺栓，10N·m 11-集气管上部件 12-螺母，10N・m 13-机油加注口盖 14-密封环 15-排气壳体 16-密封垫，损坏时更换 17-螺母，10N・m 18-支架 19-密封件 20-进气管下部件 21-螺栓，20N·m 22-进气管密封垫，每次均需更换 23-螺塞，15Nm 24-密封环,每次均需更换 25-法兰 26-螺栓，10N·m 27-密封垫 28-螺栓，20N·m 29-吊耳 30气缸盖密封垫

## Slide 2
气缸盖密封垫执行以下任务：
  在进气行程期间不吸入渗入空气。
  在压缩行程和做功行程期间不出现压力损失。
  无冷却液或机油外流和／或进入气缸内。
1.3发动机机体和附件
1.3.2气缸盖密封垫

## Slide 3
1.3发动机机体和附件
1.3.2气缸盖密封垫：组成
盖板
位于外侧的压槽盖板由弹簧钢制成并涂敷有弹性体涂层。在气体、机油通道和螺栓孔处以及外边缘处这些盖板都有压槽。这些盖板对部件和密封垫中间层都有密封作用。压槽起宏观密封作用。它们能适应部件不平度，在一定压紧力作用下可以补偿凹凸不平。压槽使密封垫有很高的回弹能力。
弹性体涂层起微观密封作用。它能完全密封表面上受加工所限产生的粗糙之处。
折叠板
折叠薄板由不锈钢制成，厚度约0.08-0.15mm。在燃烧室通道处将薄板折叠。通道增加厚度可提高压紧在燃烧室上的压紧力。薄板带有薄弹性体涂层。涂层具有内部密封作用。
隔板
隔板由碳钢制成并涂有一层能产生必要安装厚度的防腐金属涂层。安装厚度为0.4-5 mm。
通过控制压紧力实现宏观密封
通过弹性体填充凹槽实现微观密封

## Slide 4
1.3发动机机体和附件
1.3.2气缸盖密封垫：负荷
燃烧压力
气缸盖密封垫承受剧烈变化的燃烧压力负荷：汽油发动机可达95 bar，柴油发动机90-120 bar，增压柴油发动机130-180bar。
温度
燃烧室温度达到2600 0C时，燃烧室密封垫边缘温度升高到180-2400C。气缸盖中未经过冷却的凸缘区域以及发动机缸体区域温度可能达到3000C。
化学负荷和热膨胀
气缸盖密封垫承受由机油、冷却液、燃烧气体以及燃油和润滑剂燃烧反应产物的化学负荷。铝合金气缸盖通过钢制气缸盖螺栓安装在铸铁气缸曲轴箱上，所有这些材料都有不同的热膨胀特性。