## Slide 1
项目2 单片机最小系统设计

## Slide 2
任务2.1 点亮一盏 ＬＥＤ 灯
01
02
04
目录
06
任务2.2 循环流水灯
03
06
任务2.3 蜂鸣器驱动电路

## Slide 3
任务2.1 点亮一盏 ＬＥＤ 灯
用单片机控制编写程序点亮一盏 ＬＥＤ 灯。

## Slide 4
任务2.1 点亮一盏 ＬＥＤ 灯
1、知识目标
掌握单片机控制器的含义，了解单片机发展历史；
掌握单片机硬件结构，熟悉单片机的引脚含义；
掌握单片机时钟含义，特别是时钟周期、机器周期、指令周期的含义；
掌握最小系统的含义，特别是掌握电源电路、时钟电路、复位电路的组成。
2、技能目标
能使用proteus仿真软件构建单片机最小系统；
能进行单片机时钟的计算；
能使用keil编程软件进行点亮LED灯的编程，实现对LED控制的设计、运行及调试。
3、素养目标
培养学生的编程思维能力；
培养学生独立思考的能力；
培养学生发现问题、解决问题的能力。

## Slide 5
知识2.1.1 单片机概述
单片机又称为MCU,是指集成在一块电路芯片上的计算机系统，运用集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等各种功能集成到一块硅片上构成一个完整的计算机系统，它与计算机相比，单片机只缺少了I/O设备。

## Slide 6
知识2.1.2 单片机结构与引脚
1、单片机的结构
单片机结构图

## Slide 7
知识2.1.2 单片机结构与引脚
2.单片机的引脚
单片机引脚图
在MCS-51系列单片机中的8031、8051及8751均采用40引脚DIP封装形式(双列直插式封装)，引脚如图所示。受封装形式的限制，有不少引脚具有两种功能。

## Slide 8
知识2.1.3 单片机时钟
单片机的时钟是控制其内部操作和外部通信的关键元素之一。时钟为单片机提供了时间基准，单片机内部各种各样的数字逻辑器件(如触发器、寄存器、存储器等），它的工作必须按时间顺序完成，这种时间顺序称为时序。时钟电路为单片机内部各种操作提供时间基准。
单片机控制器中的时序电路产生时钟脉冲，当计算机工作时，时钟脉冲控制下一拍一拍地进行。所谓单片机的时序即CPU在执行指令时所需控制信号的时间顺序，为了保证各器件之间的同步工作，单片机内部电路应在的时钟信号下严格地控时序进行工作。
内部时钟
外部时钟

## Slide 9
知识2.1.4 单片机最小系统
单片机最小系统,是能让单片机运行起来的最小硬件连接的系统。对于51系列单片机来说，最小系统一般应该包括单片机、电源电路、时钟电路、复位电路等几部分,如下图所示。
单片机最小系统图

## Slide 10
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89S52单片机的I/O引脚接发光二极管LED，通过C语言程序控制，点亮第一盏LED灯。
任务分析
1、任务分析
由5V电源通过串联电路把电阻及LED灯接到P1.0引脚上，只需要控制P1.0引脚的高低电平即可以实现LED灯的亮灭了。

## Slide 11
2、使用Proteus软件绘制电路原理图
按照工作任务要求，点亮一个LED电路由AT89S52单片机最小系统和一个LED电路构成。LED点亮电路设计如图所示。

## Slide 12
效果展示

## Slide 13
任务评价

## Slide 14
任务2.2 循环流水灯
设计一个简易的单片机控制电路，能够让8个发光二极管双向轮流闪烁发光。

## Slide 15
任务2.2 循环流水灯
任务目标
1、知识目标
掌握循环左移位函数的函数结构、使用注意事项。
掌握循环右移位函数的函数结构、使用注意事项。
2、技能目标
能使用proteus仿真软件构建循环流水灯电路图。
能使用循环左移位函数、循环右移位函数。
能使用keil编程软件进行循环流水灯的编程，实现对循环流水灯双向控制的设计、运行及调试。
3、素养目标
培养学生自主学习能力。
培养学生灵活运用新知识的能力。
培养学生严谨细致的工作态度。

## Slide 16
知识2.2.1 循环左移位函数、循环右移位函数
1._crol_循环左移函数
i将某个变量左移若干位，最高位移动到最低位，并将值以该类型进行返回。其函数结构如下：
unsigned char _crol_(
unsigned char c, /* 要被进行位左移的形参 */
unsigned char b);/* 位左移的位数 */
上述函数是将字符型变量c进行b位左位移,并将移位后的值以unsigned char类型返回。
注意：函数返回类型为unsigned char，函数的两个形参也是unsigned char类型。c为要被进行位左移的形式参数，b为要进行的位移数。向左循环移位时，从左边出去会从右边重新补入。

## Slide 17
知识2.2.1循环左移位函数、循环右移位函数
2._cror_ 右循环移函数
将某个变量右移若干位，最高位移动到最低位，并将值以该类型进行返回。举例，其函数结构如下：
unsigned char_ cror_ (
unsigned char c, /* 要被进行位右移的形参 */
unsigned char b);/* 位右移的位数 */
上述函数是将字符型变量c进行b位右位移,并将移位后的值以unsigned char类型返回。
注意：函数返回类型为unsigned char，函数的两个形参也是unsigned char类型。c为要被进行位右移的形式参数，b为要进行的位移数。向右循环移位时，从右边出去会从左边重新补入。

## Slide 18
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89C52单片机让8个发光二极管双向轮流闪烁发光。
任务分析
本项目的软件部分主要由void main( )函数和延时函数void Delay(int x)组成。在主函数通过调用两个函数：右移函数_cror_( )和左移函数_crol_( )来实现8路流水灯的效果。

## Slide 19
2、使用Proteus软件绘制电路原理图
按照工作任务要求，8个发光二极管双向轮流闪烁电路由AT89C52单片机最小系统和8个发光二极管电路构成。8个发光二极管双向轮流闪烁电路设计如图所示。

## Slide 20
任务评价

## Slide 21
任务2.3 蜂鸣器驱动电路
蜂鸣器是一种输出设备，可以作为报警信号或者提示信号。单片机控制蜂鸣器发声的基本原理和方法：需对驱动口输入驱动电平，通过放大电路对电流进行放大驱动，就能使蜂鸣器发出声音。改变输入电平频率，就可以调整蜂鸣器的音调，产生各种不同的声音。

## Slide 22
任务2.3 蜂鸣器驱动电路
任务目标
1、知识目标
掌握蜂鸣器结构、原理。
掌握蜂鸣器的驱动方式、分类。
2、技能目标
能使用proteus仿真软件构建蜂鸣器发声电路图。
能使用keil编程软件进行蜂鸣器发声的编程，实现对蜂鸣器发声控制的设计、运行及调试。
能使用按键、LED灯等电子元件对蜂鸣器电路进行拓展。
3、素养目标
培养学生的编程思维能力。
培养学生的创新能力。
培养学生严谨细致的工作态度。

## Slide 23
知识2.3.1 蜂鸣器结构原理
蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器，采用直流电压供电，广泛应用于电脑、冰箱、洗衣机、玩具、电梯、电话、报警器等电子产品中作发声器件。
1．压电式蜂鸣器
2．电磁式蜂鸣器
压电式蜂鸣器
电磁式蜂鸣器

## Slide 24
知识2.3.2 蜂鸣器驱动电路
蜂鸣器按照驱动方式分为两种:一种是有源蜂鸣器，内含多谐振荡器，能够采用直流电源直接驱动;另外一种就是无源蜂鸣器，需通过脉冲来驱动，不能采用直流来驱动。
无源他激型蜂鸣器的工作发声原理图
有源自激型蜂鸣器的工作发声原理图

## Slide 25
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89C51单片机蜂鸣器发声。
任务分析
本项目中我们在Proteus的元件库中找到如下元件1k电阻、PNP三极管、BUZZER蜂鸣器，按照电路原理图连接。接好后只需要通过单片机I/O引脚给低电平，三极管就会导通，使蜂鸣器发声。

## Slide 26
2、使用Proteus软件绘制电路原理图
按照工作任务要求，蜂鸣器发声电路由51系列单片机最小系统和三极管放大电路构成。蜂鸣器发声电路设计如图所示。

## Slide 27
任务评价

## Slide 28
初心在方寸 咫尺在匠心