## Slide 1
项目3 显示电路设计

## Slide 2
任务4.1 独立键盘点亮LED灯
01
02
03
04
目录
06
任务4.2 按键控制数码管显示
任务4.3 矩阵键盘系统设计

## Slide 3
任务3.1 设计4位数码管静态显示电路
设计一个4位数码管静态显示电路，单片机外接四位七段数码管，要求系统上电后，4位数码管显示数字“6666”

## Slide 4
任务3.1 设计4位数码管静态显示电路
任务目标
1、知识目标
掌握数码管的类型、字形码
掌握数码管静态显示、动态显示的特点、连接方式
掌握锁存器的功能、原理、引脚
掌握共阴极共阳极数码管的引脚结构
2、技能目标
能使用数码管进行电路连接
能使用锁存器、单片机设计4位数码管显示电路
能理解数码管段选、位选编程思维
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生缜密严谨的态度

## Slide 5
知识3.1.1 LED数码管的类型
LED数码管（LED Segment Displays）是一种半导体发光器件，由多个发光二极管封装在一起组成“8”字型，引线已在内部连接完成。数码管实际上是由七个发光管组成8字形构成，另外1个发光二极管是小数点。

## Slide 6
知识3.1.2 数码管的字形码
单片机应用系统中，除了复位键有专门的复位电路和复位功能外，其他键都是用来设置控制功能或输入数据的。当按下某个功能键或数字键时，计算机应用系统应该执行该键对应的功能，键的信息输入和软件的结构有很大的关系。

## Slide 7
知识3.1.3 数码管的显示方式
数码管的显示方式分为静态显示和动态显示。静态显示和动态显示均是针对多位数码管而言的。
数码管的段选和位选：段选是负责选择数码管的哪一段发光二极管亮。连在一起的段选控制数码管用来实现数码管显示具体的内容。而数码管的位选，是选择显示具体哪个数码管亮。对于独立的公共端，位选线就是共阴极或共阳极COM端，用来控制哪一个数码管亮。

## Slide 8
任务实施
使用51单片机，设计一个4位数码管显示电路。

## Slide 10
任务3.2 数码管动态显示1234
设计一个4位数码管动态显示电路，单片机外接四位七段共阳极数码管，要求系统上电后，4位数码管轮流显示数字“1234”

## Slide 11
任务4.2 按键控制数码管显示
任务目标
1、知识目标
掌握一维数组的定义、引用、初始化
掌握二维数组的定义、逻辑结构、内存结构、引用、初始化
2、技能目标
能定义一维数组、二维数组
能引用、初始化一维数组、二维数组
能使用单片机设计4位数码管轮流显示数字“1234”
3、素养目标
培养学生复杂问题的解决能力
培养逻辑思维和分析问题的能力

## Slide 12
知识3.2.1 C51语言的一维数组
1、一维数组的定义
定义如下：
类型说明符 数组名[常量表达式]
2、一维数组的引用
数组元素的引用形式：数组名[下标]
说明：下标是指该元素在数组中的位置，从0开始索引。可以是整型的常量、变量或表达式。

## Slide 13
知识3.2.2 C51语言的二维数组
1、二维数组的定义
定义如下：
类型说明符 数组名 [常量表达式1] [常量表达式2]
2、二维数组的逻辑结构
二维数组的逻辑结构为矩阵结构，二维数组的第一个参数是行，第二个参数是列。

## Slide 14
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89C51单片机让4位数码管轮流显示数字“1234”

## Slide 16
任务3.3 液晶显示屏电路
设计一个液晶显示系统，要求系统上电后，由单片机液晶显示器LCD1602显示字符串，第一行显示“Hello SCM! ”，第二行显示“welcome to you!”

## Slide 17
任务3.3 液晶显示屏电路
任务目标
1、知识目标
掌握液晶显示屏的含义
了解液晶显示器LCD1602的显示特性
掌握液晶显示器LCD1602的引脚接口、内部结构
2、技能目标
能使用液晶显示屏LCD1602进行初始化设置
能使用液晶显示屏LCD1602进行读写指令
能使用液晶显示屏LCD1602进行写数据
能使用液晶显示器LCD1602显示字符串
3、素养目标
培养学生解决问题能力
培养学生的创新能力

## Slide 18
知识3.3.1 LCD1602显示特性
1、单5V的供电电压，低功耗、长寿命以及高可靠性
2、内置192种字符（160个5×7点阵字符和32个5×10点阵字符）
3、能够同时显示16×2即32个字符，每个字符由5×8点阵构成。
4、显示方式：STN、半透、正显
5、驱动方式：1/16DUTY，1/5BIAS

## Slide 19
知识3.3.2 结构模块

## Slide 20
知识3.3.3 LCD1602接口定义

## Slide 21
任务实施
设计一个液晶显示系统，要求系统上电后，由单片机液晶显示器LCD1602显示字符串，第一行显示“Hello SCM! ”，第二行显示“welcome to you!”

## Slide 23
初心在方寸 咫尺在匠心