## Slide 1
项目4 键盘电路设计

## Slide 2
任务4.1 独立键盘点亮LED灯
01
02
03
04
目录
06
任务4.2 按键控制数码管显示
任务4.3 矩阵键盘系统设计

## Slide 3
任务4.1 独立键盘点亮LED灯
设计一个独立键盘控制电路，要求系统上电后，按下独立键盘对应的LED灯点亮。

## Slide 4
任务4.1 独立键盘点亮LED灯
任务目标
1、知识目标
掌握键盘的分类、编码键盘与非编码键盘的区别
掌握键盘输入原理、按键结构与特点
掌握独立键盘常用接法
2、技能目标
能使用独立键盘进行电路连接
能设计独立键盘控制电路点亮LED灯
3、素养目标
培养学生有效地沟通与表达
培养学生正确的世界观、人生观和价值观
培养学生社会责任感和工程伦理道德

## Slide 5
知识4.1.1键盘的分类
键盘可以根据其结构原理分为两类：触点式开关按键和无触点式开关按键。
1、编码键盘
编码键盘是一种能够识别键盘上闭合的键并产生相应的键编码号或键值的输入设备。它通常由专用的硬件编码器实现，该编码器能够将按键的物理动作转换为电信号，并将其发送给计算机或其他设备。
2、非编码键盘
非编码式键盘是一种依靠软件编程来确定按键位置的键盘。它有两种主要的结构形式，分别是独立式和矩阵式。

## Slide 6
知识4.1.2 键盘输入原理
单片机应用系统中，除了复位键有专门的复位电路和复位功能外，其他键都是用来设置控制功能或输入数据的。当按下某个功能键或数字键时，计算机应用系统应该执行该键对应的功能，键的信息输入和软件的结构有很大的关系。
知识4.1.3按键结构与特点

## Slide 7
知识4.1.4按键编码
一组按键或键盘都要通过I/O口线检测按键的开关状态。根据键盘结构的不同，使用不同的编码方法。无论有没有编码，以及使用什么编码方法，最后都要把它转换成与累加器中数值相匹配的键值，以便按键功能程序的跳转。
知识4.1.5独立键盘常用接法

## Slide 8
任务实施
使用51单片机，设计一个独立键盘控制电路，实现按下独立键盘对应的LED灯点亮功能。

## Slide 10
任务4.2 按键控制数码管显示
设计一个独立键盘控制电路，要求系统上电后，按下独立键盘数码管实现计数器的功能，即每次按键数码管增加1，数码管从0开始增加到9，如此反复循环。

## Slide 11
任务4.2 按键控制数码管显示
任务目标
1、知识目标
掌握按键抖动的原因
掌握键盘抖动干扰消除方法
掌握双稳态去抖电路的原理
掌握延时函数按键消抖的方法
2、技能目标
能使用延时函数按键消抖编程
能设计按键控制数码管显示
3、素养目标
培养学生工程技术素养
培养学生能进行有效地沟通与表达能力

## Slide 12
知识4.2.1键盘的消抖
机械触点式按键在按下和松开的过程中，由于机械弹性的影响，不会立即稳定地接通或断开。因此，在按键接通和断开的时刻，会有一系列的抖动，抖动时间一般在5ms到10ms之间。这种现象叫做按键的抖动干扰，

## Slide 13
知识4.2.1键盘的消抖
机械触点式按键在按下和松开的过程中，由于机械弹性的影响，不会立即稳定地接通或断开。因此，在按键接通和断开的时刻，会有一系列的抖动，抖动时间一般在5ms到10ms之间。这种现象叫做按键的抖动干扰，

## Slide 14
任务实施
使用51单片机设计一个独立键盘控制电路，实现按键计数器显示的功能。

## Slide 16
任务4.3 矩阵键盘系统设计
设计一个矩阵键盘控制电路，要求系统上电后，按下矩阵键盘按键实现4位数码管的显示功能，即实现每个按键对应1个数字（比如按下第1个按键显示0，按下第2个按键显示1，按下最后1个按键，显示F。

## Slide 17
任务4.3 矩阵键盘系统设计
任务目标
1、知识目标
掌握矩阵键盘的结构
掌握键盘的工作方式，编程扫描的原理、流程
掌握矩阵键盘识别与处理的过程方法
2、技能目标
能使用矩阵键盘进行电路连接
能使用锁存器、单片机设计矩阵键盘控制电路
3、素养目标
树立正确的人生观、价值观和世界观
遵守工程职业道德和行为规范
培养学生自主学习和终身学习的意识

## Slide 18
知识4.3.1矩阵键盘的结构
单片机的I/O接口是有限且宝贵的，当我们设计的控制系统需要较多的按键时，我们会发现I/O口不够用了，为此我们需要减少键盘与单片机接口占用的I/O口线的个数

## Slide 19
知识4.3.2 键盘的工作方式
一般来说，键盘扫描有三种工作模式：编程扫描、定时扫描和中断扫描。
1、编程扫描模式
2、定时扫描模式
3、中断扫描模式

## Slide 20
知识4.3.3矩阵键盘的识别与处理
单片机应用系统中，键盘识别是CPU的一个重要任务。键盘识别的方法会影响CPU对键盘输入的反应模式。在实际应用中，选择键盘识别的方法应根据CPU的实际工作负荷进行决策，既要保证CPU能够及时响应按键操作，又不应过度占用CPU的工作时间。

## Slide 21
任务实施
使用51单片机设计一个矩阵键盘控制电路，实现数码管显示功能。

## Slide 23
初心在方寸 咫尺在匠心