## Slide 1
项目5 中断系统

## Slide 2
任务5.1 外部中断控制LED跑马灯
01
02
03
目录
06
任务5.2 设计十字路口交通灯控制系统
任务5.3 单片机的中断嵌套

## Slide 3
任务5.1 外部中断控制LED跑马灯
设计一个按键控制的LED跑马灯，单片机控制8个LED以跑马灯的形式交替闪烁。每按一次按钮开关，8个LED灯中高四位和低四位先交替闪烁5次，然后8个LED继续再以跑马灯形式闪烁

## Slide 4
任务5.1 外部中断控制LED跑马灯
任务目标
1、知识目标
掌握单片机中断系统的结构和原理
掌握中断处理程序的编程方法
掌握外部中断的设置方法
掌握外部中断的编程方法
2、技能目标
能根据实际问题选择合适的中断方法
能使用外部中断编程解决实际问题
3、素养目标
培养学生的理论与实践的结合能力
培养学生的创新精神

## Slide 5
5.1.1 中断的基础知识
当 CPU 正在执行某项任务时，外部发生了紧急事件请求，要求 CPU 暂停当前工作，转而处理紧急事件，然后回到原来的工作。这个过程称为中断。
计算机技术的发展使人们发现，中断技术不仅解决了中央处理器和输入输出设备速度不匹配的数据传输问题，而且还具有以下优点:
1、分时处理能力。
2、强大的实时响应能力。
3、高度的可靠性。

## Slide 6
5.1.2中断系统结构

## Slide 7
5.1.3中断源

## Slide 8
5.1.4 中断相关寄存器

## Slide 9
5.1.5 中断处理步骤

## Slide 10
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89C51实现按键控制LED跑马灯。

## Slide 12
任务5.2 设计十字路口交通灯控制系统
设计十字路口的交通灯控制系统，用定时器精确定时，四组LED(红黄绿)对应十字路口的四个方向，用两位的数码管实时显示剩余的时间。初始时南北方向为红灯，时间为6s，东西方向为绿灯，时间为3s，绿灯倒计时完毕后会有3s的黄灯闪烁时间,黄灯结束后，南北方向变为绿灯，东西方向变为红灯

## Slide 13
任务5.2 设计十字路口交通灯控制系统
任务目标
1、知识目标
掌握定时器/计数器的原理
掌握定时器/计数器不同工作方式的初值计算方法
掌握定时器/计数器不同工作方式设置方法
掌握定时器/计数器中断编程方法
2、技能目标
能根据实际应用选择合适的定时器/计数器工作方式
能使用定时器/计数器中断解决实际问题
3、素养目标
培养学生的工程应用能力
培养精益求精的工匠精神

## Slide 14
5.2.1 定时器/计数器的工作原理

## Slide 15
5.2.2 定时器/计数器的控制寄存器

## Slide 16
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89C52单片机实现十字路口交通灯控制。

## Slide 18
任务5.3 单片机的中断嵌套
设计电路和编程实现单片机的中断优先级设置功能，要求能够实现高优先级中断源打断低优先级中断的响应过程，并通过LED显示的方式直观地显示出来。

## Slide 19
任务5.3 单片机的中断嵌套
任务目标
1、知识目标
掌握中断优先级的相关知识
掌握中断的优先级的配置方法
掌握中断嵌套编程方法
2、技能目标
能使用中断嵌套解决实际应用问题
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神

## Slide 20
5.3.1 中断优先级的分类
51单片机每个中断源都有一个固定的查询优先级顺序，默认为：外中断0>计数器0>外中断1>计数器1>串行中断。但这只是各个中断源在同时发生时，哪个先进入服务程序的逻辑优先级。

## Slide 21
5.3.2 中断优先级的配置
设置IP寄存器可以改变中断源的执行顺序，使得设置为高优先级的中断源，即使查询优先级低，也可以抢占正在执行的低优先级中断源

## Slide 22
任务实施
选用Proteus软件、Keil uVision4软件，使用AT89C51单片机实现单片机的中断嵌套。

## Slide 24
初心在方寸 咫尺在匠心