## Slide 1
项目6 串行通信系统设计

## Slide 2
任务6.1 74LS164串行输出控制流水灯
01
02
03
04
目录
06
任务6.2 74LS165串行输入按键状态信息
任务6.3 甲机控制乙机的LED亮灭
04
05
06
任务6.4 双机相互控制
任务6.4 使用串口调试助手控制数码管

## Slide 3
任务6.1 74LS164串行输出控制流水灯
设计一个从80C51串行口输出控制流水灯的电路。

## Slide 4
任务6.1 74LS164串行输出控制流水灯
任务目标
1、知识目标
理解串行通信与并行通信两种通信方式的异同
掌握串行通信的重要指标：字符帧、波特率
初步了解MCS-51系列单片机串口的使用方法
熟练掌握C51系列单片机串行通信系统的组成、功能
2、技能目标
能利用单片机的串口编写程序进行远程控制
能利用74LS164串行输出控制流水灯
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 5
知识6.1.1 串行通信基础
通信是指信息的交换。计算机通信是将计算机技术与通信技术相结合，完成计算机与外部设备或计算机与计算机之间的信息的交换。
数据通信有并行通信和串行通信两种。通常根据数据信息传送的距离决定采用哪种通信方式。
并行通信是将收发设备的所有数据位用多条数据线连接，并且各位数据同时进行传送（发送或接收）的通信方式。
并行通信的特点是传送速度快，数据量大，适合于近距离传输。
串行通信是将数据分成一位一位的形式或在一条传输线上按顺序传送的通信方式。
串行通信的特点是系统硬件连接简单，只需一对传输线就可实现两个设备间的数据通信，适用于远距离传输。

## Slide 6
知识6.1.2 移位寄存器74LS164芯片介绍
74LS164是高速硅门CMOS器件，与低功耗肖特基型TTL(LSTTL)器件的引脚兼容。74LS164是8位边沿触发式移位寄存器，串行输入数据，然后并行输出。数据通过两个输入端（DSA或DSB）之一串行输入；任一输入端可以用作高电平使能端，控制另一输入端的数据输入。两个输入端或者连接在一起，或者把不用的输入端接高电平，一定不要悬空。
其中移位脉冲（上升沿）从CP端输入；
移位数据信号从Q0移入，Q7移出；
当DSA和DAB同时为1时，移入“1”，
否则移入“0”； MR为输出清0端。

## Slide 7
任务实施
选用Proteus和KEIL软件进行程序设计，要求8个发光二极管依次点亮，循环不断。

## Slide 9
任务6.2 74LS165串行输入按键状态信息
要求从80C51串行口不仅能实现串行输出，而且能实现串行输入，但需与“并入串出”移位寄存器配合，如74LS165。

## Slide 10
任务6.2 74LS165串行输入按键状态信息
任务目标
1、知识目标
掌握74LS165的使用方法
初步了解MCS-51系列单片机串口的使用方法
熟练掌握C51系列单片机串行通信系统的组成、功能
2、技能目标
能利用单片机的串口编写程序进行远程控制
能利用74LS165串行输入按键状态信息
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 11
知识6.2.1 串行口特殊功能寄存器
89C51单片机内有一个可编程的全双工通用异步收发器，它也可以作为同步移位寄存器使用。其字符帧格式可以为8位、10位或11位，且能设置多种不同的波特率，通过引脚RXD（P3.0，串行数据接收端）和TXD（P3.1，串行数据发送端）与外界进行通信。

## Slide 12
串行口控制寄存器SCON的控制位

## Slide 13
知识6.2.1 移位寄存器74LS165芯片介绍
输入 |  |  |  |  | 内部输出 | 输出
SH/LD | CLK INH | CLK | SER | A…H | QA QB | QH
L | x | x | x | a…h | a b | h
H | L | L | x | x | 保持 | 保持
H | L | ↑ | H | x | 依次移位 | 原Q7
H | L | ↑ | L | x | 依次移位 | 原Q7
H | H | x | x | x | 保持 | 保持

## Slide 14
任务实施
选用Proteus和KEIL软件进行程序设计，80C51与74LS165组成串行输入8位按钮状态信息电路。要求从74LS165并行口输入按键状态数据，并从80C51的P0口输出，驱动发光二极管，以亮暗表示相应按钮的状态。

## Slide 16
任务6.3 甲机控制乙机的LED亮灭
编程实现两个80C51系列单片机的短距离串行通信，用单片机A的2个按钮控制单片机B的P0口外接LED点亮或熄灭。

## Slide 17
任务6.3 甲机控制乙机的LED亮灭
任务目标
1、知识目标
掌握掌握89C51串行口的四种工作方式
初步了解MCS-51系列单片机串口的使用方法
熟练掌握C51系列单片机串行通信系统的组成、功能
2、技能目标
能利用单片机的串口编写程序进行远程控制
能利用甲机控制乙机的LED亮灭
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 18
知识6.3.1 串行口的四种工作方式
89C51串行口可设置四种工作方式，由SCON中的SM0、SM1进行定义。
1、方式0
在方式0中串行口是同步移位寄存器，常用于扩展并行输入或输出接口。
2、方式1
在方式1中，串行口是10位通用异步接口：1位起始位，8位数据位（低位在前），1位停止位。此时RXD为数据接收引脚，TXD为数据发送引脚。
3、方式2和方式3
在方式2和方式3中，串行口是11位通用异步接口：1位起始位，9位数据位（含1位附加的第9位，发送时为SCON中的TB8，接收时为RB8），1位停止位。

## Slide 19
任务实施
选用Proteus和KEIL软件进行程序设计，一个80C51与按钮组成发送电路。另一个80C51与发光二极管组成接收电路，以亮暗表示相应按钮的状态。

## Slide 21
任务6.4 双机相互控制
编程实现两个80C51系列单片机的短距离串行通信，用甲单片机控制乙单片机的LED点亮或熄灭，用乙单片机控制甲单片机的数码管显示数字。

## Slide 22
任务6.4 双机相互控制
任务目标
1、知识目标
掌握89C51串行口的波特率设计
初步了解MCS-51系列单片机串口的使用方法
熟练掌握C51系列单片机串行通信系统的组成、功能
2、技能目标
能利用单片机的串口编写程序进行远程控制
能利用串口技术进行双机相互控制
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 23
知识6.4.1 波特率的确定
在串行通信中，收发双方对发送或接收的速率要有约定。通过软件可对单片机串行口编程为四种工作方式。
方式0波特率是固定的，计算公式：Baud= fosc/12
方式2的波特率也是固定的，并受PCON中SMOD位的影响，计算公式：
Baud= fosc*（2SMOD/64）
方式1和方式3的波特率是可调的，由定时器T1的溢出率和PCON中SMOD位共同决定，计算公式：Baud= 2SMOD /32*T1溢出率
T1溢出率即为T1定时时间t的倒数，用T1作波特率发生器时，由于定时器的模式2具备重装载功能，通常使定时器工作在模式2，这时溢出率取决于TH1中的初值。
T1溢出率=1/t= fosc/[12*(256-X)]
由此可得，T1的初值为：
X=256-(2SMOD *fosc）/(384*Baud)

## Slide 24
知识6.4.1 波特率的选择
在实际应用中，为了得到国际上所采用的标准波特率。单片机都要采用11。0592MHz的晶振，所以方式1和方式3波特率与TH1初值的对应关系是确定的。
波特率Baud（bps） | SMOD | TH1初值X
19200 | 1 | 0xFD
9600 | 0 | 0xFD
4800 | 0 | 0xFA
2400 | 0 | 0xF4
1200 | 0 | 0xE8

## Slide 25
任务实施
甲机的控制过程，甲机的K1按键通过串口发送信息控制乙机的LED灯D3和D4点亮：
① 第一次按下K1键，甲机发送字符“A”，甲机的D1和乙机的D3都点亮；
② 第二次按下K1键，甲机发送字符“B”，甲机的D2和乙机的D4都点亮；
③ 第三次按下K1键，甲机发送字符“C”，甲机的D1、D2和乙机的D3、D4都点亮；
④ 第四次按下K1键，甲机发送字符“D”，甲机的D1、D2和乙机的D3、D4都熄灭。
乙机的控制过程，乙机的K2按键通过串口发送信息控制甲机的数码管显示相应的数字：
① 计算按钮K2按下的次数，乙机发送该次数，甲机的数码管进行相应的显示。

## Slide 26
任务实施

## Slide 28
任务6.5 使用串口调试助手控制数码管
在串口调试助手中任意发送一个字节的数据（0-9），单片机接收数据后在数码管上显示出来，单片机也可以将某个字符串通过串口发送给其他设备。

## Slide 29
任务6.5 使用串口调试助手控制数码管
任务目标
1、知识目标
掌握串口调试助手的使用
初步了解MCS-51系列单片机串口的使用方法
熟练掌握C51系列单片机串行通信系统的组成、功能
2、技能目标
能利用单片机的串口编写程序进行远程控制
能使用串口调试助手控制数码管
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 30
知识6.5.1 串行口编程要点
一、发送条件
 波特率发生器工作。
 发送缓冲区非空（TI=1）。
二、接收条件：
 波特率发生器工作。
 接收缓冲区空（RI=0）。
 允许接收（REN=1）。
三、编程步骤
1．确定T1的工作方式（设置TMOD寄存器）。
2．计算T1的初值，装载TH1、TL1。
3．启动T1（令TR1置位）。
4．确定串行口工作方式（设置SCON寄存器）。
5、串行口工作在中断方式时，要进行中断设置（设置IE、IP寄存器）。
6．利用循环结构，循环检测和清除TI、RI标志，进行数据发送或接收，也可利用中断方式以后台方式进行数据收发。

## Slide 31
任务实施
将实验板的串口与计算机连接好，打开计算机上的SComAssistant串口调试助手。将计算机键盘输入的1个字符发送给51单片机，单片机接收到计算机发来的数据后，可以通过数码管显示出来，而且单片机机也可以将字符串发送给计算机，并在计算机屏幕上显示出来。
通信协议为：波特率选为19200b/s；无奇偶校验位；8位数据位；1位停止位。

## Slide 33
初心在方寸 咫尺在匠心