## Slide 1
项目7 89C51的模拟量接口

## Slide 2
任务7.1 调温报警器的设计
任务7.3 用TLC1543测量电压
任务7.4 灯光亮度调节器的设计
任务7.5 多种波形信号发生器的设计
任务7.6 用TLC5615C(L)P输出方波
01
02
03
04
目录
06
任务7.2 简易数字电压表的设计
04
05
06
06

## Slide 3
任务7.1 74LS164串行输出控制流水灯
要求从80C51串行口输出控制流水灯。

## Slide 4
任务7.1 独立键盘点亮LED灯
任务目标
1、知识目标
了解模拟信号与数字信号的基本概念
掌握A/D与D/A转换的基础知识
掌握A/D转换器的工作原理及应用
2、技能目标
能利用ADC0808编写程序进行A/D控制
能使用A/D转换器进行调温报警器的设计
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 5
知识7.1.1 A/D转换原理
逐次逼近式A/D转换器原理图
双积分A/D转换器原理图

## Slide 6
知识7.1.2 转换器的主要技术指标
一、分辨率
二、量化误差
三、偏移误差
四、满刻度误差
五、线性度
六、绝对精度
七、转换速率

## Slide 7
任务实施
用ADC0808测量外部模拟量（电压），并用AT89C51读取其数字量，当数字量小于100或大于200时，通过2个LED指示灯进行报警指示。

## Slide 9
任务7.2 简易数字电压表的设计
要求用ADC0809采样通道3输入的模拟量，转换后的结果显示在数码管上。

## Slide 10
任务7.2 简易数字电压表的设计
任务目标
1、知识目标
掌握A/D与D/A转换的基础知识
掌握ADC0809的工作原理及应用
2、技能目标
能利用ADC0809编写程序进行A/D控制
能使用A/D转换器进行简易数字电压表的设计
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 11
知识7.2.1 ADC0809芯片的结构与引脚功能
ADC0809内部结构图
ADC0809引脚图

## Slide 12
任务实施
用AT89C51和ADC0808设计一只简单的数字电压表，可以测量0~+5V的电压，并将测得的电压数值显示在LCD1602液晶显示器上，要求测量精度为0.01V，即保留两位小数。

## Slide 14
任务7.3 用TLC1543测量电压
要求用TLC1543采样通道0输入的模拟量，转换后的结果显示在数码管上。

## Slide 15
任务7.3 用TLC1543测量电压
任务目标
1、知识目标
掌握A/D与D/A转换的基础知识
掌握TLC1543的使用方法
2、技能目标
能利用TLC1543编写程序进行A/D控制
能使用TLC1543测量电压
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 16
知识7.3.1 TLC1543芯片的结构与引脚功能
芯片内部有一个14通道多路选择器，可选择11个模拟输入通道或3个内部自测电压中的任意一个进行测试。片内设有采样-保持电路，在转换结束时，EOC(19脚)输出端变高表明转换完成。内部转换器具有高速(10μS转换时间)，高精度(10位分辨率，最大±1LSB不可调整误差)和低噪声的特点。

## Slide 17
任务实施
TLC1543三个控制输入端CS、1/O CLOCK、ADDRESS 和一个数据输出端DATA OUT 遵循串行外设接口SPI 协议，要求微处理器具有SPI口。但大多数单片机均未内置SPI口〈如目前国内广泛采用的MCS51)，需通过软件模拟SPI 协议以便和TLC1543接口。TLC 1543芯片的三个输入端和一个输出端与51系列单片机的I/O口可直接连接。

## Slide 19
任务7.4 灯光亮度调节器的设计
用AT89C51单片机和DAC0832控制一个发光二极管，使发光二极管的亮度逐渐变暗，再逐渐变亮，不断循环。

## Slide 20
任务7.4 灯光亮度调节器的设计
任务目标
1、知识目标
掌握A/D与D/A转换的基础知识
掌握DAC0832的使用方法
2、技能目标
能利用DAC0832编写程序进行D/A控制
能使用DAC0832进行灯光亮度调节器的设计
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 21
知识7.4.1 D/A转换原理
D/A转换器（DAC）输入的是数字量,经转换后输出的是模拟量。在单片机系统中,DAC主要作为模拟量输出通道,将单片机输出的数字量转换成与之成正比的模拟量,以推动执行机构动作,实现对被控对象的控制。
数字量是用代码按数位组合起来表示的，对于有权码，每位代码都有一定的位权。为了将数字量转换成模拟量，必须将每1位的代码按其位权的大小转换成相应的模拟量，然后将这些模拟量相加，即可得到与数字量成正比的总模拟量，从而实现了数字—模拟转换。

## Slide 22
知识7.4.2 D/A转换器的主要技术指标
一、分辨率
分辨率是指输入数字量的最低有效位（LSB）发生变化时，所对应的输出模拟量（电压或电流）的变化量。它反映了输出模拟量的最小变化值。
二、线性度
线性度（也称非线性误差）是实际转换特性曲线与理想直线特性之间的最大偏差。常以相对于满量程的百分数表示。
三、绝对精度和相对精度
绝对精度（简称精度）是指在整个刻度范围内，任一输入数码所对应的模拟量实际输出值与理论值之间的最大误差。相对精度与绝对精度表示同一含义，用最大误差相对于满刻度的百分比表示。
四、建立时间
建立时间是指输入的数字量发生满刻度变化时，输出模拟信号达到满刻度值的±1/2LSB所需的时间。是描述D/A转换速率的一个动态指标。

## Slide 23
任务实施
选用Proteus和KEIL软件进行程序设计，要求能够控制一个发光二极管，使发光二极管的亮度逐渐变暗，再逐渐变亮，不断循环。

## Slide 25
任务7.5 多种波形信号发生器的设计
用DAC0832组成的信号发生器生成要求周期和幅度（0V~+5V）的锯齿波、三角波、方波。

## Slide 26
任务7.5 多种波形信号发生器的设计
任务目标
1、知识目标
掌握A/D与D/A转换的基础知识
掌握DAC0832的使用方法
2、技能目标
能利用DAC0832编写程序进行D/A控制
能使用DAC0832进行多种波形信号发生器的设计
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 27
知识7.5.1 DAC0832芯片的结构与引脚功能
DAC0832是使用非常普遍的8位D/A转换器，由于其片内有输入数据寄存器，故可以直接与单片机相连。DAC0832以电流形式输出，当需要转换为电压输出时，可外接运算放大器。属于该系列的芯片还有DAC0830、DAC0831，它们可以相互代换。

## Slide 28
任务实施
用单片机AT89C51和D/A转换芯片DAC0832组成的信号发生器生成要求周期和幅度（0V~+5V）的锯齿波、三角波、方波。

## Slide 30
任务7.6 用TLC5615C(L)P输出方波
用TLC5615C(L)P组成的信号发生器生成方波。

## Slide 31
任务7.6 用TLC5615C(L)P输出方波
任务目标
1、知识目标
掌握A/D与D/A转换的基础知识
掌握TLC5615C(L)P的使用方法
2、技能目标
能利用TLC5615C(L)P编写程序进行D/A控制
能使用TLC5615C(L)P输出方波
3、素养目标
培养学生的编程思维能力
培养学生探索的进取精神
培养学生严谨细致的工作态度

## Slide 32
知识7.6.1 TLC5615C(L)P芯片的结构与引脚功能
各引脚功能。
DIN：串行数据输入。
SCLK：串行时钟输入。
CS：片选信号输入线，低电平有效。
DOUT：用于菊花链的串行数据输出。
AGND：模拟地。
REFIN：基准输入。
OUT：DAC模拟电压输出。
VDD：正电源
TLC5615C(L)P的工作过程
当片选CS为低电平时。串行输入数据读入16位移位寄存器,它由时钟同步且二进制最高有效位被导前移入。SLCK输入的上升沿把数据移入输入寄存器。
接着CS的上升沿把数据传送至DAC寄存器。当CS为高电平时，输入数据不能由时钟同步送入输入寄存器。

## Slide 33
任务实施
用单片机AT89C51和D/A转换芯片TLC5615C(L)P组成的信号发生器生成一定周期的方波。

## Slide 35
初心在方寸 咫尺在匠心