## Slide 1
电动汽车制动系统基本检查
项目8 电动汽车制动系统维护保养
学习目标
1. 掌握电动汽车制动系统的结构和各部件的
作用。
2. 掌握电动汽车制动系统的检查调整方法。
3. 掌握电动汽车制动器摩擦片检查更换方法。
4. 掌握电动汽车轮胎规格知识和检查方法。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.拆装工具
3.检测工具
4.安全防护设施
5.学习指导书
1

## Slide 2
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
1. 制动系统的组成和作用
使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车；使已停驶的汽车在各种道路条件下(包括在坡道上)稳定驻车；使下坡行驶的汽车速度保持稳定。
制动
系统
行车制
动装置
驻车制
动装置
使正在行驶中的汽车减速或在最短的距离内停车
使已经停在各种路面上的汽车保持不动

## Slide 3
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
北汽新能源EV200制动系统为电动真空助力液压制动系统，如图所示

## Slide 4
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
1） 鼓式制动器。
鼓式制动器结构如图8-2所示，主要包括制制动鼓1、制动器底板2、制动轮缸3、制动蹄及摩擦片5、回位弹簧4等部分。制动轮缸3、制动蹄及摩擦片5、回位弹簧4等装在制动器底板2上，与车架固定，车轮装在制动鼓1上。工作时主要是通过液压装置使摩擦片与随车轮转动的制动鼓内侧面发生摩擦，从而起到制动的效果。
图8-2 鼓式制动器结构
1-制动鼓 2-制动器底板 3-制动轮缸4-回位弹簧 5-制动蹄及摩擦片

## Slide 5
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
1） 鼓式制动器
工作原理示意图如图8-3所示，在踩下制动踏板时，踏板推杆推动制动总泵的活塞运动，进而在油路中产生压力，制动液将压力传递到车轮的制动轮缸4推动活塞3，活塞推动制动蹄5向外运动，进而使得摩擦片2与制动鼓6发生摩擦，从而产生制动力。
图8-3 鼓式制动器工作原理
1-顶杆 2-摩擦片 3-活塞
4-制动轮缸5-制动蹄 6-制动鼓

## Slide 6
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
2） 盘式制动器
盘式制动器也叫碟式制动器，其结构如图2-4所示，主要由制动盘3、制动钳1、摩擦片4、分泵6、油管等部分构成。工作时通过液压系统把压力施加到制动钳上，使制动摩擦片与随车轮转动的制动盘发生摩擦，从而达到制动的目的，如图8-4所示。
图8-4 盘式制动器
1-制动钳 2-制动钳安装支架 3-制动盘4-摩擦片5-制动衬块 6-制动分泵活塞

## Slide 7
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
2） 盘式制动器
工作时通过液压系统把压力施加到制动钳上，使制动摩擦片与随车轮转动的制动盘发生摩擦，从而达到制动的目的，如图8-5所示。
图8-5 盘式制动器工作原理示意
1-制动分泵活塞 2-液压油
3-制动钳 4-制动摩擦片 5-制动盘

## Slide 8
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
3） 驻车制动器
驻车制动器，通常是指机动车辆安装的手动制动装置，俗称驻车制动，在车辆停稳后用于稳定车辆，避免车辆在斜坡路面停车时发生溜车，协助车辆在上坡坡道顺利起步。驻车制动装置结构如图8-7所示。
图8-7 驻车制动装置结构示意图
1-驻车制动杆 2-平衡杠杆 3-拉索
4-拉索调整接头 5-拉索支架
6-拉索固定夹 7-后轮制动器

## Slide 9
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
3） 驻车制动器
驻车制动器内部工作原件及工作原理示意图如图8-8所示，当车辆停止后，驾驶员拉起驻车制动杆，带动制动拉索4拉动后轮制动器内杠杆1，推动制动推杆2，迫使前后制动蹄3紧紧压在制动鼓6上，从而起到制动作用。驻车制动操纵杆在棘齿作用下锁止在制动位置保持不动。
图8-8 驻车制动器内部结构及工作原理
1-驻车制动杠杆 2-驻车制动推杆
3-制动蹄 4-拉索 5-制动轮缸
6-制动鼓

## Slide 10
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
3） 电动真空助力系统
由真空助力器总成（如图8-9所示）和电动真空泵（如图8-10所示）提供真空伺服制动力的助力装置。
工作过程为：当驾驶员发动汽车时，12V电源接通，电子控制系统模块开始自检，如果真空罐内的真空度小于设定值，真空压力传感器输出相应电压值至控制器，此时控制器控制电动真空泵开始工作；当真空度达到设定值后，真空压力传感器输出相应电压值至控制器，控制器控制真空泵停止工作；当真空罐内的真空度因制动消耗，真空度小于设定值时，电动真空泵再次开始工作，如此循环。

## Slide 11
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
真空助力器结构

## Slide 12
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
真空助力器工作状态

## Slide 13
一、 电动汽车制动系统的作用和构成
2. 北汽新能源EV200制动系统构成及各部件的作用
真空助力器工作状态

## Slide 14
二、电动汽车制动系统的检查调整
1. 制动系统外观检查
检查制动系统液压管道、接头处应无泄漏、破损、锈蚀。检查制动储液罐液面位置，应处在高(MAX)、低(MIN)位刻线之间，如图2-16 所示。
图8-16 制动液液面检查

## Slide 15
二、电动汽车制动系统的检查调整
2. 制动踏板自由行程检查调整
测量时在制动踏板与驾驶室底板之间立一直尺，用手向下按制动踏板至有阻力时，记下直尺读数。然后放松踏板，再看直尺读数。两次读数之差即为踏板自由行程,如图8-17所示。EV200制动的踏板自由行程应为总行程的1/3 (约为15 mm),当自由行程不符合要求时，可松开总泵推杆的锁紧螺母，拧动推杆，通过改变其长度进行调整。调整完毕后，再拧紧锁紧螺母。
图8-17 制动踏板自由行程检查

## Slide 16
二、电动汽车制动系统的检查调整
3. 驻车制动器行程检查调整
完全放下驻车制动操纵杆(如图8-18所示)，拆卸副仪表板骨架,松开调整螺母，如图8-19所示，踩制动踏板 5-6次，然后逐步拧紧驻车制动拉索调整螺母，直到驻车制动手柄拉起6-7响时汽车后轮能可靠制动。

## Slide 17
二、电动汽车制动系统的检查调整
4. 制动摩擦片的检查和更换
前轮盘式制动摩擦片检查:拆下汽车前轮胎,用钢板尺测量内外摩擦片的厚度，如图8-20所示，摩擦片厚度（不计背板厚度）尺寸a=9.2mm。

## Slide 18
二、电动汽车制动系统的检查调整
4. 制动摩擦片的检查和更换
用卡尺在制动盘表面的中心测量制动盘厚度（如图8-21所示）。如果制动盘磨损低于最小厚度值，则需更换制动盘。新的EV200制动盘 直径×厚度为256×24mm，制动盘使用极限厚度为22mm。

## Slide 19
二、电动汽车制动系统的检查调整
4. 制动摩擦片的检查和更换
鼓式制动摩擦片厚度（不计背板厚度）a=4.0mm（如图8-22所示），如果摩擦片厚度（不计背板厚度）接近 1.6mm，则说明制动摩擦片达到了磨损极限，必须予以更换。制动鼓摩擦表面如果凹槽过深，或制动鼓内圆柱成椭圆，必须与蹄片一起更换。

## Slide 20
三、电动真空泵、控制器检查维护
检查制动系统电动真空泵及控制器时，停稳车辆后，打开钥匙开关，完全踩下制动踏板，然后踩踏三次，真空泵应正常启动，大约10秒后真空度到达设定值，真空泵应停止运转。制动真空泵运转五分钟时间后（反复踩踏制动踏板至真空泵连续运转几次）观察真空泵应无异响、异味，真空泵控制器插接器、线束应无变形、发热现象。
在真空泵运转时，检查制动真空泵与软管连接处、制动真空罐与软管连接处是否漏气，检查各软管应无老化、扭曲及破损。

## Slide 21
四、车轮轮胎的检查保养
1. 轮胎规格
轮胎规格常用一组数字及字母表示（如图8-23所示），其中前一个数字表示轮胎断面宽度，后一个表示轮辋直径，以英寸为单位。
EV200搭载的轮胎规格是185/65R14 86H，表示此轮胎是胎宽185毫米，扁平率（轮胎断面高度与宽度的比值）65%,轮辋直径14英寸的子午线轮胎，86是该轮胎载重系数，最大载重530kg，H为速度等级，表明轮胎在规定条件下承载规定负荷的最高速度（H级最高速度210km/h）。

## Slide 22
四、车轮轮胎的检查保养
1. 轮胎规格
轮胎上还有一个很特别的磨损更换指示标志，如图所示，轮胎外侧小三角所示位置胎面处，黑色箭头所指小凸起若与胎面平齐，则表明胎面已磨损至极限，应予更换。

## Slide 23
四、车轮轮胎的检查保养
2. 轮胎检查与调整
（2）胎压检查 用气压表检测轮胎气压，应符合出厂技术要求。一般在车辆A柱下侧处有标签标明该车型轮胎不同负载下气压值。EV200气压值应调整到230kPa。
（1）轮胎胎面检查 检查轮胎的胎面和侧面是否有损坏和异物，检测轮胎滚动面是否有异常的磨损、切口和刺穿。对胎面破损及时修补，异物及时清理。轮胎侧面有破损时及时更换新轮胎。更换轮胎要求同轴尽量一个花纹（同品牌同花纹）、新旧程度也尽量要接近

## Slide 24
四、车轮轮胎的检查保养
2. 轮胎检查与调整
用轮胎花纹深度尺沿轮胎一周测量若干部位，图2-26所示，花纹最小深度应不小于1.6mm，否则更换轮胎。
（3）轮胎花纹检查

## Slide 25
四、车轮轮胎的检查保养
2. 轮胎检查与调整
一般车辆每行驶10000Km应进行一次轮胎换位。对于一般前驱轿车，轮胎换位的方法是左前轮换到左后轮，左后轮换到右前轮，右前轮换到右后轮，右后轮换到左前轮,如图8-27所示。
更换轮胎后,紧固螺栓应对角分2～3次紧固到规定转矩。北汽新能源EV200轮胎螺栓紧固力矩为110±10N·m。
（4）轮胎换位与紧固
图
图8-27 轮胎换位
轮胎紧固螺栓应对角分2～3次紧固到规定转矩。北汽新能源EV200轮胎螺栓紧固力矩为110±10N·m。

## Slide 26
知识拓展
ABS（Anti-locked Braking System）
ABS即汽车防抱死制动系统，主要由ECU控制单元、车轮转速传感器、制动压力调节装置和制动控制电路等部分组成。

## Slide 27
知识拓展
ABS（Anti-locked Braking System）
ABS工作过程
制动过程中，踩下制动踏板3，ABS控制单元6不断从车轮速度传感器8获取车轮的速度信号，并加以处理，进而判断车轮是否即将被抱死。ABS刹车制动其特点是当车轮趋于抱死临界点时，制动分泵7压力不随制动总泵2压力增加而增高，压力在抱死临界点附近变化。

## Slide 28
知识拓展
ABS（Anti-locked Braking System）
如判断车轮没有抱死，制动压力调节装置中液压泵电机4不参加工作，制动力将继续增大；如判断出某个车轮即将抱死，ECU向制动压力调节装置发出指令，关闭制动总缸与制动轮缸的通道，使制动轮的压力不再增大；如判断出车轮出现抱死拖滑状态，即向制动压力调节装置发出指令，使制动轮缸的油压降低，减少制动力。
ABS工作过程

## Slide 29
电动汽车制动液的更换
项目8 电动汽车制动系统维护保养
学习目标
1. 了解电动汽车制动液的作用和种类。
2. 掌握电动汽车制动液质量的检查方法。
3. 掌握电动汽车制动液检查更换的方法。
4. 掌握电动汽车制动效果检查方法。
www.cmpedu.com
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.拆装工具
3.制动液检测工具
4.制动液
5.学习指导书
2

## Slide 30
一、 制动液的作用和性能要求
1. 制动液及其作用
汽车液压制动系统中传递制动压力的液态介质称为制动液，又称刹车油。
在密封的充满液体的制动管路中，当液体受到压力时，便会很快地、均匀地把压力传导到液体的各个部分，驱动制动元件对车辆进行制动

## Slide 31
一、 制动液的作用和性能要求
2. 汽车液压制动系统对制动液的要求
良好的制动液必须具备以下性能：
1） 高温抗气阻性。制动液的沸点应在205℃以上，在高温下不产生气阻，在常温下吸湿水分要少。
2） 制动液应有良好的运动黏度和润滑性。
3） 有一定的溶水性，能将外来的少量水分完全溶解吸收，不能因为吸水产生分层和沉淀。
4） 两种制动液混合时，应能充分混溶，不产生分层和沉淀而影响使用。
5） 不腐蚀金属，对制动系统橡胶零部件侵蚀作用小，保证制动系统制动灵活、工作可靠。
6） 长期贮存和使用时性能稳定，对其加温、冷却时化学性能无变化。

## Slide 32
二、 制动液的选用原则和质量检查
1．制动液的选用原则
1） 选用的制动液产品类型应与车辆制造厂家规定的制动液产品类型相同。一般车辆制动液加注口附近或者加注口盖子上会有提醒。北汽新能源系列车辆推荐选用DOT4级别的制动液，如图8-30所示。
图8-30 制动液加注口盖（北汽EV系列）

## Slide 33
二、 制动液的选用原则和质量检查
1．制动液的选用原则
2） 尽量选择正规厂家生产的、性能稳定、质量有保证的制动液产品。
3） 选用的制动液产品质量等级应等于或高于车辆制造厂家规定的制动液质量等级。
4） 不同类型和不同品牌的制动液严禁混合使用，对有特殊要求的制动系统，应加注特定牌号的制动液。由于不同品牌和不同类型的制动液的配方不同， 混合使用会造成制动液性指标下降。即使是互溶性较好，标明能混用或可替代的品牌，使用中也可能引起故障，因此也不要长期使用。

## Slide 34
二、 制动液的选用原则和质量检查
2. 制动液的质量检测
维修工作中最常用的检测仪器是用于定性分析含水量的制动液检测笔，如图8-31所示。使用时拔下测试头护帽，将金属测试头放入被检测制动液中，按下测试开关，如图8-32所示，笔身上的指示灯就会亮。
图8-31 制动液检测笔
测试完，要用干燥的布或者纸把测试头上的制动液擦拭干净，关闭开关，套好护帽。
图8-32 制动液的质量检测

## Slide 35
二、 制动液的选用原则和质量检查
2. 制动液的质量检测
指示灯含义含义如下：
0%灯绿色，其他灯不亮，表示制动液性能良好，不含水份；
指示灯依次显示绿色/黄色，表明制动液中含水量低于1％，制动液性能好，可放心使用；
显示绿色／黄色/黄色，制动液中含水量约2％，制动液可继续使用；
显示绿色／黄色／黄色/红色，表明制动液中含水量约3％，建议更换制动液；
若是显示绿色/黄色／黄色／红色／红色，说明制动液中含水量至少4％，需立刻更换制动液 。

## Slide 36
三、 制动液的更换
1. 制动液更换的条件
1） 车辆正常行驶40000km或连续使用2年。
2） 发现制动液有杂质或沉淀物时，应该及时更换。
3） 车辆在正常行驶中，若出现制动忽轻忽重时，要及时更换制动液，并用酒精清洗制动系统。
4） 若出现制动效能降低或制动踏板回位滞后时，要及时对制动系统进行全面检查。如发现橡胶件膨胀变形，说明制动液质量存在问题，这时应选择质量比较好的制动液予以更换，同时更换系统内橡胶件。
5） 冬季时，如发现制动效果下降，此时更换在低温下粘度偏小的制动液。

## Slide 37
三、 制动液的更换
2. 制动液的更换方法
① 从制动液储液罐上拧下密封盖，用制动液加注及排气装置的吸油软管从制动液储液罐中抽吸尽可能多的制动液,见图8-33。
图8-33 抽吸旧制动液

## Slide 38
三、 制动液的更换
2. 制动液的更换方法
② 将制动踏板加载装置放到驾驶员座椅和制动踏板之间，并预紧。如图所示
图8-33 抽吸旧制动液

## Slide 39
三、 制动液的更换
2. 制动液的更换方法
③ 将制动液加注及排气装置的适配接头拧在制动液储液罐上，将制动液加注及排气装置的加注软管连接在适配接头上，并起动装置(见图8-34)。
图8-34 制动液加注

## Slide 40
三、 制动液的更换
2. 制动液的更换方法
④ 拔下左前制动钳排气螺栓上的盖罩，将制动液收集瓶3上的排气软管1牢固地固定在排气螺栓上2上，以免空气进入制动装置内。用油管扳手旋松排气螺栓2，然后放出制动液，如图8-35所示。
图8-35 排放制动轮缸制动液

## Slide 41
三、 制动液的更换
2. 制动液的更换方法
⑤ 拧上排气螺栓。
⑥ 在汽车右前制动钳上重复此工作步骤。
⑦ 拆下两个后车轮以便触及排气螺栓。
⑧ 在汽车两后轮上重复③～⑤工作步骤。
有条件也可采用右图所示专用制动液更换机，可提高更换质量和效率。
BX-300T刹车油更换机

## Slide 42
三、 制动液的更换
2. 制动液的更换方法
⑨ 拧下制动液储液罐的适配接头。检测制动液液位，将其调整在位置“-MAX-”和“-MIN-”两条刻线之间，如图8-36所示。
⑩拧上制动液储液罐的密封盖，拆下制动踏板加载装置，重新安装后车轮，完成制动液更换。
图8-36 制动液液位检查调整

## Slide 43
三、 制动液的更换
3. 制动液更换注意事项
1） 北汽新能源系列汽车必须使用备件编号为 DOT4 的制动液，不得和其他等级制动液混用。
2） 制动液有毒有腐蚀性，不允许与皮肤、车辆油漆及其他零件表面接触。如果制动液溢出，要用大量的清水冲洗。
3） 制动液具有吸湿性，会从环境中吸取水分，必须保存在密闭容器中。
4） 注意遵守废弃物处理规定，合理收集和处置排放的废旧制动液。
5） 制动液更换完成后，检测踏板压力和制动踏板的自由行程，自由行程应为踏板行程最大值的1/3。目测制动液位符合要求，制动装置无泄漏和安装损坏，液压软管无扭转、液压软管和车轮无磨擦。

## Slide 44
四、汽车制动效果的检测
3. 制动液更换注意事项
低速时检查制动效果，如果制动跑偏或有故障显现的状况，故障未排除不可继续道路测试。
根据《商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法》（GB 12676-2014）和《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》（ GB/T 13594-2003）规定，车辆加速到50km/h,迅速踩死制动踏板，从开始踩踏板到车辆完全停止，制动距离不得大于19米。制动过程中，转向盘应操纵轻便灵活，车辆不得有偏刹现象。