## Slide 1: 电动汽车维护保养

## Slide 2
电动汽车维护与保养
1
电动汽车维护保养准备

## Slide 3
电动汽车车辆作业前场地准备
项目1 电动汽车维护保养准备
学习目标
1. 掌握电动汽车维护保养作业规范；
2. 北汽新能源系列电动汽车维护保
养类别、项目及内容；
3. 掌握电动汽车维护保养作业前场
地的检查准备。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.故障诊断仪
3.动力电池举升车
4.护目镜、绝缘手套等安全防护
工具；
5.学习指导书
1

## Slide 4
一、电动汽车维护保养作业规范
1. 电动汽车维护保养的作用
电动汽车在使用过程中，各零部件会产生不同程度的磨损、变形、松动、老化、腐蚀及损伤，从而导致功能异常，甚至有可能危及行车安全等情况。
降低机件磨损速度，减少运行故障，使汽车具有良好的使用性和可靠性，延长使用寿命，确保行车安全。
（1） 为什么进行维护保养
（2） 维护保养作用

## Slide 5
一、电动汽车维护保养作业规范
2. 电动汽车维护保养安全操作规范
（1）维护保养场地周边不得有易燃物品及与工作无关的金属物品，无关人员和未经过高压安全培训人员，不允许进入场地对电动车辆进行调试维护。
（2） 维护保养人员必须佩戴必要的防护工具，不得佩戴金属饰物。
（3）与工作无关的工具不得带入工作场地，必须使用的金属工具，手持部分一定要做绝缘处理。

## Slide 6
一、电动汽车维护保养作业规范
2. 电动汽车维护保养安全操作规范
（4）维护保养现场整车高压上电，必须两人以上进行，一人操作、一人监护。
（5） 整车故障必须拖车时，一定要把变速器置于空档，当不能挂空档或者不能确定档位时，必须卸下传动轴或者半轴。
（6） 维护保养过程中严格遵循先低压后高压、先常规项后高压的顺序。

## Slide 7
3. 北汽新能源系列电动汽车维护保养类别、项目及内容
保养类别 | 保养项目 | 累计行驶里程（公里） |  |  |  |  | 
 |  | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 以此类推
A级保养 | 全车保养 | √ |  | √ |  | √ | 
B级保养 | 高压、安全检查 |  | √ |  | √ |  | √
电动汽车保养类别
一、电动汽车维护保养作业规范
（1） 电动汽车保养类别：根据行驶里程分为A、B级两类

## Slide 8
3. 北汽新能源系列电动汽车维护保养类别、项目及内容
一、电动汽车维护保养作业规范
系统类别 | 检查内容 | 处理方法 | 保养级别及项目 | 
 |  |  | A 级 | B 级
动力电池系统 | 安全防护 | 检查并视情处理 | √ | √
 | 绝缘 | 检查并视情处理 | √ | √
 | 接插件状态 | 检查视情处理 | √ | √
 | 标识 | 检查视情处理 | √ | 
 | 螺栓紧固力矩 | 检查视情处理 | √ | √
 | 动力电池加热功能检查 | 检查视情处理 | √ | 
 | 外部检查 | 清洁处理 | √ | √
 | 数据采集 | 分析视情处理 |  | 
电机系统 | 安全防护 | 检查视情处理 | √ | √
 | 绝缘检查 | 检查视情处理 | √ | √
 | 电机及控制器冷却检查 | 检查视情处理 | √ | √
 | 外部检查 | 清洁处理 | √ | √
（2）北汽新能源系列电动汽车维护保养项目及内容

## Slide 9
3. 北汽新能源系列电动汽车维护保养类别、项目及内容
一、电动汽车维护保养作业规范
系统类别 | 检查内容 | 处理方法 | 保养级别及项目 | 
 |  |  | A 级 | B 级
电器电控系统 | 机舱及各部位低压线束防护及固定 | 检查视情处理 | √ | √
 | 机舱及各部位插接件状态 | 检查视情处理 | √ | √
 | 机舱及底盘高压线束防护及固定 | 检查视情处理 | √ | √
 | 机舱及底盘各高、低压电器固定及插接件连接状态 | 检查视情处理并清洁 | √ | √
 | 蓄电池 | 检查电量状态，并视情况处理 | √ | √
 | 灯光、信号 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 充电口及高压线 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 高压绝缘监测系统 | 检测并视情处理 | √ | 
 | 故障诊断系统报警监测 | 检测检查并视情处理 | √ | 
制动系统 | 驻车制动器 | 检查效能并视情处理 | √ | √
 | 制动装置 | 泄漏检查 | √ | √
 | 制动液 | 液位检查 | √ | √
 | 制动真空泵、控制器 | 检查（漏气），并视情处理 | √ | √
 | 前、后制动摩擦副 | 检查并视情况更换 | √ | √
（2）北汽新能源系列电动汽车维护保养项目及内容

## Slide 10
3. 北汽新能源系列电动汽车维护保养类别、项目及内容
一、电动汽车维护保养作业规范
系统类别 | 检查内容 | 处理方法 | 保养级别及项目 | 
 |  |  | A 级 | B 级
转向系统 | 转向盘及转向管柱连接紧固状态 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 转向机本体连接紧固状态 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 检查转向横拉杆间隙及防尘套 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 检查转向助力功能 | 路试并视情况处理 | √ | 
车身系统 | 风窗及洗涤雨刷 | 检查并视情况更换处理 | √ | √
 | 顶窗 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 座椅及滑道 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 门锁及铰链 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 机舱铰链及锁扣 | 检查并视情况处理 | √ | √
 | 后背门（厢）铰链及锁 | 检查并视情况处理 | √ | √
（2）北汽新能源系列电动汽车维护保养项目及内容

## Slide 11
3. 北汽新能源系列电动汽车维护保养类别、项目及内容
一、电动汽车维护保养作业规范
系统类别 | 检查内容 | 处理方法 | 保养级别及项目 | 
 |  |  | A 级 | B 级
传动及悬挂系统 | 变速箱（减速箱） | 检查减速箱连接、紧固及渗漏 | √ | √
 | 传动轴 | 检查球笼间隙及护罩，并视情况处理 | √ | √
 | 轮辋 | 检查、紧固，视情处理 | √ | 
 | 轮胎 | 检查胎压并视情处理 | √ | √
 | 副车架及各悬置连接状态 | 检查紧固 | √ | 
 | 前后减振器 | 检查渗漏情况并紧固，并视情况更换 | √ | 
冷却系统 | 冷却液液位及冰点 | 液位及冰点测试，视情况添加 | √ | √
 | 冷却管路 | 检查渗漏情况并处理 | √ | √
 | 水泵 | 检查渗漏情况并处理 | √ | √
 | 散热水箱 | 检查并清洁 | √ | √
（2）北汽新能源系列电动汽车维护保养项目及内容

## Slide 12
3. 北汽新能源系列电动汽车维护保养类别、项目及内容
（1）北汽新能源系列电动汽车维护保养项目及内容
一、电动汽车维护保养作业规范
系统类别 | 检查内容 | 处理方法 | 保养级别及项目 | 
 |  |  | A 级 | B 级
空调系统 | 空调冷、暖风功能 | 测试并处理 | √ | 
 | 压缩机及控制器 | 检查压缩机及控制器安装及线束插接件状态 | √ | 
 | 空调管路及连接固定 | 管路防护检查并视情况检漏处理 | √ | √
 | 空调系统冷凝水排水口 | 检查、处理 | √ | 
 | 空调滤芯 | 检查处理 | √ | √

## Slide 13
二、电动汽车维护保养作业前场地准备
（1） 场地周边无大功率电器电磁设备，不会对汽车电器电控设备的检测造成电磁干扰。
（2） 为保证操作中的绝对安全，场地工作区域警示标牌、标线清晰，隔离距离正常。
（3） 车辆操作区域地面铺设绝缘垫，工作前使用专用绝缘仪器进行绝缘性能检查，确保工作过程中的安全。

## Slide 14
二、电动汽车维护保养作业前场地准备
（4） 配备电动汽车维护保养专用工具，工具安全防护等级符合要求，外观、性能完好，摆放整洁有序。
（5） 消防设施有效，灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点, 摆放稳固，灭火器箱不得上锁。
（6）车轮档块、三件套、翼子板布护垫等基本维护作业材料准备完备。

## Slide 15
二、电动汽车维护保养作业前场地准备
序号 | 工具仪器名称 | 用途 | 序号 | 工具仪器名称 | 用途
1 | 故障诊断仪（BDS） | 读取故障码、数据流 | 7 | 护目镜 | 防止电弧烧伤眼睛
2 | 动力电池举升车 | 拆装托举电池 | 8 | 绝缘安全帽 | 防止碰撞及触电
3 | 绝缘拆装工具 | 高压部件拆装 | 10 | 高性能数字绝缘表 | 高低压电路及电器元件测试
4 | 绝缘手套 | 高压部件拆装 | 11 | 红外线温度仪 | 高压端子温度检测
5 | 绝缘垫 | 举升机地面绝缘 | 12 | 灭火器 | 火灾防范
6 | 放电工装 | 电路余电释放 | 13 | 高性能绝缘表 | 检测高压系统绝缘性能
电动汽车常用维修保养工具

## Slide 16
知识拓展
电动汽车维护保养常识
1．严禁存放时亏电
如何处理：亏电状态闲置时间越长，电池损坏越重。因此，电池闲置不用时，应每月补充电一次，这样能较好地保持电池技术状态。
什么是亏电状态：是指电池使用后没有及时充电，在亏电状态下存放电池，很容易出现硫酸盐化，硫酸铅结晶物附着在极板上，会堵塞电离子通道，造成充电不足，电池容量下降。

## Slide 17
电动汽车维护保养常识
2．定期检查
在使用过程中，如果电动汽车的续航里程在短时间内突然大幅度下降十几公里，则很有可能是电池组中最少有一块电池出现问题。此时，应及时进行检查、修复或配组，能相对延长电池组的寿命。
知识拓展
3．避免大电流放电
电动汽车在起步、载人、上坡时，尽量避免猛踩加速，形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶，从而损害电池极板的物理性能。

## Slide 18
电动汽车维护保养常识
4．正确掌握充电时间
（1）应根据实际情况把握充电时间，参考平时使用频率及行驶里程情况，把握充电频次。
（2）正常行驶时，如果电量表指示红灯或黄灯亮，就应充电；如只剩下红灯亮，应停止运行，尽快充电，否则电瓶过度放电会严重缩短其寿命。
（3）充满电后运行时间较短就充电，充电时间不宜过长，否则会形成过度充电，使电瓶发热。
（4）过度充电、过度放电和充电不足都会缩短电瓶寿命。
知识拓展

## Slide 19
电动汽车维护保养常识
5．放置暴晒
电动车严禁在阳光下暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水，引发电池活性下降，加速极板老化。
6．避免充电时插头发热
220V电源插头或充电器输出插头松动、接触面氧化等现象都会导致插头发热，发热时间过长会导致插头短路或接触不良，损害充电器和电瓶，给用户带来不必要的损失。所以发现上述情况时，应及时清除氧化物或更换接插件。
知识拓展

## Slide 20
电动汽车维护保养工具的使用
项目1 电动汽车维护保养准备
学习目标
1．掌握电动汽车维护保养常规工具
的使用和维护方法；
2. 掌握电动汽车维护保养检测工具的
使用维护方法；
3.掌握电动汽车故障诊断仪的使用方
法；
4、了解万用表的特殊功用。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.电动汽车维护保养常规、检测
工具
4.学习指导书
2

## Slide 21
一、电动汽车维护保养常规工具
1．举升机
汽车举升机的作用：汽车维修过程中举升汽车的设备。汽车开到举升机工位，通过人工操作可使汽车举升一定的高度，便于进行车下维修保养工作。
（1） 举升机

## Slide 22
一、电动汽车维护保养常规工具
1．举升机
（2） 举升机安全操作规程
1） 使用前应清除举升机附近妨碍作业的器具及杂物，并检查操作手柄是否正常、举升机安装地脚螺栓是否松动。
2） 操作机构灵敏有效，液压系统不允许有爬行现象。
3） 待举升车辆驶入后，应将举升机支撑块调整移动对正支撑点位置。
4） 支车时，四个支角或垫块应在同一平面上，调整支角胶垫高度使其接触车辆底盘支撑部位。
5） 举升时人员应离开车辆，举升到车轮刚离开地面后，要在车辆前后杠处按压晃动汽车，确认支撑牢靠方可继续举升。
6） 需要高度时，必须插入保险锁销，并确保安全可靠才可开始车底作业。

## Slide 23
一、电动汽车维护保养常规工具
1．举升机
（2） 举升机安全操作规程
7） 举升机不得频繁起落，支车时举升要稳，降落要慢。
8） 车上或车下有人作业时严禁升降举升机。
9） 发现操作机构不灵，电机不同步，托架不平，液压部分漏油或锁止装置失灵时应及时报修，不得带病操作。
10） 作业完毕应清除杂物，打扫举升机周围以保持场地整洁。
11） 定期（半年）排除举升机油缸积水，并检查油量，油量不足应及时加注相同牌号的压力油。同时应检查液压油缸、润滑状态、举升机传动齿轮、钢绳及传动轮等工作部件。

## Slide 24
一、电动汽车维护保养常规工具
2．高压防护工具
高压危险
警示牌
绝缘手套
绝缘鞋
高压安全帽

## Slide 25
一、电动汽车维护保养常规工具
2．高压防护工具
护目镜
绝缘拆
装工具
绝缘胶布
绝缘工作台

## Slide 26
二、电动汽车维护保养检测工具
1．钳形电流表使用
钳形电流表使用方法：应按紧扳手，使钳口张开，将被测导线放入钳口中央，然后松开扳手并使钳口闭合紧密，以使读数准确。读数后，将钳口张开，将被测导线退出，将档位置于电流最高挡或OFF挡，如上图所示。不可同时钳住两根导线。
钳形电流表又叫电流钳，是利用电流互感器原理制成的，分为指针式和数字式两种。

## Slide 27
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
万用表是电动汽车维护中不可或缺的电器测量仪表，可用于测量或测试AC/DC（交流/直流）电压和电流、电阻、电容、二极管等电量参数，FLUKE1587万用表还能测量温度、电频等，能进行绝缘测试。

## Slide 28
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（1） 交流和直流电压、电阻、导通性测量
为了避免触电、人身伤害，或损坏仪表，在测量电阻、导通性、二极管或电容之前，要断开电路电源并将所有高压电容器放电。
万用表测量电压

## Slide 29
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（1） 交流和直流电压、电阻、导通性测量
万用表测量电阻
万用表测量导通性

## Slide 30
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（2） 交流或直流电流测量
电流测量示意图
测量时，如下图所示连接仪表，关闭（OFF）被测电路的电源，断开电路，将仪表以串联方式接入，再启动（ON）电源。

## Slide 31
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（2） 交流或直流电流测量
电流测量示意图
测量时，如下图所示连接仪表，关闭（OFF）被测电路的电源，断开电路，将仪表以串联方式接入，再启动（ON）电源。

## Slide 32
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（3）绝缘检测
绝缘测试
绝缘测试只能在不通电的电路上进行。测量绝缘电阻，请按照下示意图。

## Slide 33
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（3）绝缘检测
1） 将测试探头插入“+””和 “-”输入端子；
2） 将旋钮转至 INSULATION （绝缘）位置。 当开关调至该位置时，仪表将启动电池负载检查。 如果电池未通过测试，显示屏下部将出现“bat”符号，在更换电池之前不能进行绝缘测试。
3） 按“range”键选择电压后将探头与待测电路连接， 仪表会自动检测电路是否通电。
4） 按 “test”键开始测试，此时将获得一个有效的绝缘电阻读数。在主显示位置显示电压超过 30 V 以上警告的同时，还会显示高压符号 (Z)。 在辅显示位置上显示被测电路上所施加的测试电压。 主显示位置上显示高压符号并以MΩ 或 GΩ 为单位显示电阻。

## Slide 34
二、电动汽车维护保养检测工具
1．万用表（FLUKE1587/1577）
（4）万用表安全操作事项
1）用仪表测量时，选用正确的端子、开关位置和量程档。
2）端子之间或任何一个端子与接地点之间施加的电压不能超过仪表上标明的额定值。
3）出现电池低电量指示符 (BAT) 时，应尽快更换电池。
4）测试电阻、连通性、二极管或电容以前，必须先切断电源，并将所有的高压电容器放电。
5）切勿在爆炸性的气体或蒸汽附近使用仪表。在危险的处所工作时，必须遵循当地及国家规定的安全要求。

## Slide 35
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
1．BDS软件功能使用说明
安装条件：
BDS诊断软件必须安装在笔记本电脑、台式电脑或者pad相关硬件上，并在网络连接状态下使用，硬件要求系统盘空间不小于5G,内存不小于1G，操作系统使用WINDOWS XP SP3，WIONDOWS 7 和WIONDOWS 8，软件需要在线激活和网络下载，务必保证连接internet 正常，安装条件是Windows 登入账户必须是管理员身份。

## Slide 36
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
1．BDS软件功能使用说明
诊断仪功能说明

## Slide 37
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
2. 故障诊断操作
诊断仪连接方法：
用选定的车辆诊断测试仪相匹配的诊断线，将 VCI 诊断盒子连接到汽车的 OBD 诊断座上，将车钥匙置于 ON 挡，开启车辆诊断测试仪，按照屏幕上的显示进行操作，以启动所需功能。
连接完成后，电源指示会灯亮。VCI 固定的 SSID 为 UCANDAS，如果你的 WIFI 自动连接没有成功，请手动设置 WIFI 连接到 UCANDAS，WIFI 连接成功后，VCI 的无线图标会点亮。

## Slide 38
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
2. 故障诊断操作
启动 BDS 系统软件，点击汽车诊断图标，出现诊断系统（北汽新能源或者其他车辆）检测界面。

## Slide 39
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
2. 故障诊断操作
点击北汽新能源诊断系统，选择需要的车型，进入对应车型诊断程序。

## Slide 40
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
2. 故障诊断操作
按下一步键，进入车型诊断。

## Slide 41
三、 BDS 故障诊断仪使用方法
2. 故障诊断操作
再进一步进入系统选择界面，选择相关系统，读取相关数据或故障码，作为车辆维修诊断的依据。

## Slide 42
知识拓展
1587万用表特殊功能使用
1. 频率测量
仪表通过计算信号每秒钟通过一个阈值电平的次数来测量电压或电流信号的频率。

## Slide 43
知识拓展
1587万用表特殊功能使用
2.熔丝测量
仪表通过计算信号每秒钟通过一个阈值电平的次数来测量电压或电流信号的频率。

## Slide 44
知识拓展
1587万用表特殊功能使用
3. 万用表电池更换
万用表电池的更换
1）用标准螺丝起子转动电池门锁直到开锁符号对准箭头，然后将电池门取下。
2）取出并更换电池。
3）将电池门复位并转动电池门锁直到锁住符号对准箭头。