## Slide 1
电动汽车底盘基本检查
项目7 电动汽车底盘维护保养
学习目标
1．了解电动汽车底盘的结构和各部
件的作用；
2．掌握电动汽车底盘主要零部件的
检查维护方法。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.拆装工具
3.举升机
4.安全防护设施
5.学习指导书
1

## Slide 2
一、汽车底盘构造与功能
汽车底盘由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统四部分组成，底盘的作用是支承、安装汽车电动机（发动机）及其他各部件、总成，形成汽车的整体造型，并接受发动机的动力，使汽车产生运动，保证正常行驶。

## Slide 3
1. 传动系统构造与功能
构造：一般由发动机、离合器、变速器、减速器、差速器和传动轴轴等组成，如图所示。汽车的动力靠传动系传递到驱动车轮。
功能：传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能，与电机（发动机）配合工作，能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶，并具有良好的动力性和经济性。
一、汽车底盘构造与功能

## Slide 4
2. 行驶系统构造与功能
构造：车架、车桥、车轮和悬架等组成。
功能：是接受传动轴的动力，通过驱动轮与路面的作用产生牵引力，使汽车正常行驶；承受汽车的总重量和地面的反力；缓和不平路面对车身造成的冲击，衰减汽车行驶中的振动，保持行驶的平顺性；与转向系统配合，保证汽车操纵稳定性。
一、汽车底盘构造与功能

## Slide 5
3. 转向系统 构造与功能
构造：方向盘、转向器、横拉杆、转向节、转向车轮等构成。
功能：是按照驾驶员的意愿控制汽车的行驶方向，保证行驶方向的稳定性和转向操作的轻便性。
一、汽车底盘构造与功能

## Slide 6
一、汽车底盘构造与功能
4. 制动系统 构造与功能
构造：前后轮制动器、制动操纵装置、制动增力装置等组成，
功能：使行驶中的汽车按照驾驶员的要求进行强制减速甚至停车、使已停驶的汽车在各种道路条件下稳定驻车、使下坡行驶的汽车速度保持稳定。

## Slide 7
汽车悬架系统是车架（或车身)与车轴(或车轮)之间的弹性连接装置的通称，由弹性元件、导向机构、减振器和横向稳定杆组成，。它的作用是弹性的连接车桥和车架（或车身），缓和行驶中车辆受到的冲击力，衰减由弹性系统引进的振动，使汽车在行驶过程中保持稳定提高舒适性及操作稳定性
二、电动汽车底盘检查与维护
1. 悬架系统认知
北汽新能源EV系列汽车的悬架

## Slide 8
1） 汽车停放在坚实平整地面，检查时保持轮胎气压一致。目测车
身是否倾斜，若倾斜进一步检查各个减振器、减震弹簧状况。
用力往下按压汽车四侧，观察各减振器、悬架是否有异常声响，
是否有漏油现象，异常时更换。
2） 检查减振器上方的连接螺栓是否按要求力矩紧固。
3） 举升车辆，目测减振器是否有凹痕、损坏、变形等情况，减震
弹簧有无扭曲、裂纹情况。检查减震弹簧上下座是否有松脱、
开裂现象，检查前后减振器是否有漏油，防尘罩是否有裂纹，
油封是否有破坏，有则需要更换。
4） 检查悬架螺栓、各支架螺栓连接紧固力矩是否符合规定。
2. 悬架系统检查维护
二、电动汽车底盘检查与维护

## Slide 9
3. 电动汽车底盘其他零部件的的检查维护
1） 检查左右摆臂及转向器外侧拉杆球头，拉杆球头上的防尘罩是否出现破损漏油现象，检查球头的摆动与转动是否流畅，或是否有松动现象。
二、电动汽车底盘检查与维护

## Slide 10
2） 目测驱动电机外壳是否有磕碰损坏现象，并判断是否影响到电机正常工作。检查减速器外表是否有磕碰损坏、漏油现象，如有予以更换。
3. 电动汽车底盘其他零部件的的检查维护
二、电动汽车底盘检查与维护
3)清洁电机外部，检查电驱动系统插接件状态，检查驱动电机及减速器在前悬支架的紧固情况，按规定转矩上紧。

## Slide 11
3. 电动汽车底盘其他零部件的的检查维护
二、电动汽车底盘检查与维护
5） 检查车下高压系统电缆防护套是否由进水、老化、破损现象，若有损坏，进一步检查绝缘状况并予以修复。检查电力控制系统各插接头是否有松脱现象。
4） 目视检查动力电池箱外表有预碰撞破损现象，如有进一步检查是否影响到安全使用。检查动力电池固定螺栓紧固情况。

## Slide 12
3. 电动汽车底盘其他零部件的的检查维护
二、电动汽车底盘检查与维护
6） 检查制动系统液压管道紧固状况是否完好，管路接头是否有漏油现象，若有，查清原因修复。
7） 转动车轮检查万向传动轴转动是否异常，是否有杂音；检查万向节护套是否完整有效。

## Slide 13
电动汽车减速器油的更换
项目7 电动汽车底盘维护保养
学习目标
1. 了解减速器的功能、技术参数和工
作原理。
2. 掌握检查与维护减速器的方法和注
意事项。
www.cmpedu.com
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.拆装工具
3.举升机、减速器换油机
4.减速器
5.学习指导书
2

## Slide 14
1. 减速器结构及其功能
一、电动汽车减速器简介
功能：减速器是把电动机、内燃机或其他高速运转的机器动力通过其输入轴传递给其上的小齿轮，再通过小齿轮啮合输出轴上的大齿轮，达到减速增扭的目的。
构造：电动汽车减速器构造如图7-7所示，将减速器与差速器合二为一，制作在一个壳体中。电动机的高速运动，通过中间齿减速增扭后传递给差速器，再由差速器通过万向传动轴带动车轮，驱动车辆运动。电动汽车减速器和电机在车上的安装如图7-8所示。
图7-8 减速器在车上的安装位置
图7-7 减速器

## Slide 15
技术指标 | 技术参数 | 备注
最高输入转速 | 9000r/min | 
转矩容量 | ≤260Nm | 
驱动方式 | 横置前轮驱动 | 
减速比 | 7.793 | 
驱车功能 | 无 | 
重量 | 23kg | 不含润滑油
润滑油规格 | GL-475W-90 合成油 | 推荐嘉实多BOT(美孚1号LS)
设计寿命 | 10年/30万公里 | 
2. 北汽新能源EV系列电动车减速器技术参数
一、电动汽车减速器简介

## Slide 16
北汽新能源EV系列电动车搭载的减速器总成型号为EF126B02，是由中国长安汽车集团股份有限公司重庆青山变速器分公司生产，主要功能是将整车驱动电机的转速降低、转矩升高，以实现整车对驱动电机的转矩、转速需求。
2. 北汽新能源EV系列电动车减速器技术参数
一、电动汽车减速器简介

## Slide 17
该型减速器动力传动机械部分是依靠两级齿轮副来实现减速增扭。其按功用和位置分为五大组件：右箱体，左箱体，输入轴组件，中间轴组件，差速器组件。动力传递路线为：驱动电机→输入轴→输入轴齿轮→中间轴齿轮→差速器半轴齿轮→左右半轴→左右车轮
一、电动汽车减速器简介
2. 北汽新能源EV系列电动车减速器技术参数

## Slide 18
二、电动汽车减速器检查维护
对于初次保养，变速器磨合后，建议3000公里或3个月更换润滑油，以后进行定期维护，其维护保养应在整车特约维修点进行。建议维修周期见下表。
表中B：在维护保养检查必要时更换润滑油，H更换润滑油。
公里 | 1万 | 3万 | 4万 | 5万 | 6万 | 7万 | 8万
月数 | 6 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48
方法 | B | B | H | B | H | B | H
1. 维护保养周期及要求

## Slide 19
1） 维护周期应以里程表数或月数判断，以先达到之一为准，上表按 8万公里内的定期维护，超过8万公里按相同周期进行维护。
2） 适用于各种工况行驶（重复的短途行驶：在不平整或泥泞的道路上行驶，在多尘路上行驶，在极寒冷季节或者盐碱路上行驶，极寒冷季节的重复短途行驶）。
3） 如不因换油而是其他维修作业，提升车辆时，也应同时检查减速器是否漏油。
4） 该型减速器使用润滑油厂家要求为GL—4/ 75W—90等级的合成齿轮油，持续使用温度≥140℃，使用量为0.9-1.1L。供应商推荐使用嘉实多BOT130，北汽新能源公司用油为美孚1号LS。
二、电动汽车减速器检查维护
1. 维护保养周期及要求

## Slide 20
目测检查减速器外部有无磕碰、变形，有无渗油、漏油情况。
减速器产生的渗漏油，主要原因如下：输入轴油封磨损或损坏，差速器油封磨损或损坏，油塞处漏油、箱体破裂、油量过多由通气塞冒出。如若出现以上这些问题，按照下表处理。
序号 | 故障分类 | 处理措施
1 | 输入轴油封磨损或损坏 | 参考维修手册操作规范，更换油封，
2 | 差速器油封磨损或损坏 | 参考维修手册操作规范，更换油封，
3 | 油塞处漏油 | 对放油塞涂胶，按规定力矩拧紧，
4 | 箱体破裂 | 参考维修手册对减速器进行维修，
5 | 油量过多由通气塞冒出 | 检查油位调整油量
二、电动汽车减速器检查维护
2. 减速器外观的检查及处理

## Slide 21
（1） 减速器与驱动电机的装配连接 减速器与驱动电机连接方式，减速器端匹配5个Ø9通孔，3个带钢丝螺套的M8×1.25螺纹孔。使用8个M8×1.25×35 10.9级六角法兰面螺栓连接，拧紧力矩为40±5Nm。
3. 检查减速器螺栓紧固情况
二、电动汽车减速器检查维护
（2） 减速器与悬置支架的装配连接 减速器采用3个左悬置点，3个后悬置点，悬置点螺纹孔规格为M10×1.25和M12×1.25，左旋置使用3个M10×1.25×40的10.9级六角法兰面螺栓，拧紧力矩75±5Nm，后悬置使用2个M10×1.25×25到10.9级六角法兰面螺栓，拧紧力矩为75±5Nm，1个M12×1.25×65的10.9级六角法兰面螺栓，拧紧力矩为95±5Nm。

## Slide 22
4. 检查更换减速器润滑油
（1） 减速器润滑油的检查
1） 确认车辆处于水平状态，检查减速器是否有漏油痕迹，如有分析漏油原因，修理漏油部位。
2） 拆下油位螺塞（验油、放油、加油螺塞位置见右图），检查油位。如润滑油与油位螺塞齐平，则说明油位正常。否则，应增加规定级别润滑油，直到油位螺塞孔口出油为止。
二、电动汽车减速器检查维护

## Slide 23
4. 检查更换减速器润滑油
（2） 润滑油的更换
1） 在换油前，必须停车断电，水平提升车辆。
2） 检查减速器油位以及是否漏油，如有漏油，应及时予以处理。
3） 拆下放油螺塞，把废油排放干净。
4） 放油螺塞涂布少量密封胶（乐泰5699平面密封硅橡胶），
并按规定力矩（12~18Nm）拧紧。
5） 拆下油位检查螺塞、进油螺塞。
6） 按规定的型号、规定油量（加注到油位孔）加注润滑油。
7） 油位螺塞、进油螺塞涂布少量密封胶，并按规定力矩拧紧。
二、电动汽车减速器检查维护

## Slide 24
5. 减速器常见故障与处理
二、电动汽车减速器检查维护
（1） 减速器无动力输出故障检查与排除
1）检查整车驱动电机是否运转正常，若运转正常，则执行第二步检查，若提示驱动电机故障，首先检查驱动电机故障原因。
2）整车上电，将手柄挂入N挡，松开脚制动，平地推车,检查车辆是否可以移动，或将整车放置到升降台上，转动车轮,检查是否能转动。若车辆可以移动或车轮可以转动，则执行第三步检查，若车辆不能移动或车轮不能转动，则执行第四部检查。
3）分离驱动电机与减速器，检查花键是否异常磨损，若减速器输入轴花键磨损，则需将减速器返厂维修。
4）若车辆不能移动或车轮不能转动，说明减振器内部轴系卡死，减速器需返厂维修。

## Slide 25
5. 减速器常见故障与处理
序号 | 故障分类 | 处理措施
1 | 润滑油不足 | 按规定的型号和流量添加润滑油
2 | 轴承损坏或磨损 | 参考维修手册对减速器进行维修
3 | 齿轮损坏或磨损 | 参考维修手册对减速器进行维修
二、电动汽车减速器检查维护
（2） 减速器产生噪声 减速器产生异常噪声，主要原因如下：润滑油不足，轴承损坏或磨损，齿轮损坏或磨损，箱体磨损或破裂，按下表所列措施排除。