## Slide 1
电动汽车维护与保养
2
电动汽车新车检查交付

## Slide 2
新车检测（PDI）
项目4 电动汽车充电系统维护保养
学习目标
1. 了解电动汽车PDI作业的意义；
2. 掌握电动汽车PDI作业内容；
3. 掌握北汽新能源EV160PDI作业流程；
4. 知道北汽新能源EV160新车交车条件。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.三件套
3.学习指导书
1

## Slide 3
一、PDI作业的含义
1、PDI定义
新车送交顾客之前进行的全面检查，英文是pre-Delivery Inspection，简称PDI。
何为PDI？

## Slide 4
一、PDI作业的含义
2、PDI检查的目的
检查的目的：新车交付PDI检查是确保车辆质量状态的检查，旨在厂商、运输商、汽车经销商和最终客户接收商品车时，双方共同发现商品是否存在缺陷问题，通过检查标准涵盖的项目和方法，避免售后因缺陷问题认识不统一造成双方对问题的处理不能达成一致。
（1）新车出厂到最后用户手中，由于各种原因难免发生一些意外，使汽车遭到损坏
（2）新车出厂时有厂检的技术质量标准，但难兔一时的疏忽，生产线上人为错误导致的差错和损坏。

## Slide 5
一、PDI作业的含义
3、PDI分级
（1）出库PDI检查
按照交付的对象不同，一般分为三级：
商品车交付物流公司发运前进行的质量状态检查。
（2）接车PDI检查
（3）销售PDI检查
商品车送达经销商处，经销商进行车辆质量状态验收时的检查。
商品车交付最终客户前进行的车辆质量状态检查。

## Slide 6
二、交车前的检查(PDI) 服务的基本要求
我国汽车服务行业自2002年7月23 日起实施的《汽车售后服务规范》提出了PDI服务的基本要求：
（1） 供方在将汽车交给顾客前，应保证整车完好；
（2） 供方应仔细检查汽车的外观，确保外观无划伤及外部装备齐全；
（3） 供方应仔细检查汽车内饰及装备，确保内饰清洁和装备完好；
（4） 供方应对汽车性能进行测试，确保汽车的安全性和动力性良好；
（5） 供方应保证汽车的辅助设备功能齐全.

## Slide 7
我国汽车服务行业自2002年7月23 日起实施的《汽车售后服务规范》提出了PDI服务的基本要求：
6） 供方应向顾客介绍汽车的使用常识；
7） 供方有责任向顾客介绍汽车的装备、使用常识、保养常识、保修规定、保险常识、出险后的处理程序和注意事项；
8） 供方应向顾客提供24小时服务热线及救援电话；
9） 供方应随时解答顾客在使用中所遇到的问题。
二、交车前的检查(PDI) 服务的基本要求

## Slide 8
三、纯电动汽车PDI作业内容
纯电动汽车PDI作业内容
表

## Slide 9
三、纯电动汽车PDI作业内容
纯电动汽车PDI作业内容
表
纯电动汽车PDI作业内容

## Slide 10
三、纯电动汽车PDI作业内容
纯电动汽车PDI作业内容
表

## Slide 11
三、纯电动汽车PDI作业内容
纯电动汽车PDI作业内容
表

## Slide 12
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
表
（1）机舱盖、后尾门的外观检查
1 | 前机舱盖和后尾门与车身、保险杠之间无色差前机舱盖和后尾门开关无异响
2 | 漆面清洁，钣金面平滑，无凹凸等变形漆面无划痕、掉漆、曝漆、漆裂、漆流、漆渣、生锈
3 | 顶盖与前风挡段差2±1
4 | 前机舱盖与前保险杠间隙8±1，段差1±1间隙左右差异＜2.0
5 | 前机舱盖与大灯间隙4.5±1，段差1.5±1间隙左右差异＜2.0
6 | 前机舱盖与翼子板间隙4±1，段差0±1间隙左右差异＜2.0
7 | 前机舱盖与空气室盖板间隙5±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
8 | 前风窗玻璃无气泡、划痕、磨损，“CCC”，“400电话”标安装正确，后尾门玻璃无气泡、划痕、磨损
9 | 后尾门与顶盖间隙8±1，段差1±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
10 | 后尾门与后保险杠间隙8±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
1. 外观检查
④
⑦
③
⑤
⑥
⑧
⑨
⑩

## Slide 13
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（2）整车四门的外观项检查
1 | 整车四门与车身之间无色差整车四门开关时无异响
2 | 漆面清洁，钣金面平滑，无凹凸等变形漆面无划痕、掉漆、曝漆、漆裂、漆流、漆渣、生锈
3 | 前门与翼子板间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
4 | 前门与侧裙板间隙6±1，段差3±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
5 | 前门与后门间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
6 | 后门与侧围外板间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
7 | 后门与侧窗玻璃间隙5.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
8 | 后门与侧裙板间隙6±1，段差3±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
9 | 前后侧门玻璃无气泡、划痕、磨损
1. 外观检查
③
⑤
④
⑧
⑦
⑥

## Slide 14
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（3）整车前、后保险杠的外观项检查
1 | 整车四门与车身之间无色差整车四门开关时无异响
2 | 漆面清洁，钣金面平滑，无凹凸等变形漆面无划痕、掉漆、曝漆、漆裂、漆流、漆渣、生锈
3 | 前门与翼子板间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
4 | 前门与侧裙板间隙6±1，段差3±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
5 | 前门与后门间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
6 | 后门与侧围外板间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
7 | 后门与侧窗玻璃间隙5.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
8 | 后门与侧裙板间隙6±1，段差3±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
9 | 前后侧门玻璃无气泡、划痕、磨损
1. 外观检查
③
⑤
④
⑧
⑦
⑥
⑨

## Slide 15
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（4）整车前、后翼子板的外观项检查
1 | 整车四门与车身之间无色差整车四门开关时无异响
2 | 漆面清洁，钣金面平滑，无凹凸等变形漆面无划痕、掉漆、曝漆、漆裂、漆流、漆渣、生锈
3 | 前门与翼子板间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
4 | 前门与侧裙板间隙6±1，段差3±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
5 | 前门与后门间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
6 | 后门与侧围外板间隙4.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
7 | 后门与侧窗玻璃间隙5.5±1，段差0-1/0最大间隙与最小间隙差＜2.0
8 | 后门与侧裙板间隙6±1，段差3±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
9 | 前后侧门玻璃无气泡、划痕、磨损
1. 外观检查
④
③
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨

## Slide 16
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（5）车顶、车底下护板及车轮部分的外观项检查
1 | 车顶与车身之间无色差
2 | 漆面清洁，钣金面平滑，无凹凸等变形漆面无划痕、掉漆、曝漆、漆裂、漆流、漆渣
3 | 车顶天线配置齐全，导雨条无翘起、开裂
4 | 车底盘磕碰损伤，连接无松动
5 | 车轮胎压正常：前轮230kPa；后轮230kPa
6 | 轮胎无划伤、磨损、鼓包、龟裂。充气口帽有配置
7 | 轮毂无划痕、掉漆。轮毂螺丝帽有配置
8 | 车轮螺丝帽无脱落，轮毂盖无脱落
1. 外观检查
③
④
⑤
⑦

## Slide 17
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（6）全车灯饰装置的外观项检查
1 | 全车灯饰表面无划痕、缩痕、开裂
2 | 全车灯饰内无异物及进水
3 | 全车灯饰与车身各装配件之间尺寸参照以上部分标注尺寸检查
4 | 侧围尾灯与尾门尾灯间隙6±1，段差1±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
5 | 尾灯与后尾门外板2±1，段差1±1最大间隙与最小间隙差＜2.0
6 | 背门外板与高位刹车灯间隙1.5±1，段差0-1/0
7 | 前大灯内部出现的雾气，如点亮灯光在20分钟内雾气消除，则判为符合
1. 外观检查
④
⑤
⑥

## Slide 18
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（1）仪表台及五门内饰板的检查
1 | 全车四门及尾门内饰板无划痕、开裂
2 | 四门及尾门开关顺畅，关门无明显阻尼感，开门无卡滞感
3 | 四门铰链无掉漆、生锈。内外门把手开关顺畅，无卡滞
4 | 四门内饰板装配间隙：最大间隙与最小间隙差＜2.0
5 | 四门内饰板装配平整度：同一平面两板之间阶差＜2.0
6 | 仪表台上仪表板、仪表、按键或旋钮等无划伤，标记符打印正确
7 | 仪表台各装配间隙之间：最大间隙与最小间隙差＜2.0
8 | 仪表台各装配间平整度：同一平面两板之间阶差＜2.0
2. 内饰和功能检查

## Slide 19
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（2）座椅部分的检查
1 | 车内座椅符合配置要求材质
2 | 前、后排座椅包装完好，无包装破损现象
3 | 主驾驶座椅靠背调整手柄：向上拉动手柄，靠背有向前弹力，亦可向后推座椅靠背至理想角度，松开手柄，靠背不再转动。拉、松手柄时，内部啮合齿无卡滞、脱齿现象
4 | 主驾驶座椅上、下调整手柄：数次向上拉动手柄，座椅有明显向上的阶跃感；反之亦然同时，上拉或下按手柄时，内部啮合齿无卡滞、脱齿现象
5 | 主驾驶座椅前、后调整手柄：向上拉动手柄，之后调整座椅前后至合适位置，松开手柄。座椅不再前、后移动同时，上拉或下按手柄时，内部啮合齿无卡滞、脱齿现象
6 | 座椅头枕限位按钮按动时无卡滞，头枕调至合适高度松开按钮后，头枕不能上下移动
7 | 安全带测试：用手迅速拉动安全带，安全带锁止机构应立即锁止打开点火开关，将安全带卡扣卡入安全带卡槽内，仪表安全带指示灯自动熄灭
2. 内饰和功能检查
⑥
③
④
⑤
⑦

## Slide 20
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（3）地毯部分的检查
1 | 地毯符合配置要求材质
2 | 地毯前后衔接完整，与装配件过渡处无裸露、无缺少材料情况
3 | 地毯表面或包裹部分无波纹
4 | 副驾驶座椅前方，地毯处开有约100mm×30mm的长方形开口，其下方车身处打刻有17位VIN码
5 | VIN码要求：位数正确，刻迹清晰
6 | 副驾驶座椅下方，地毯上方，安装有数据终端器
7 | 数据终端器上的所有灯点亮，表示终端器在工作状态
2. 内饰和功能检查
⑤
⑥

## Slide 21
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（4）仪表功能检查
1 | 仪表屏幕表面无划痕、开裂、缩痕
2 | 仪表标识参照附件一执行钥匙旋至启动档后，仪表显示绿色ready字样，除驻车制动指示灯、安全带未系指示灯点亮，其他故障指示灯均不能点亮
3 | 踩下刹车踏板，用手旋转换挡旋钮，旋钮在每个档位间有明显阻尼感，仪表显示相应符号正确
4 | 按动能量回收键，仪表显示相应符号正确
5 | 驻车制动拉杆位置居中，换挡平顺无卡滞驻车制动拉起总行程2/3处实现驻车制动，仪表指示灯点亮。松开驻车制动仪表指示灯熄灭
6 | 仪表显示电量不低于总电量25%
7 | 仪表显示总里程数小于50km
8 | 小灯开启后，分别旋转仪表照明亮度调节开关，仪表屏幕亮度有明显变化
9 | 分别按下警报开关，仪表上转向指示灯点亮
10 | 按下远程监控开关，远程监控指示灯点亮，远程监控功能启动。再次按动远程监控开关，开关键弹起，指示灯熄灭
2. 内饰和功能检查
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑩

## Slide 22
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（5）灯光、雨刷功能检查
1 | 灯光、雨刷组合开关外观无划痕，标识正确
2 | 将灯光、雨刷组合开关据旋转一次，各转换档间有明显阻尼感
3 | 分别旋转灯光组合开关的小灯、近光灯、上下转换远光灯，旋转前雾灯、后雾灯开关，仪表显示相应标识，各类车灯光均能按要求执行点亮
4 | 开启近光灯后，调整灯光高低旋钮，有相应的执行电机声，灯光位置相应上下移动，无卡滞
5 | 踩下刹车踏板，后制动灯能够点亮。踩下刹车踏板，旋转换挡旋钮至R档，倒挡灯点亮，且倒车影像、倒车雷达执行工作。旋转R至N档，松开刹车踏板
6 | 分别旋转雨刷组合开关的，前雨刷快/慢/间歇/喷淋、后雨刷、喷水旋钮，前、后雨刷均能正常工作
7 | 喷水区域出现下述情况，判定不符合1）洗涤液喷后车辆左/右侧2）洗涤液未完全喷入雨刮片工作区域
8 | 拔动转向灯开关，仪表显示左右转向灯闪烁，外部灯光闪烁
9 | 顶灯开关执行后，相应灯光点亮。开启门灯开关后，打开车门，顶灯自动点亮。关闭车门，数秒后顶灯自动熄灭
2. 内饰和功能检查
⑤
⑦
⑥
⑧
③
④

## Slide 23
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（6）空调及导航影音功能检查
1 | 多媒体屏幕外观无划痕，标识正确
2 | 打开开关，分别点击触摸屏“收音机”“导航”“蓝牙”“设置”等功能，检查功能是否正常，是否可以正常点击
3 | 打开收音机，点击转向盘上的音量及选台按键，多媒体能够相应执行
4 | 打开导航功能，多媒体安装有导航卡，导航开启后，其设置功能项里有卫星显示。语音提醒GPS定位正常
5 | 打开蓝牙，能够与手机连接配对，能够实现拨话对讲功能
6 | 旋转制冷功能键，开启A/C键，A/C指示灯点亮，空调压缩机启动，空调系统能够制冷
7 | 旋转制热功能键，空调系统能够制热
8 | 分别按动空调控制面板上的各种按键，其屏显对应显示正确，各模式执行效果正常
9 | 空调各出风口调整开关无卡滞、无脱落。旋转和波动挡片风量和风向对应改变
10 | 点火开关处于“ON”或“ACC”位置时，将点烟器按到位，加热完毕后，点烟器会自动弹出
2. 内饰和功能检查
②
⑧
⑨
⑨
⑩

## Slide 24
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（7）门窗及遥控功能检查
1 | 门窗组合开关无划伤、开裂
2 | 门窗组合开关按键安装正确，打印标记正确
3 | 分别按下左前门窗组合开关的玻璃升降按键，四门车窗玻璃升降正常
4 | 分别单独按四个车门的玻璃升降按键，玻璃升降自如，无卡滞。之后按下组合开关的“锁止”按键，再按其他车门玻璃升降按键，玻璃不应升降
5 | 关闭四门后，按下组合开关的车门中控锁按键。四门闭锁器工作正常、无卡滞
6 | 检查左、右后视镜镜面角度调节功能正常，且调节过程无卡滞、异响
7 | 关闭左、右后门儿童锁按键，从车内不能打开左、右后车门
8 | 关闭四门，按动遥控钥匙锁止键，四门闭锁器落锁，后视镜自动闭合，闭合角度左右对应，警示灯闪烁3次
9 | 按动遥控钥匙开启键，四门闭锁器开锁，后视镜自动开启，无卡滞，开启角度左右对应，警示灯闪烁1次
2. 内饰和功能检查
②
⑦
⑤
⑥
⑧
⑨

## Slide 25
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（1）机舱内漆面的检查
1 | 机舱内漆面清洁，钣金面平滑，无凹凸等变形
2 | 机舱内钣金漆面无划痕、掉漆、曝漆、漆裂、漆流、漆渣、生锈（机盖锁钩除外）
3 | 机舱内各电器件漆面无划痕、掉漆、生锈
4 | 机舱内各塑料件件表面不允许有任何划痕
5 | 机舱内钣金件及各电器件表面不允许有任何油污
3. 前机舱检查

## Slide 26
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（2）前舱内标贴、液位检查
1 | 机舱内前风扇上横梁右侧标有“驱动电机型号”和“空调系统注意事项”标贴
2 | 前机舱盖内部边缘处标有VIN码标贴
3 | 电机控制器前部标有铝制标牌
4 | 电机控制器、高压控制器、DC-DC和充电机上分别标有闪电黄标
5 | 制动液储液盒液位要求，在max线和min线中间位置
6 | 散热液储液盒液位要求，在max线和min线中间位置
3. 前机舱检查
①
③
⑤
⑥

## Slide 27
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（3）前舱安装件和线束的检查
1 | 机盖锁与所勾关闭后锁止牢固，机盖无松动机盖打开，拉动拉索，机盖应有小幅上弹手动开启机盖，锁扣无卡滞
2 | 机舱内各电器件紧固螺丝有紧固标记
3 | 机舱内所有负极与车身连接线束不松动，有紧固标记
4 | 蓄电池检视窗显示绿色表示电量正常，两极柱不允许有漏液
5 | 与电机控制器、高压控制盒、DC-DC和充电机连接的所有插头连接紧固，无松动。插头锁止机构能卡到正确位置
6 | 机舱内线束固定卡扣按照工艺卡至正确位置，固定牢靠，无松动。卡扣无脱落
7 | 机舱内线束无破损，交叉连接
3. 前机舱检查

## Slide 28
四、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
表
（1）随车工具的检查
1 | 车轮扳手、拖车钩放置于工具包内
2 | 三角警告标志牌总成有配备
3 | 摇手柄总成、千斤顶总成有配备
4 | 充电线有配备
4.随车物品检查

## Slide 29
三、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
（2）随车资料的检查
1 | 多媒体使用手册及质保手册有配备
2 | 整车保修手册有配备
3 | 整车用户手册有配备
（3）其他配备物品的检查
1 | 灭火器有配备
2 | 导航卡有配备
3 | 收音机天线有配备
4 | 补胎液或备胎有配备
5 | 车牌固定板螺丝卡子有配备
4.随车物品检查

## Slide 30
三、 北汽新能源EV160PDI作业流程
表
序号 | 序号名称 | 序号 | 序号名称
1 | 驱动电机功率表 | 16 | 安全带未系指示灯
2 | 前雾灯 | 17 | 制动故障指示灯
3 | 示廓灯 | 18 | 防盗指示灯
4 | 安全气囊指示灯 | 19 | 充电线连接指示灯
5 | ABS指示灯 | 20 | 驻车制动指示灯
6 | 后雾灯 | 21 | 门开指示灯
7 | 远光灯 | 22 | 车速表
8 | 跛行指示灯 | 23 | 左/右转向指示灯
9 | 蓄电池故障指示灯 | 24 | READY指示灯
10 | 电机及控制器过热指示灯 | 25 | 左、右转向指示灯
11 | 动力电池故障指示灯 | 26 | REMOTE指示灯
12 | 动力电池断开指示灯 | 27 | 室外温度提示
13 | 系统故障灯 |  | 
14 | 充电提醒灯 |  | 
15 | EPS故障指示灯 |  | 
5.仪表指示标识

## Slide 31
四、 北汽新能源EV160新车交车条件
表
表
纯电动汽车在检查时与普通燃油车的检查基本一样。
（1）一看车身外观是否完好，有没有划痕；
（2）二看车内的各种电器设备是否正常；
（3）三看车灯系统是否完好；
（4）四看轮胎是否有凹陷，胎压是否正常；
（5）五看公里数，几十公里以内视为正常；
（6）六看随车配件是否齐全，例如充电线、备胎、工具，
以及车辆的使用说明等。