## Slide 1
电动汽车维护与保养
3
电动汽车高压部件绝缘检测

## Slide 2
高压部件绝缘检测
项目4 电动汽车充电系统维护保养
学习目标
1. 认识电动汽车高压部件的名称和作
用；
2. 了解电动汽车高压部件绝缘检测的
意义；
3. 掌握电动汽车高压部件绝缘检测工
具的使用方法；
4. 掌握电动汽车高压部件绝缘检测的
方法。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.电机控制器、动力电池等电动
汽车零部件
3.绝缘万用表
4.学习指导书
1

## Slide 3
一、高压部件绝缘检测的意义
（1）低压系统为车辆的中央控制器和灯光、雨刮等提供电能，经过近百年的发展，车用低电压系统技术成熟、安全可靠。
实时、定量地检测高压电气系统相对车辆底盘的电气绝缘性能，及时解决电动汽车绝缘故障，可以保证乘客安全、车辆电气设备正常工作和车辆安全运行。
（2）电动及混动汽车高压系统工作电压一般在直流300V以上，对部件的绝缘性能提出了更高的要求。
（3）高压电缆线绝缘介质老化或受潮湿环境影响等因素都会导致高电压电路绝缘性能下降，电源正、负极引线将通过绝缘层和底盘构成漏电流回路 ,进而会危及乘客的人身安全。

## Slide 4
二、高压部件的认识
电动汽车高压系统主要由动力电池、高压控制盒、车载充电机、直流电流转换器、电机控制器、空调压缩机、暖风加热器和电动机等电气设备组成。

## Slide 5
二、高压部件的认识
1. 动力电池
动力电池时纯电动汽车的核心部件，价格昂贵，内部结构复杂，工作条件严苛。动力电池属于高亚安全部件，任何异常因素（如温度、短路、超载等）都会导致动力被保护切断。
其对外一般只有两个插座，一个橙色的直流高压输出插座，电压高达300V以上，一个电池检测控制系统低压插座。

## Slide 6
二、高压部件的认识
2. 电机控制器(MCU)
电机控制器主要作用是将动力电池的高压直流电转换为驱动电机的高压交流电。
其上有高压直流输入插座，用两根橙色高压电缆（正、负各一根）与BMS相连接。还有一个橙色交流输出插座，将转换后的三相高压交流电输出至驱动电机，也可将驱动电机发出的交流电送回逆变器（MCU）用于给动力电池充电。

## Slide 7
二、高压部件的认识
3. 驱动电机
工作将电能与机械能进行转换。驱动电机系统是纯电动汽车三大核心部件之一，是动力系统的重要执行机构。
北汽新能源EV160和EV200采用C33DB永磁同步驱动电机，具有效率高、体积小、重量轻及可靠性高等优点。其上三根橙色电缆与电机控制器三相交流输出插座相连。

## Slide 8
二、高压部件的认识
4. 车载充电机
将220V交流电转换为动力电池的直流电，实现电池电量的补给。
其上有两个橙色高压插座，其中两脚为直流高压输出插座，连接动力电池端，六脚的为交流电输入插座，连接市电220V电源。车载充电机比一般商用充电机具有效率高、体积小、耐受恶劣工作环境等特点。

## Slide 9
二、高压部件的认识
5. DC/DC转换器
将动力电池的高压直流电转换为整车低压 12V 直流电，给整车低压用电系统供电及车上铅酸蓄电池充电。
6. DC/DC转换器
电动压缩机采用直流无刷无传感器电机驱动，额定工作电压直流384V。上有橙色直流高压输入插座（2脚）和直流低压控制插座（6脚）。

## Slide 10
二、高压部件的认识
7. 加热器（PTC）
电动汽车冬季采暖使用额定功率额定功率3500W的高压直流加热器。如图3-8所示，其上有橙色高压电缆三根（一正二负）。
8. 电源分配单元（PDU）
随着技术进步，将电机和电池的高低压控制、DC/DC、车载充电机、空调等高压与低压集成在一起，对这些设备电路集中配电与管理的装置。
PDU的使用使车体变得更加整洁合理，后期维护方便，也大大降低了电气控制设备的价格。

## Slide 11
三、高压部件绝缘检测的方法
1. 绝缘检测的工具—FLUKE-1587绝缘万用表
FLUKE-1587绝缘万用表是一款多功能数字式电量测量仪表，通过功能开关的转换，可以测量电压、电流、电阻、电容、温度等物理量。
（1）将测试探头插入“+”和“-”输入端子。
（2）将旋钮转至“INSULATION”（绝缘）位置。当开关调至该位置时，仪表将启动电池负载检查。 如果电池未通过测试，显示屏下部将出现电池图标和“bat” 符号，提醒必须更换万用表电池。
（3）按“range”键选择电压。
（4）将探头与待测电路连接。仪表会自动检测电路是否通电。
（5）按住探头上“test”键开始测试。显示屏的下端出现“test”图标，显示屏上会显示被测电路上所施加的测试电压，主显示位置上显示高压符号 并以 MΩ或 GΩ为单位显示绝缘电阻值。

## Slide 12
三、高压部件绝缘检测的方法
2. 高压部件绝缘的检测安全注意事项
北汽新能源系列电动汽车检测时，为确保检测人员安全，必须做好以下安全防护工作：
（1）设置安全操作区域隔离装置和警示标志；
（2）检测过程中必须有安全员在现场监督；
（3）检查安全防护手套、安全鞋、眼镜设备仪器等符合安全等级要求；
（4）关闭车辆电源，拔下电动车辆钥匙并由检测人员自行随身保管，断开低压蓄电池负极，有高压检测开关的必须拔下检测开并妥善保管。

## Slide 13
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（1） 动力电池
项目：动力电池正、负极与车身（外壳）绝缘电阻
方法：拔掉高压盒端动力电池输入线，将钥匙打到ON 挡，将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量动力电池正负极端子
标准值：正极 ≥1.4MΩ；负极≥1.0MΩ。

## Slide 14
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（2）管理系统（BMS）
项目：管理系统（BMS）绝缘
方法：将车辆电源关闭，打开高压盒输入插头，用绝缘表检测
标准值：总正≥1.5MΩ，总负≥1.0MΩ

## Slide 15
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（3） 车载充电机
项目：车载充电机正、负极与车身绝缘
方法：断开低压蓄电池负极，拔掉高压盒高压附件线束插头，将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒高压附件线束插头的正极(E)和负极（F）
标准：环境温度为23℃±2℃、相对湿度为45%～75%时，正（E）、负极（F）输出与车身（外壳）之间的绝缘电阻≥1000MΩ。湿度为90%～95%时，绝缘电阻≥20MΩ

## Slide 16
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（4） DC/DC
项目：DC/DC正负极与车身绝缘
方法：断开低压蓄电池负极，拔掉高压盒高压附件线束插头，将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒高压附件线束插头的正极(A)和负极（G）
标准：环境温度为23℃±2℃、相对湿度为80%～90%时，正（A）、负极（G）输出与车身（外壳）之间的绝缘电阻≥1000MΩ。环境温度为-20℃~65℃、相对湿度为5%～85%时，正（A）、负极（G）输出与车身（外壳）之间的绝缘电阻≥20MΩ

## Slide 17
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（5）空调压缩机
标准：向空调压缩机内充入50cm3±1cm3的冷冻机油和63g±1g的HFC-134a制冷剂后，空调压缩机正负极对车身的绝缘电阻≥5MΩ；清空冷冻机油后，对车身外壳的绝缘电阻≥50 MΩ
方法：断开低压蓄电池负极，拔掉高压盒高压附件线束插头，将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒高压附件线束插头的正极(C)和负极（H）
项目：空调压缩机正负极与车身绝缘

## Slide 18
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（6） PTC
项目:PTC正负极与车身绝缘
方法：断开低压蓄电池负极，拔掉高压盒高压附件线束插头，将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒高压附件线束插头的正极（B）和A组负极（D）,B组负极（J）
标准：PTC正负极与车身绝缘电阻≥500 MΩ

## Slide 19
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（7）电机控制器、驱动电机
项目：电机控制器、驱动电机正负极输入绝缘阻值的测量
方法：断开低压蓄电池负极；拔掉高压盒电机控制器输入插头将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量正负极端子
标准：电机控制器正负极输入端子与车身（外壳）绝缘电阻值≥100MΩ

## Slide 20
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（8）高压熔断器盒
方法：断开低压蓄电池负极；拔掉高压盒高压附加线束插头，动力电池输入插头，驱动电机控制器输出插头。将兆欧表黑表笔接于车身，红表笔逐个测量高压盒端（动力电池输入，驱动电机控制器输出）
项目：高压盒正负极绝缘阻值的测量
标准：高压盒端（动力电池输入，驱动电机控制器输出）与车身（外壳）绝缘阻值为无穷大

## Slide 21
三、高压部件绝缘检测的方法
3. 高压部件绝缘的检测方法及标准
（9）高压线束
项目：高压线束线芯与线壳绝缘组织的测量
方法：对所有高压（橙色）线缆，将兆欧表黑表笔接于线缆外壳，红表笔测量高压线缆线芯
标准：绝缘阻值为无穷大

## Slide 22
知识拓展
1.电动车的高压安全防护措施
（1）漏电保护器
电动汽车采用漏电保护器是十分必要的，一旦有正母线或负母线与车身相连，保护器就报警，这就避免了电机壳体漏电成为高压正极，站在车上的人触摸负极造成电击伤。这样的设计也可避免空调系统高压、DC/DC系统高压的泄漏。

## Slide 23
知识拓展
1.电动车的高压安全防护措施
（2）高压互锁
逆变器密封在高压盒中，非工作人员不能拆开。但也会有工作人员疏忽和非工作人员强行拆开的情况，为防止电击伤，在逆变器盒盖上设计有高压互锁开关，只要逆变器盒体打开，开关动作，控制器收到信号断开系统的主继电器，可以避免意外电击出现。

## Slide 24
知识拓展
1.电动车的高压安全防护措施
（3）绝缘电阻检测
绝缘电阻是表征电动汽车电气安全好坏的重要参数，目的是为了消除高压电对车辆和驾乘人员人身的潜在威胁，保证电动汽车电气系统的安全，其高压安全要求如下：
① 人体的安全电压低于35V，触电电流和持续时间乘积的最大值小于30mA·s；
② 绝缘电阻除以电池的额定电压至少应该大于100欧姆/V，最好是能确保大于500欧姆/V；
③ 对于各类电池，充电电压不能超过上限电压，一般最高不超过额定电压的30%；
④ 对于高于60V的高压系统的上电过程至少需要100ms，在上电过程中应该采用预充电过程来避免高压冲击；
⑤ 在任何情况下继电器断开时间应该小于20ms，当高压系统断开后1s，汽车的任何导电的部分和可接触的部分对地电压峰值应当小于42.4V（交流）/60V（直流）。

## Slide 25
知识拓展
2.电气测试仪器安全标准（CAT）
常见数字万用表面板上一般都标有诸如CATⅡ600V、CATⅢ1000V/CATⅣ600V这样的字样。CAT等级又称为测量类别、测量种类、过电压种类、过压等级或设备类型等，而罗马数字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ或Ⅳ是级别数。
一般把电气工作人员工作的区域（或电子电气测量仪器的使用场所）分为四个类别：CATⅠ，CATⅡ，CATⅢ和CATⅣ，它严格规定了电气工作人员在不同类别的电气环境中可能遇到的电气设备类型，以及在这样的区域中工作所使用的电子电气测量仪器必须要遵循的安全标准。CAT等级就是电子电气测量仪器使用场所的安全等级规定，它描述了测量仪器在所测量的电路中可执行的测量，划定了测量仪器所属的最高的“安全区域”，

## Slide 26
知识拓展
2.电气测试仪器安全标准（CAT）
CATⅠ：测量类别Ⅰ，是指需要将瞬间过电压限制到特定水平的设备（含保护电路）。即仪表的设计适用于非直接连接到电源的测量。
CATⅡ：测量类别Ⅱ，是指由固定装置提供电源的耗能设备（用电设备）。即仪表的设计适用于对直接连接到低压装置的电路进行测量。
CATⅢ：测量类别Ⅲ，是指配电线路和最后分支线路的设备。即仪表的设计能够测量直接从配电盘获取电力的设备的一次回路和从配电盘到插座的回路。
CATⅣ：测量类别Ⅳ，是指电源处（设备装置的起点）的设备。即仪表的设计能够测量使用接人线的电力设备和一次过电流保护装置（配电盘）的回路。
在仪表“CAT”标志旁边的电压值是指万用表在相应的测量环境中能够进行测量的最大连续工作电压，称之为万用表的额定电压值或耐压等级。CAT后面的数值越大表示电气环境的过渡性电压冲力越大，标有CATⅣ的万用表比标有CATⅢ的万用表可抗更高的冲力，标有CATⅢ的万用表比标有CATⅡ的万用表可抗更高的冲力。