## Slide 1
车身电器设备维护保养
项目10 电动汽车车身电器设备维护保养
学习目标
1. 了解电动汽车车身电器的组成和各
部件的作用。
2. 掌握电动汽车低压蓄电池检查方法。
3. 掌握电动汽车车辆仪表指示灯检查
方法。
4. 掌握电动汽车灯光检查方法。
5. 掌握电动车窗和后视镜检查方法。
6. 掌握机舱线束及接插件检查方法。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.检测工具
3.绝缘工具
4.安全防护设施
5.学习指导书
1

## Slide 2
一、电动汽车车身电器的认知
（2） 低压用电设备
1) 照明设备 如大灯、门灯等，为车辆提供车内外照明
2) 报警与信号装置 如转向灯、喇叭等，为行人车辆提供安全警
报信号
3) 仪表与监测系统 如里程表、电量表、温度表等，实时检测和
报告汽车运行情况
4) 舒适娱乐装置 如收音机、电动门窗、电动雨刮器等，提供汽
车驾驶和乘坐的舒适性
1. 电动汽车车身电器的组成及作用
（1） 低压电源 即蓄电池，为其他车身电器设备提供安全电能。

## Slide 3
一、 电动汽车车身电器的认知
（3） 电子控制设备 由微机控制的各个系统，如车身控制系统（VCU）、制动防抱死系统（ABS）、电子转向系统（EPS）、动力电池管理系统（BMS）、自动座椅、安全气囊、定速巡航系统等，进一步提升汽车驾驶的安全可靠性。
（4） 配电设备 中央接线盒、保险盒、开关、继电器、插接器和导线等，为汽车电器安全运行、操作和维修提供方便。
1. 电动汽车车身电器的组成及作用

## Slide 4
一、 电动汽车车身电器的认知
（1） 直流 目前汽车车身电器工作大多数采用直流电驱动。
（2） 低压 汽车用电设备的额定电压有12V、24V两种。电动小汽车
普遍采用12V直流电源。
（3） 负极搭铁 将蓄电池的负极接到车架上，称为“负极搭铁”。负
极搭铁充分利用了车身金属导电特性。
（4） 单线制 电源到用电设备只用一根导线连接，节省导线、线路清
晰、安装检修方便，用电设备不需与车体绝缘。
2. 电动汽车车身电器的特点

## Slide 5
二、电动汽车低压铅酸蓄电池的结构和维护
结构：北汽新能源EV系列电动汽车采用免维护铅酸蓄电池，由6个单格电池串联而成，由极板、隔板、电解液、外壳、极桩及电量观察口组成，如图所示。
1. 蓄电池作用和结构
作用：铅酸蓄电池作为电动汽车低压电源，为车身电器和动力电池管理系统提供电能。电压不足时由动力电池通过DC/DC装置补充电能。

## Slide 6
二、电动汽车低压铅酸蓄电池的结构和维护
2. 蓄电池的检查和维护
（1） 蓄电池外观检查 检查蓄电池外观有无破损、电解液有无泄漏；检查蓄电池极桩是否氧化，如氧化，用砂纸打磨清理干净；检查正负极电缆夹是否松动，若松动予以紧固；检查蓄电池电量观察窗口是否为绿色，若不是，用万用表检查电池电压是否正常（大于12V）。

## Slide 7
二、电动汽车低压铅酸蓄电池的结构和维护
2. 蓄电池的检查和维护
（2） 蓄电池放电电流测试
① 将车钥匙置于OFF 挡，关闭车门及所有用电设备；
② 确认车内所有用电设备处于关闭状态；
③ 拆掉蓄电池负极侧接柱线束；
④ 万用表一表笔接于蓄电池负极极柱，另一表笔接于蓄电池负极线。
这时万用表会显示一个电流，电流的大小会随着时间的延长而变化；
⑤ 一分钟后电流会下降到最小值，读取该数值。该电流正常值应小于
30mA，若大于该值，说明车辆用电设备有漏电之处，应予以排除。

## Slide 8
二、电动汽车低压铅酸蓄电池的结构和维护
2. 蓄电池的检查和维护
（3）蓄电池拆卸和更换
若电池使用时间超过3年，出现无法充电现象，应予以更换。
拆卸蓄电池时，先拆下负极电缆，安装时先装上负极。
拆卸或安装蓄电池时，应确保车辆钥匙处于关闭状态，否则可能导致电动汽车上电子元器件的损坏。

## Slide 9
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
北汽EV-200仪表板

## Slide 10
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
1 | 驱动电机功率表 | 2 | 前雾灯 | 3 | 示廓灯
4 | 安全气囊指示灯 | 5 | ABS警示灯 | 6 | 后雾灯
7 | 远光灯 | 8 | 跛行指示灯 | 9 | 蓄电池故障指示灯
10 | 电机及控制器过热指示灯 | 11 | 动力电池故障指示灯 | 12 | 动力电池断开指示灯
13 | 系统故障的灯 | 14 | 充电提醒灯 | 15 | EPS故障指示灯
16 | 安全带未系指示灯 | 17 | 制动故障指示灯 | 18 | 防盗指示灯，
19 | 充电线连接指示灯 | 20 | 驻车制动指示灯 | 21 | 开门指示灯
22 | 车速表 | 23 | 左/右转向警示灯， | 24 | READY指示灯
25 | REMOTE 指示灯 | 26 | 室外温度提示 |  | 
仪表板上对应指示灯名称

## Slide 11
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
仪表板上各指示灯对应符号及含义
序号 | 名称 | 显示 位置 | 符号 | 颜色 | 显示文字 | 点亮条件 | 处理 方式
1 | 安全带未系 | 表盘 |  | 红色 | 请系安全带 | 当车辆处于ON状态，驾驶员或者乘客安全带未系时 | 请系好安全带
2 | 安全气囊 | 表盘 |  | 红色 |  | 当车辆处于ON状态，且安全气囊发生故障时 | 
3 | 车身防盗 | 表盘 |  | 红色 |  | 车身防盗开启后 | 
4 | 蓄电池报警灯 | 显示屏 |  | 红色 | 蓄电池故障 | 蓄电池电压高/低故障或DC DC故障 | 
5 | 门开报警 | 表盘 |  | 红色 |  | 驾驶门/乘客门/行李箱任意门打开时 | 

## Slide 12
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
仪表板上各指示灯对应符号及含义
序号 | 名称 | 显示 位置 | 符号 | 颜色 | 显示文字 | 点亮条件 | 处理 方式
6 | ABS | 表盘 |  | 黄色 |  | 车辆ABS系统发生故障时 | 
7 | 前雾灯 | 表盘 |  | 绿色 |  | 前雾灯打开 | 
8 | 后雾灯 | 表盘 |  | 黄色 |  | 后雾灯打开 | 
9 | 前照灯远光 | 表盘 |  | 蓝色 |  | 远光灯打开 | 
10 | 左转向 | 表盘 |  | 绿色 |  | 左转向打开 | 

## Slide 13
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
仪表板上各指示灯对应符号及含义
序号 | 名称 | 显示 位置 | 符号 | 颜色 | 显示文字 | 点亮条件 | 处理 方式
11 | 右转向 | 表盘 |  | 绿色 |  | 右转向打开 | 
12 | EBD | 表盘 |  | 红色 | EBD故障 | 车辆EBD系统发生故障时 | 
 | 制动液位 |  |  |  | 请添加制动液 | 车辆制动液位低时 | 添加制动液
13 | 制动系统故障 | 表盘 |  | 红色 | 制动系统故障 | 车辆制动系统发生故障时 | 
14 | 驻车制动 | 表盘 |  | 红色 |  | 驻车制动拉起时 | 

## Slide 14
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
仪表板上各指示灯对应符号及含义
序号 | 名称 | 显示 位置 | 符号 | 颜色 | 显示 文字 | 点亮条件 | 处理 方式
15 | 充电提示灯 | 显示屏 |  | 黄色 | 请尽快进行充电 | 充电提醒：电量小于30%，指示灯点亮，低于5%，提示“请尽快充电” | 
16 | 系统故障 | 显示屏 |  | 红色 |  | 仪表与整车失去通讯时，指示灯，持续闪烁；车辆出现一级故障时，指示灯持续点亮 | 
 |  |  |  | 黄色 |  | 车辆出现二级故障时，指示灯持续点亮 | 
17 | 充电提示灯 | 表盘 |  | 红色 | 请连接充电枪 | 充电枪线缆接触不好时，显示“请连接充电枪” | 
18 | READY指示灯 | 显示屏 |  | 绿色 |  | 车辆准备就绪时 | 

## Slide 15
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
仪表板上各指示灯对应符号及含义
序号 | 名称 | 显示 位置 | 符号 | 颜色 | 显示文字 | 点亮条件 | 处理 方式
19 | 跛行指示灯 | 显示屏 |  | 红色 | 车辆进入跛行状态， | 加速踏板故障时 | 
20 | EPS故障 | 显示屏 |  | 黄色 | EPS系统故障 | EPS系统发生故障时 | 
21 | 档位故障 | 显示屏 |  |  |  | 档位故障触发后，当前档位持续闪烁 | 
22 | 电机冷却液温度过高 | 显示屏 |  | 红色 | 电机冷却液温度过高 | 当电机或电机控制器温度过高而引起的冷却液温度过高时 | 
23 | 电机转速过高 | 文字提示区域 | ------ | ------ | 电机转速过高 | 当电机转速过高时 | 

## Slide 16
序号 | 名称 | 显示位置 | 符号 | 颜色 | 显示文字 | 点亮条件 | 处理 方式
24 | 请尽快离开车内 | 文字提示区域 | ------- | ------ | 请尽快离开车内 | 当遇到电池严重故障时 | 
25 | 动力电池断开 | 显示屏 |  | 黄色 |  | 当车辆动力电池断开时 | 
26 | 动力电池故障 | 显示屏 |  | 红色 | 动力电池故障 | 当车辆动力电池发生故障时 | 
27 | 示廓灯 | 表盘 |  | 绿色 |  | 当示廓灯打开时 | 
28 | 绝缘故障 | 文字提示区域 | ----- | ----- | 绝缘故障 | 当车辆发生绝缘系统故障时 | 
29 | 驱动电池系统故障 | 文字提示区 | ----- | ----- | 驱动电机系统故障 | 当车辆驱动电机系统发生故障时 | 
30 | 车身控制模块故障 | 文字提示区 | ----- | ----- | 车身控制模块故障 | 当车辆车身控制模块发生故障时 | 
三、电动汽车仪表的检查
1. 仪表板认识
仪表板上各指示灯对应符号及含义

## Slide 17
三、电动汽车仪表的检查
2．检查电动汽车仪表
1） 检查电动汽车仪表屏幕表面有无划痕、开裂、缩痕。
2） 将钥匙转动至ON档，检查控制系统自检功能是否正常，有无故障灯点亮，其次启动车辆后READY指示灯点亮，除驻车制动警示灯，安全带未系指示灯点亮，其他故障指示灯均不能点亮，如图所示，仪表显示电量不低于总电量的25%。
起动后仪表板正常显示

## Slide 18
三、电动汽车仪表的检查
2．检查电动汽车仪表
3） 踩下制动踏板，用手前后拨动变速杆，变速杆在每个
档位间有明显的过渡感，仪表显示相应的符号正确，变
速杆位置居中，换挡平顺无卡滞；变速杆在倒挡位置时
，检查倒车雷达、倒车影像是否正常工作。
4） 驻车制动拉起总行程2/3处实现驻车制动，仪表显示制
动灯亮，松开驻车制动仪表灯熄灭。

## Slide 19
四、汽车照明及信号灯光检查
1．检查外部照明或信号灯光
检查外部照明或信号灯光需要旋转灯光组合开关，检查远光灯、近光灯、前雾灯、示宽灯、牌照灯、转向灯、倒车灯、制动灯、后雾灯、紧急警告灯工作是否正常，检查仪表是否显示相应标识，检查组合开关各转换挡间有无明显阻尼感。
灯光组合开关

## Slide 20
四、汽车照明及信号灯光检查
2. 近光灯、仪表灯调整
近光灯调整旋钮、仪表灯亮度调节旋钮处于仪表台左下方，如图1所示。当开启近光灯时调整灯光高低旋钮，检查有无执行电机转动声音，判断工作是否正常；示宽灯开启后分别旋转仪表灯光亮度调节旋钮，检查仪表屏幕的亮度应有明显变化。
大灯灯光和仪表灯灯光调节

## Slide 21
五、电动车窗和电动外后视镜检查
2. 近光灯、仪表灯调整
检查电动车窗开关、后视镜调整开关功能是否正常；
检查各门窗玻璃升降器工作是否正常，有无异响、卡滞现象；
检查左右外后视镜各方向调节功能是否正常，调节过程中有无异响、卡滞现象；
检查后视镜折叠功能、除霜功能是否正常。
电动车窗开关和后视镜调整开关

## Slide 22
六、插接件、线束检查
检查各线束有无破损、固定点是否松动，各搭铁点连接是否牢靠、有无生锈松动现象，若有及时处理；检查各线束工作过程中有无过热现象，若有，查明原因检查各插接器卡扣有无损坏、松动现象，有无退针现象，如有及时更换。
高压线束检查
插接器检查

## Slide 23
风窗玻璃清洗系统的维护保养
项目10 电动汽车车身电器设备维护保养
学习目标
1. 了解风窗玻璃清洗系统的构造和功用。
2. 知道玻璃水的作用及车辆对其防冻温
度的要求。
3. 掌握风窗玻璃清洗系统的基本检查和
维护方法。
4. 掌握玻璃水冰点测试仪的使用方法。
www.cmpedu.com
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.检测工具
3.玻璃水
4.安全防护设施
5.学习指导书
2

## Slide 24
一、 风窗玻璃清洗系统的构造与保养
风窗清洗系统（见图10-8）主要由储液罐（含喷水泵）、管道、喷淋头、前后电动刮水器、控制开关等组成，其功能是清洗风窗玻璃上的尘土和脏物。
1. 风窗清洗系统的组成
风窗玻璃清洗系统及刮水器

## Slide 25
一、 风窗玻璃清洗系统的构造与保养
1） 检查风窗玻璃清洗系统的管路连接情况，如有松动或脱落，应予安装并固定好；塑料管路若有老化、折断或破裂，应予更换。
2. 风窗玻璃清洗系统的检查与调整
2） 洗涤液应按原车要求选用，若使用普通洗涤剂、清洁剂配制的洗涤液时，在进入冬季时，应予以清除，以防冻裂储液罐和塑料管路。

## Slide 26
一、 风窗玻璃清洗系统的构造与保养
3） 按动喷液开关，检查各喷嘴喷水情况是否良好，调整喷嘴应将洗涤液喷射到风窗玻璃上的适当位置如图所示。
2. 风窗玻璃清洗系统的检查与调整
4） 检查洗涤器喷嘴，脏污时可用干净的毛刷清洗喷嘴，喷嘴喷射角度不合适时应进行调整，北汽新能源EV200车型只能调整后窗喷嘴角度，如图所示。

## Slide 27
一、 风窗玻璃清洗系统的构造与保养
2. 风窗玻璃清洗系统的检查与调整
5） 旋转雨刮组合开关如图示，检查前雨刮器各档动作快慢情况是否正常，前后雨刮器刮水片运行区域是否正常，关闭开关后自动回位功能是否正常。
6）每6个月或1万公里，检查疏通清洗液管路、检查更换刮水片。

## Slide 28
二、玻璃水的检查和添加
1．玻璃水的功能
玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称。主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。
玻璃水具有以下功能：
（1） 清洗功能
（2） 防冻功能 一般要求玻璃水保证在最低约-25℃（在某些气候恶
劣的国家和地区约为-35℃）时不会冻结。
（3） 防雾功能
（4） 抗静电功能
（5） 润滑功能
（6） 防腐蚀功能

## Slide 29
二、玻璃水的检查和添加
2. 玻璃水的加注标准
1） 玻璃水应加注到储液罐标有
-MAX-最大加液处。风窗洗涤液储液罐为前风窗玻璃和后风窗玻璃提供洗涤液风窗洗涤液的溢出有可能造成车身部件的褪色。请注意避免溢出，尤其是当使用未掺水、高浓度的洗涤液时。如果发生溢出，立即用水清洗污染的表面。
玻璃水储液罐
2） 北汽电动汽车要求只使用可全年使用的汽车玻璃水浓缩液

## Slide 30
二、玻璃水的检查和添加
3. 玻璃水冰点的测量
玻璃水的冰点指玻璃水的结冰温度。冰点高低直接影响玻璃水冬季的使用性能。
玻璃水的冰点用冰点测试仪检测。
使用时，用柔软的绒布将盖板及棱镜表面擦拭干净。将待测液体用吸管滴于棱镜表面，合上盖板轻轻按压，将冰点测试仪对向明亮处，旋转目镜使视场内刻度线清晰。读出明暗分界线在标示板上相应标尺上的数值即可，如图所示。