## Slide 1
电动助力转向系统基本检查
项目9 电动助力转向系统维护保养
学习目标
1. 了解转向系统结构及基本工作原理
2. 熟悉转向系统的控制策略。
3. 掌握转向助力功能和转向横拉杆状
态的检查方法。
4. 掌握电子助力转向系统基本故障处
理方法。
学习准备
1.北汽新能源汽车
2.检测工具
3.电动助力转向系统学习台架
4.举升机
5.学习指导书
1

## Slide 2
一、电动汽车转向系统的结构及基本原理
组成：机械转向系统主要由转向盘、转向轴、转向器、横拉杆、转向节、转向节臂、转向车轮等构成，如图所示
1. 汽车转向系统的作用和构成
作用：按照驾驶员的意图改变汽车行驶方向和保持汽车稳定的直线行驶。
汽车转向系统组成

## Slide 3
一、电动汽车转向系统的结构及基本原理
组成：转向盘、转向助力电动机、转向器、转向横拉杆等机械装置和转向转矩传感器、转向电子控制单元（ECU）、车轮轮速传感器等电子元件组成
1. 汽车转向系统的作用和构成
作用：按照驾驶员的意图改变汽车行驶方向和保持汽车稳定的直线行驶。
电动转向助力系统结构原理示意图

## Slide 4
一、电动汽车转向系统的结构及基本原理
2. 北汽新能源电动助力转向系统（EPS）的结构和工作原理
结构
转向控制器根据各传感器输出的信号计算所需的转向助力，并通过功率放大模块控制助力电机的转动，电机的输出经过减速机构减速增扭后驱动齿轮齿条机构产生相应的转向助力
工作原理

## Slide 5
一、电动汽车转向系统的结构及基本原理
2. 北汽新能源电动助力转向系统（EPS）的结构和工作原理
1） 电机总成。ESP使用的电机分为两种：有刷电机和无刷电机。安装在转向器上的电机总成由一个蜗杆，一个蜗轮和一个直流电机组成。当蜗杆与安装在转向器输出轴上的蜗轮啮合时，它降低电机速度并把电机输出力矩传递到输出轴。
2） 转矩传感器。由扭力原件（扭力弹簧）和电测原件组成，它获得转向盘上操作力大小和方向信号，并把它们转换为电信号，传递到EPS控制器。
3） 蜗轮蜗杆减速机构。蜗杆传动由蜗杆、蜗轮组成。涡轮和蜗杆两轴交错角为90。助力电机电路接通后，电机轴与蜗杆连成整体同步转动，驱动涡轮减速旋转，减速增扭后的涡轮齿轮驱动转向齿条移动，拉动转向横拉杆祈祷转向助力作用。

## Slide 6
二、电动助力转向系统（EPS）的控制策略
EPS电气原理图

## Slide 7
二、电动助力转向系统（EPS）的控制策略
1）当钥匙开关处于On档，On档继电器吸合后EPS开始工作。
2） EPS正常工作时，EPS根据接收来自VCU的车速信号、唤醒信号
及来自转矩传感器的转矩信号等进行综合判断，以控制EPS助力
电机的转矩、转速和方向。
3） 转向控制器在上电200ms内完成自检，上电200ms后可以与CAN
线交换信息，上电300ms后输出470帧（转向故障和转向状态上
报帧）。
4） 当EPS检测到故障时，通过CAN总线或硬线向VCU发送故障信
息，并采取相应的处理措施。

## Slide 8
三、转向系统基本检查
1） 前后左右晃动检查转向盘旷动情况，如图9-5所示，检查是否松动或发生吱吱声。如果发现缺陷，维修或更换。
1.转向盘检查
图9-5 转向盘旷动检查

## Slide 9
三、转向系统基本检查
2） 检查转向盘的自由间隙。其范围为10°～15°或者0～30mm，如图所示。
1.转向盘检查
图9-6 方向自由间隙检查
如果转向盘运动不在规定自由间隙的范围内，检查以下部位，如果发现缺陷及时更换：
1） 转向横拉杆球头是否磨损。
2） 下部球接头是否磨损。
3） 转向轴接头是否磨损。
4） 转向小齿轮或齿轮齿条是否磨损
5） 其他部件是否松动。

## Slide 10
三、转向系统基本检查
2.转向力的检查
1） 汽车停放在水平路面上，转向盘放置在平直
向前位置。
2） 检查轮胎充气压力是否符合指定要求。
3） 起动车辆。
4） 将钥匙置于ON档时，从相切方向用弹簧秤钩
住转向盘，匀速拉动方向测量转向力。转向
力至少35N (3.5kg)。

## Slide 11
三、转向系统基本检查
3. 转向助力功能检查
1） 在道路试车过程中，通过原地转向、低速行驶中转向，检测转向时方向是否有沉重，助力效果不足等故障。
2） 将转向盘分别向左右打至极限位置，检测是否有转向盘抖动、转向机异响等故障。

## Slide 12
三、转向系统基本检查
4. 转向横拉杆状态的检查
1） 举升车辆（车轮悬空），通过摆
动车轮和转向横拉杆来检查间隙。
2） 检查转向横拉杆球头的固定螺母
②是否牢固。
3） 检查转向横拉杆的防尘罩①有无损
坏和安装位置是否正确。
检查转向横拉杆球头及防尘罩

## Slide 13
四、电子助力转向系统（EPS）常见故障排除方法
EPS故障排除流程图

## Slide 14
四、电子助力转向系统（EPS）常见故障排除方法
步骤 | 操作 | 是 | 否
1 | 主熔丝和线路熔丝是否完好 | 进入第 2 步 | 主熔丝和线路熔丝断
2 | 1.打开点火开关。 2.检查终端“D8”和控制盒体接地之间的电压 3.是电池电压吗？ | 进入第 3 步 | 整车信号线断开 或短路
3 | 1.检查终端“A1”和控制盒体接地之间的电压 2.是电池电压吗？ | 进入第 4 步 | 整车电源线断开 或短路
4 | 整车无助力可以行使 | 进入第 5 步 | CAN 通讯不畅
5 | 插头与EPS控制盒之间连接是否牢靠 | 如果上述各项都OK，更换一个换好的 EPS 控制盒，重新检查 | 接地不良
表9-1 EPS故障排除步骤与方法

## Slide 15
四、电子助力转向系统（EPS）常见故障排除方法
故障现象 | 可能的原因 | 修理方法
1.转向沉重 | ● 接插件未插好 ● 线束接触不良或破损 ● 转向盘安装不正确（扭曲） ● 转矩传感器性能不良 ● 转向器故障 ● 车速传感器性能不良 ● 主熔丝和线路熔丝烧坏 ● EPS 控制器故障 | ●插好插头 ●更换线束 ●正确安装转向盘 ●更换转向器 ●更换转向器 ●更换车速传感器 ●更换熔丝 ●更换控制器
2.在直行时车总是偏向一侧 | ● 转矩传感器性能不良 | 更换转向器
3.转向力不平顺 | ● 转矩传感器性能不良 | 更换转向器
表9-2 转向系统常见故障排除方法