## Slide 1
计算机硬件及其安装
PowerPoint design
汇报人：AiPPT
时间：202X.X

## Slide 2
目录
CONTENTS
13
结束语
09
安装键盘和鼠标
10
项目小结
11
独立实践
12
思考与练习
05
安装显卡
06
安装声卡和音箱
07
安装网卡
08
安装硬盘
01
安装电源
02
安装主板
03
安装 CPU
04
安装内存条

## Slide 3
安装电源
PowerPoint design
01

## Slide 4
对安装电源有个直观的认识，了解电源在计算机系统中的重要性。
任务描述

## Slide 5
安装步骤
将电源放进机箱上的电源位，并将电源上的螺丝固定孔与机箱上的固定孔对正，确保电源放置平稳。 拧上一颗螺钉固定住电源，然后将其对角的螺丝拧上，最后拧上其余螺钉，确保电源牢固。
注意事项
安装电源时需注意电源线的走向，避免线缆杂乱影响散热和后续安装。 电源安装完成后，检查电源线是否连接正确，确保电源能够正常供电。
任务实施

## Slide 6
电源的性能指标
输入电压范围一般为 100- 240V，适应不同地区电压；输出电压范围稳定，确保硬件正常工作。 输出功率和电流是衡量电源性能的重要指标，高功率电源可满足多硬件需求。
电源的分类
电源分为 AT 电源、ATX 电源、Micro ATX 电源，ATX 电源支持电源管理功能，Micro ATX 电源体积小，适合小型机箱。
电源选购指南
外观检查电源外壳是否完整，散热片材质是否良好，优质的散热片可提高散热效率。 试验测量电源的输出电压和电流是否稳定，确保电源性能可靠。
理论知识

## Slide 7
安装主板
PowerPoint design
02

## Slide 8
对安装主板有个直观的认识，了解主板在计算机系统中的核心地位。
01
任务描述

## Slide 9
在机箱的紧固件中找出尖型塑料卡、带有螺纹的圆柱和螺丝，作好安装准备。
安装准备
在机箱上固定一至两颗螺柱，用尖型塑料卡通过机箱和主板上对应的圆孔将主板固定在机箱底板上。 用螺丝将主板固定在螺柱上或直接固定在相箱上，确保主板安装牢固。
安装步骤
安装主板时需注意主板上的接口和插槽方向，避免安装错误。 主板安装完成后，检查各接口和插槽是否连接正确，确保硬件能够正常工作。
注意事项
任务实施

## Slide 10
主板按 CPU 类型、I/O 总线类型、芯片组、结构、功能等分类，不同分类适用于不同需求。
主板的分类
主板由线路板、CPU 插槽、内存插槽、扩展插槽、芯片组、BIOS 芯片、各种接口等组成。 CPU 插槽决定支持的 CPU 类型，内存插槽影响内存的安装和性能，扩展插槽用于扩展硬件功能。
主板的组成
理论知识

## Slide 11
安装 CPU
PowerPoint design
03

## Slide 12
对 CPU 的安装有个直观的认识，了解 CPU 在计算机系统中的核心作用。
任务描述

## Slide 13
观察主板 CPU 插槽，打开压杆和扣盖，将处理器轻轻对齐凹凸槽，再放处理器轻放。 将主板口盖轻扣在处理器上，然后食指将压杆压倒初始位置，固定好 CPU。
安装步骤
安装 CPU 时需注意 CPU 和插槽的对齐，避免安装错误导致损坏。 CPU 安装完成后，检查是否安装牢固，确保 CPU 能够正常工作。
注意事项
任务实施

## Slide 14
CPU 的介绍
CPU 分为 Intel 公司和 AMD 公司的系列，Intel 的酷睿系列和 AMD 的锐龙系列是主流产品。
CPU 的主要性能指标
主频、核心数、线程数、缓存、制程技术等是衡量 CPU 性能的重要指标。 高主频、多核心、大缓存的 CPU 性能更强，适合高性能需求。
CPU 的选购
根据性能需求选择合适的 CPU，考虑核心与线程数、主频与睿频等因素。 选择与主板兼容的 CPU，确保系统能够正常运行。
理论知识

## Slide 15
安装内存条
PowerPoint design
04

## Slide 16
01
对内存的安装有个直观的认识，了解内存对计算机性能的影响。
任务描述

## Slide 17
注意事项
安装内存条时需注意内存条与插槽的对齐，避免安装错误。 内存条安装完成后，检查是否安装牢固，确保内存能够正常工作。
安装内存前先要将内存插槽两端的卡扣向两边扳动，将其打开。 然后再插入内存条，内存条的 1 个凹槽必须直线对准内存插槽上的 1 个凸点。 向下按入内存，在按的时候需要稍稍用力，以确保两个卡扣将内存条固定住。
安装步骤
任务实施

## Slide 18
内存条的分类
内存条按接口形式、工作方式分类，DDR4 和 DDR5 内存条是主流产品。
内存的性能指标
工作频率、容量、内存电压等是衡量内存性能的重要指标。 高频率、大容量的内存性能更强，适合多任务处理。
内存的选用
选择内存颗粒质量好、PCB 电路板质量高的内存条，确保内存稳定可靠。
01
02
03
理论知识

## Slide 19
安装显卡
PowerPoint design
05

## Slide 20
01
考察对显卡和显示器的安装技巧的掌握，了解显卡对图形处理的重要性。
任务描述

## Slide 21
01
观察显卡接口类型，选择主板上的显卡插槽类型，清除相应插槽上的扩充挡板和螺丝。 将显卡对准 PCI- E 插槽并插入，垂直下压即可。 拧紧螺丝将显卡牢牢的固定在机箱上。 连接显示器，将显示器的数据线对准显卡的数据输出接口，将数据线牢牢的固定在显卡上。
安装步骤
02
安装显卡时需注意显卡与插槽的对齐，避免安装错误。 显卡安装完成后，检查是否安装牢固，确保显卡能够正常工作。
注意事项
任务实施

## Slide 22
显卡的基本结构
显卡由 GPU、显存、显卡 BIOS、显卡 PCB 板等组成，GPU 是显卡的核心部件。
显卡驱动的安装
以 Windows 10 操作系统为例，通过设备管理器自动检测并安装显卡驱动程序。
显卡的性能测试
采用专用测试软件和游戏软件进行测试，评估显卡的图形处理能力。
理论知识

## Slide 23
安装声卡和音箱
PowerPoint design
06

## Slide 24
考察对声卡和音箱的安装技巧的掌握，了解声卡对音频处理的重要性。
任务描述

## Slide 25
观察声卡接口类型，选择主板上的声卡插槽类型，清除相应插槽上的扩充挡板和螺丝。 将声卡对准 PCI 插槽并插入，拧紧螺丝将声卡牢牢的固定在机箱上。 连接音箱，将音响的数据线对准声卡的数据输出接口，插牢。
01
安装步骤
安装声卡时需注意声卡与插槽的对齐，避免安装错误。 声卡安装完成后，检查是否安装牢固，确保声卡能够正常工作。
02
注意事项
任务实施

## Slide 26
声卡实现声波／数字信号相互转换，将声音信号转换为数字信号进行处理。
声卡的工作原理
声卡分为板卡式、集成式和外置式三种接口类型，板卡式声卡性能较强。
声卡的类型
声卡接口包括线性输入接口、线性输出端口等，用于连接音频设备。
声卡接口
理论知识

## Slide 27
安装网卡
PowerPoint design
07

## Slide 28
考察对网卡安装技巧的掌握，了解网卡在网络连接中的重要性。
01
任务描述

## Slide 29
安装步骤
观察网卡接口类型，选择主板上的网卡插槽类型，清除相应插槽上的扩充挡板和螺丝。 将网卡对准 PCI 插槽并插入，拧紧螺丝将网卡牢牢的固定在机箱上。 在指定位置插入网线，确保网络连接正常。
注意事项
安装网卡时需注意网卡与插槽的对齐，避免安装错误。 网卡安装完成后，检查是否安装牢固，确保网卡能够正常工作。
任务实施

## Slide 30
01
02
网卡按工作平台、总线接口类型、网络接口、连接速率划分，有线网卡和无线网卡是常见类型。
网卡的类型
以 Windows 10 操作系统为例，通过设备管理器自动检测并安装网卡驱动程序。
网卡驱动程序的安装
理论知识

## Slide 31
安装硬盘
PowerPoint design
08

## Slide 32
考察对硬盘的安装技巧的掌握，了解硬盘在数据存储中的重要性。
任务描述

## Slide 33
02
01
安装硬盘时需注意硬盘的放置方向，避免安装错误。 硬盘安装完成后，检查是否安装牢固，确保硬盘能够正常工作。
安装步骤
注意事项
将硬盘小心放入机箱内的硬盘托架上，并使硬盘侧面的螺丝孔对准硬盘托架上的螺丝孔。 拧紧螺丝将硬盘固定在硬盘托架上，完成硬盘的安装。
任务实施

## Slide 34
容量、转速、平均访问时间、传输速率、缓存是衡量硬盘性能的重要参数。
硬盘的基本参数
硬盘接口包括 ATA、IDE、SATA 等，SATA 接口传输速率高，是主流接口。
硬盘接口
硬盘由磁头、磁道、扇区、柱面组成，磁头读写数据，磁道和扇区存储数据。
硬盘的结构
02
03
01
理论知识

## Slide 35
安装键盘和鼠标
PowerPoint design
09

## Slide 36
考察对键盘和鼠标安装技巧的掌握，了解键盘和鼠标在输入设备中的重要性。
任务描述

## Slide 37
注意事项
安装键盘和鼠标时需注意接口类型，避免连接错误。 安装完成后，检查键盘和鼠标是否能够正常工作，确保输入设备正常。
安装步骤
连接键盘和鼠标，如果是 PS/2 接口，键盘使用紫色接口，鼠标使用绿色接口。 如果是 USB 接口，连接方式如图所示。 如果是无线连接，如蓝牙和 2.4 GHz 无线，按照相应步骤连接。
任务实施

## Slide 38
键盘
鼠标
键盘分为机械式、薄膜式、电容式、导电橡胶式等，不同键盘适用于不同场景。
鼠标分为机械鼠标、光机鼠标、光电鼠标、光学鼠标等，新型鼠标如多键鼠标、无线鼠标等具有更多功能。
理论知识

## Slide 39
项目小结
PowerPoint design
010

## Slide 40
通过以上的各个任务，对硬件设备有了深入的了解，能够独立配置各个硬件散件，并将其组装起来。
学习成果总结

## Slide 41
在实际应用中，需注意硬件的兼容性和安装顺序，确保计算机系统能够正常运行。
遇到安装问题时，可查阅相关资料或咨询专业人士，及时解决问题。
01
02
实际应用建议

## Slide 42
独立实践
PowerPoint design
011

## Slide 43
在组装维修室，各组同学挑选必要的硬件将其组装起来，并进行必要的调试。
将组装好的整机拆卸成各个散件。
在组装和拆卸过程中遇到故障要及时排除。
实践要求

## Slide 44
思考与练习
PowerPoint design
012

## Slide 45
01
ATX 电源支持电源管理功能，Micro ATX 电源体积小，适合小型机箱。
ATX 与 AT 电源有哪些区别？

## Slide 46
主板按 CPU 类型、I/O 总线类型、芯片组、结构、功能等分类。
01
主板的分类是什么？

## Slide 47
主板由线路板、CPU 插槽、内存插槽、扩展插槽、芯片组、BIOS 芯片、各种接口等组成。
01
主板由哪几部分组成？

## Slide 48
现在市场上的主板多采用 Intel 和 AMD 的主流芯片组，如 Intel 的 B660、AMD 的 B550 等。
01
说说现在市场上的主板都采用什么芯片。

## Slide 49
主频、核心数、线程数、缓存、制程技术等是衡量 CPU 性能的重要指标。
简述 CPU 的主要技术指标。

## Slide 50
根据性能需求选择合适的 CPU，考虑核心与线程数、主频与睿频等因素，选择与主板兼容的 CPU。
在选购 CPU 时要注意那些事项？

## Slide 51
金士顿、海盗船、芝奇是比较有名的内存品牌。
请说出比较有名的 3 家内存品牌名称。

## Slide 52
KMM 表示品牌，532 表示容量为 512MB，1600 表示工作频率为 1600MHz，4B 表示其他特定参数。
01
有内存上印着 KMM53216004B 的参数，各个参数表示什么含义？

## Slide 53
结束语
PowerPoint design
013

## Slide 54
01
感谢同学们的关注与学习！

## Slide 55
希望同学们能够通过本课程的学习，轻松掌握计算机硬件的安装与配置，开启精彩的计算机探索之旅！

## Slide 56
谢谢大家
PowerPoint design
汇报人：AiPPT
时间：202X.X