## Slide 1
模块1 简单电路的组装与测试
单元2 电压和电流的参考方向
电工技术

## Slide 2
1
本模块知识点
1.掌握电路的概念及组成电路的元件
2.理解电流、电压概念
3.熟练掌握电流、电压参考方向的应用
4.熟练掌握欧姆定律及其应用
5.了解电位的计算方法
模块1 简单电路的组装与测试

## Slide 3
智能化变革：实时监测技术在智能电网与新兴应用中的关键作用
智能电网利用先进的通信、控制和自动化技术，实现电网的智能化管理。在这一领域，电压和电流的实时监测与相位关系的准确控制对于确保电网稳定运行、预防故障和优化能源分配至关重要。
例如，在电动汽车充电技术中，充电系统需要精确控制电压和电流的相位关系，以实现快速、安全的充电。
新型的无线充电技术则需要精确控制电磁场的相位和方向，以确保充电效率和安全性。在物联网传感器技术中，各种传感器需要监测电压和电流的变化。新型低功耗传感器技术能够在有限的电源下长时间工作，这对电压和电流的精确监测与控制提出了更高的要求。
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流

## Slide 5
电荷的定向移动形成电流。
电流的大小用电流强度表示，简称电流。
电流强度：单位时间内通过导体截面的电荷量。
大写 I 表示直流电流
小写 i 表示交流电流
常用电流的单位：
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流

## Slide 6
正电荷运动方向规定为电流的实际方向。
电流的方向用一个箭头表示。
任意假设的电流方向称为电流的参考方向。
如果求出的电流值为正，说明参考方向与实际方向一致，否则说明参考方向与实际方向相反。
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电流

## Slide 7
电路中A、B点两点间的电压定义为单位正电荷由A点移至B点电场力所做的功。
电压的大小及方向都不随时间变化，称为恒定电压，简称为直流电压，用大写字母U表示。
电压的大小及方向随时间变化，称为变动电压，简称为交流电压，用小写字母u或u(t)表示。
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 电压

## Slide 8
电压的实际方向规定由高电位(正极)指向低电位（负极）。与电流方向的处理方法类似，可任选一方向为电压的参考方向。
例：
u1 =1V
u2 =－1V
最后求得的u为正值，说明电压的实际方向与参考方向一致，否则说明两者相反。
二、 电压
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
对一个元件，电流参考方向和电压参考方向可以相互独立地任意确定，但为了方便起见，常常将其取为一致，称关联方向；如不一致，称非关联方向。
如果采用关联方向，在标示时标出一种即可。如果采用非关联方向，则必须全部标示。
二、 电压
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
1.电路的电流实际方向如图中I1所示，I1=1A，若参考方向为I，则I等于
A.1A
B.-1A
C.0A
D.2A
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
2.如图所示，R中实际的电流方向是
A.向左
B.向右
C.方向无法确定
D.方向由所加电压极性决定
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
1.电流的方向
2.电压的方向
3.电流、电压实际方向判定
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
No

## Slide 13
单元2 电压和电流的
参考方向
课堂小结
课后作业
课堂导入
讲授新知

## Slide 14: 课堂教学评价
单元2 电压和电流的
参考方向
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入