## Slide 1
模块1 简单电路的组装与测试
单元4 欧姆定律
电工技术

## Slide 2
1
本模块知识点
1.掌握电路的概念及组成电路的元件
2.理解电流、电压概念
3.熟练掌握电流、电压参考方向的应用
4.熟练掌握欧姆定律及其应用
5.了解电位的计算方法
模块1 简单电路的组装与测试

## Slide 3
在逆境中诞生的电学定律：欧姆定律的故事
乔治·西蒙·欧姆出生于1787年，在一个锁匠家庭中长大。他的父亲是一位自学成才的数学爱好者，这激发了欧姆对科学的兴趣。尽管家庭条件有限，但欧姆仍然努力求学，最终成为了一位物理学教师。
在19世纪初期，电学是一门相对年轻的科学，许多基本的电学定律尚未被发现。欧姆对电流、电压和电阻之间的关系特别感兴趣。他注意到，当电流通过导线时，电流的强度似乎与导线的长度和横截面积有关。欧姆决定进行一系列实验来探究这一关系。他使用伏打电堆作为电源，但由于电流不稳定，实验结果理想。这并没有让欧姆气馁，他继续寻找更稳定的电源，并最终改用温差电池。在实验中，欧姆发现，通过导体的电流与导体两端的电压成正比，而与导体的电阻成反比。这就是后来著名的欧姆定律：I = V/R，其中I代表电流，V代表电压，R代表电阻。然而，欧姆的发现并未立即被科学界接受。当时，许多人认为电流与电压之间的关系远比欧姆所描述的复杂。欧姆的理论遭到了广泛的质疑和抵制，这甚至导致他失去了工作。
尽管面临这些困难，欧姆并没有放弃他的研究，并最终在1826年发表了论文《关于电流的数学研究》，详细阐述了他的定律。随着时间的推移，欧姆的定律逐渐被科学界接受，并成为电学的基础之一——欧姆定律。
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
闭合电路是指导线、电源和负载连成的电路。
外电路是由负载和导线组成。
内电路是指电源内部的电路。
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
欧姆定律内容：
在一段不包括电源的电
路中，电路中的电流与加在
这段电路两端的电压U成正
比，与这段电路的电阻R成
反比。即：
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 部分电路欧姆定律

## Slide 6
例1.4.1 运用欧姆定律对图中电路列出式子，并求电阻R。
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 部分电路欧姆定律
【解】
（a）
（b）
（c）

## Slide 7
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
总结：
1.若电压和电流参考方向相同，为关联，取值为正；
2.若电压和电流参考方向相反，为非关联，取值为负；

## Slide 8
例1.4.2 有一电灯泡接在220V的电压上，通过灯丝的电流是0.8A，求灯丝的热态电阻。
解：根据欧姆定律求得：
即：灯丝的热态电阻为275Ω。
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 部分电路欧姆定律

## Slide 9
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 部分电路欧姆定律

## Slide 10
闭合电路欧姆定律内容：
闭合电路中的电流I与电源电动
势E成正比，与电路的总电阻（外
电路的电阻R和内电路的电阻r0之
和）成反比。即：
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、闭合电路欧姆定律

## Slide 11
例1.4.3 在图中，已知电源电动势E=24V，内阻ro=2Ω,负载电阻R=10Ω，
求:（1）电路中的电流；（2）电源的端电压；
（3）负载电阻R上的电压；
（4）电源内阻上的电压降。
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、闭合电路欧姆定律

## Slide 12
解：（1）电路中的电流：
（2）电源的端电压：
（3）负载电阻上的电压：
（4）电源内阻上的电压降：
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、闭合电路欧姆定律

## Slide 13
1.电源电动势E为5V，内电阻ro为5Ω，当外电路断路时，电路中的电流和电源端电压分别为
A.0A， 0V
B.0A， 5V
C.1A， 0V
D.1A ，5V
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
2.电源电动势E为4V，内电阻ro为2Ω，当外接电阻R为2 Ω时，电路中的电流和电源端电压分别为
A.2A 2V
B.2A 4V
C.1A 4V
D.1A 2V
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
1.部分欧姆定律的内容
2.闭合电路欧姆定律
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17: 课堂教学评价
单元4 欧姆定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入