## Slide 1
电工技术
模块2
直流电源供电电路的分析与测试
单元4 支路电流法

## Slide 2
1
本项目知识点
1.掌握电阻元件的串并联；
2.深刻理解电压源与电流源的等效变换；
3.熟练掌握基尔霍夫定律；
4.熟练掌握支路电流法的应用；
5.掌握叠加定理、戴维宁定理。
模块2 直流电源供电电路的分析与测试

## Slide 3
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
电气王国的不二法宝：支路电流法
在一个遥远的电气王国里，居住着一群聪明的电流精灵。这些精灵们负责管理王国中的各种电路，确保它们正常运行。有一天，国王发现他的城堡中的照明系统出现了问题，有些灯泡忽明忽暗，无法正常工作。为了找出问题所在，国王决定召集最聪明的电流精灵们，使用一种古老而强大的方法——支路电流法，来诊断和修复电路。
支路电流法是一种分析复杂电路中各支路电流的方法。它基于基尔霍夫电流定律（KCL）和电压定律（KVL），通过设定未知电流变量，建立方程组来求解。
首先，电流精灵们来到了城堡的电路控制室，这里布满了错综复杂的电线和开关。他们决定将整个电路系统划分为若干个节点和支路。每个节点是电流精灵们休息和交流的地方，而每条支路则是电流精灵们通行的路径。
电流精灵们首先使用基尔霍夫电流定律（KCL），它告诉精灵们在每个节点处，流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。电流精灵们在每个节点处仔细记录了这些信息，为接下来的计算打下了基础。接着，精灵们使用基尔霍夫电压定律（KVL），它指出在任何闭合回路中，沿着回路方向的电压降之和等于电压升之和。电流精灵们沿着每个闭合回路飞行，记录下每个元件上的电压降，包括电阻、电源和电感等。通过这些信息，电流精灵们建立了一系列的线性方程组。每个方程代表了一个节点或回路的电流和电压关系。他们使用数学魔法，将这些方程联立起来，解出每个未知电流的值。经过一番计算，电流精灵们终于找到了问题所在。原来，城堡中有一条支路的电阻突然增大，导致电流无法顺畅通过，影响了整个电路的平衡。精灵们迅速修复了这条支路，恢复了电阻的正常值。
随着问题的解决，城堡中的照明系统恢复了正常，灯泡再次明亮地照亮了整个王国。国王对电流精灵们的智慧和努力表示了深深的感谢。从此，支路电流法在电气王国中被传为佳话，成为了电流精灵们解决电路问题的不二法宝。
新技术新知识

## Slide 4
1、导入：思考如何求(a)图中分支电流I2、I3及总
电流I1。
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
思考如何求 (b)图中分支电流I2、I3及总电流I1。
(b)图无法由电阻的串、并联进行简化，再通过欧
姆定律求解。
那么，如何求取各电流呢？
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
b
a
+
-
E2
R2
+
-
R3
R1
E1
3
I1
I2
1
I3
2
支路：电路中的每一个分支。
一条支路流过一个电流，称为支路电流。
节点：三条或三条以上支路的联接点。
回路：由支路组成的闭合路径。
网孔：内部不含支路的回路。
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
复杂电路：不能由串、并联电路进行求解、分析的电路。
复杂电路的四个基本概念：
(1)支路：一个或几个元件串联而成的无分支电路。
(2)节点：三个或三个以上支路的公共连接点。
(3)回路：电路中任意一个闭合路径。
(4)网孔：内部不含有支路的回路。
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
求下图的节点、支路、回路及网孔。
回路1：abcda
回路2：abca
回路3：acda
网孔1：adcda
网孔2：abca
支路1：a-R1-U1-d-c
支路2：a-R2-U2-b-c
支路3：a-R3-c
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
例1：下图中有__条支路，___个节点，___个回路，
___个网孔。
5
3
6
3
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
练习1：下图中有__条支路，___个节点，___个回路，
___个网孔。
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
支路电流法是以支路电流为未知量，直接应用KCL和KVL，分别对节点和回路列出所需的方程式，然后联立求解出各未知电流。
一个具有b条支路、n个节点的电路，根据KCL可列出（n－1）个独立的节点电流方程式，根据KVL可列出b－(n－1)个独立的回路电压方程式。
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
（1）电路的支路数b=3，支路电流有I1 、I2、 I3三个。
（2）节点数n=2，可列出2－1=1个独立的KCL方程。
节点a
（3）独立的KVL方程数为3－(2－1)=2个。
回路I
回路Ⅱ
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
【例2.4.1】如图所示电路，求各支路电流。
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
运用基尔霍夫电流定律对节点a列出节点电流方程为：
再根据基尔霍夫电压定律列出b-(n-1)个方程，通常利用网孔列出。

## Slide 14
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
(2) 再根据基尔霍夫电压定律列出网孔电压方程：
(1) 根据基尔霍夫电流定律列出节点电流方程为：
即
(3) 联立方程：

## Slide 16
1.支路、节点、网孔和回路的定义
2.支路电流法求解过程和步骤
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18: 课堂教学评价
单元4 支路电流法
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入