## Slide 1
电工技术
模块2
直流电源供电电路的分析与测试
单元7 戴维宁定理

## Slide 2
1
本项目知识点
1.掌握电阻元件的串并联；
2.深刻理解电压源与电流源的等效变换；
3.熟练掌握基尔霍夫定律；
4.熟练掌握支路电流法的应用；
5.掌握叠加定理、戴维宁定理。
模块2 直流电源供电电路的分析与测试

## Slide 3
电力大拿：戴维宁的传奇一生
戴维宁，全名Thevenin Paul，是十九世纪末二十世纪初的一位杰出电气工程师。他出生于法国的一个小镇，自幼便对科学充满了浓厚的兴趣。在求学期间，他展现出了非凡的数学和物理天赋，为他日后的科学研究奠定了坚实的基础。
戴维宁的职业生涯始于巴黎综合理工学院，他在这里接受了严格的科学训练，并开始涉足电气工程领域。毕业后，他迅速成为了一名备受瞩目的科学家，他的研究成果在学术界和工业界都引起了广泛的关注。
戴维宁最为人所知的成就是提出了戴维宁定理。这个定理是电路分析中的一个基本原理，它指出：一个含独立源、线性电阻和线性受控源的任意线性单口网络，对外电路来说，可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效替换。这个定理极大地简化了电路分析的过程，为电气工程的发展做出了巨大的贡献。
除了学术成就外，戴维宁还是一位热衷于实践和创新的工程师。他积极参与了各种电力项目的设计和实施，为法国的电力工业发展做出了卓越的贡献。他的工作不仅提高了电力传输的效率，还降低了成本，使得电力更加普及和便捷。
戴维宁的一生充满了对科学的热爱和追求。他始终保持着对新知识的好奇心和探索精神，不断推动着电气工程领域的发展。他的研究成果和思想不仅在当时产生了深远的影响，而且至今仍在指导着我们的工作和生活。
戴维宁的电力传奇不仅是一段科学发展的历史，更是一种精神的传承。他用自己的行动诠释了什么是真正的科学家和工程师，为我们树立了榜样。让我们铭记这位伟大的科学家，继续为人类的进步和发展贡献自己的力量。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
对外电路来说，任何一个线性有源二端网络，都可以用一个电压源E0与一个电阻r0串联的模型来替代。其电压源E0等于该线性有源二端网络的开路电压，电阻r0等于该线性有源二端网络除源（电压源短路，电流源断路）后两端间的等效电阻。这就是戴维宁定理。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
运用戴维宁定理求某一支路电流和电压的步骤如下:
(１) 把复杂电路分成待求支路和有源二端网络两部分；
(２) 将待求支路移开，求出有源二端网络两端点间的开路电压Ｕ０；
(３) 把网络内各电压源短路，电流源断路，求无源二端网络两端点间的等效电阻Ｒ０ ；
(４) 画出等效电压源的电路图，其电压源的电动势 Ｅ ＝Ｕ０，内阻ｒ０＝Ｒ０，然后与待求支路接通，形成与原电路等效的简化电路，再运用欧姆定律或基尔霍夫定律求支路的电流或电压。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
【例.1】 如图2.7.2所示电路，已知E1 = 7 V，E2 = 6.2 V，R1 = R2 = 0.2 ，R = 3.2 ，试应用戴维宁定理求电阻R中的电流I 。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
【解】(1)将R所在支路开路去掉，如图2.7.3所示，求开路电压Uab。
(2)将电压源短路去掉，如图2.7.4所示，求等效电阻Rab。

## Slide 8
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
(3)画出戴维宁等效电路，如图2.7.5所示，求电阻R中的电流Ⅰ。

## Slide 9
【例.2】 如图2.7.6所示的电路，已知E = 8 V，R1= 3 ，R2 = 5 ，R3 = R4 = 4 ， R5 = 0.125 ，试应用戴维宁定理求电阻R5中的电流I5 。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
【解】(1)将R5所在支路开路去掉，如图2.7.7所示，求开路电压Uab。

## Slide 11
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
(2)将电压源短路去掉，如图2.7.8所示，求等效电阻Rab。

## Slide 12
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
(3)画出戴维宁等效电路，如图2.7.9所示，求电阻R5中的电流Ⅰ5。

## Slide 13
运用戴维宁定理时还应注意以下几点:
(１) 戴维宁定理只适用于有源二端网络为线性的电路，若有源二端网络中含有非线性电阻时，不能运用戴维宁定理；
(２) 画等效电路时，要注意等效电压源的电动势Ｅ 的方向与有源二端网络开路时的端电压的方向相符合；
(３) 用戴维宁定理计算有源二端网络的等效电压源时，只对外电路等效，对有源二端网络来说绝对不能用该等效电压源来计算原电路中各支路的电流。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
练习1：已知 Ｕ＝５Ｖ，应用戴维宁定理计算如图中所示电路中电阻Ｒ的阻值。
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
1.戴维宁定理的内容
2.戴维宁定理的求解方法和步骤
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17: 课堂教学评价
单元7 戴维宁定理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入