## Slide 1
模块三
电工技术
日光灯电路的安装与设计
单元1 正弦电压与电流

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 正弦电压与电流

## Slide 3
先导案例
19世纪末，在爱迪生(T. A. Edison，1847- 1931)的推动下，直流电已经有了相当广泛的应用。但是在使用过程中，直流电存在缺点。为了减小电阻需要花费大量的铜线，不能作远距离输电，因此，每平方英里，就需要单独建一个发电机进行供电，很不经济。交流电的发展始于1831年。当时英国的化学家和物理学家法拉第发现了电磁感应现象，导体线圈在磁场中运动产生的电流与31年前电池的发明者亚历山德罗伏特发现的直流电不同，实际上这就是交流电。出生于克罗地亚的发明家特斯拉( N. Tesla， 1856- 1943)发明了电磁感应电动机，引起了人们极大的关注。交流电系统使用高电压、小电流供电，然后利用变压器调节电流、电压，来适合用户需要。它的突出优点是可以用细导线实现远距离送电，节省材料。这是交流电目前在世界各地得到广泛应用的主要原因。那交流电与直流电相比，究竟有什么优点呢?
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
新技术新知识
电力革新之光：
正弦波PWM技术在提升新能源发电效率与稳定性的应用
随着电力电子技术的不断发展，正弦电压与电流的控制和转换成为了许多新应用的核心。例如，采用正弦波PWM（脉冲宽度调制）技术的逆变器，可以将直流电转换为正弦波形的交流电，用于驱动电机或其他负载，提高了系统的效率和稳定性。
同时，太阳能、风能等可再生能源发电系统在并网时，需要通过逆变器将产生的直流电转换为与电网同步的正弦波交流电。这种转换技术确保了可再生能源的稳定输出，并减少了电网的干扰。
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 交流电的概念

## Slide 6
►电压和电流的大小、方向不随时间变化，称之为直流电压或电流，简称直流电（如图a）。
►电压和电流的大小、方向随时间的变化而作周期性变化，所以称之为交流电压和电流，简称交流电（如图b、c） 。
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 交流电的概念

## Slide 7
►正弦交流电流、 电压、电动势,在某一时刻 ｔ的瞬时值可用三角函数式 (解析式) 来表 示,即
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 交流电的概念

## Slide 8
1.周期与频率
（1）周期
正弦交流电完成一次循环变化所用的时间叫做周期。
周期用字母 Ｔ 表示，单位为秒 (ｓ)。
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 9
（2）频率和角频率
交流电周期的倒数叫做频率（用符号 f 表示） 。
频率表示正弦交流电在单位时间内作周期性循环变化的次数，即表征交流电交替变化的速 率 (快慢)，频率的国际单位是赫兹 (Ｈｚ)，较大的单位还有 ｋＨｚ、 ＭＨｚ、 ＧＨｚ 等。
角频率: 交流电在1S内变化的电角度。角频率的单位是 ｒａｄ/ ｓ， 角频率与频率之间的关系为
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 10
2.幅值与有效值
正弦交流电在某一瞬间的值称为瞬间值，用小写字母表示，如i、u、e。
正弦交流电在交变过程中的最大瞬时值，称为幅值。用大写字母和下标m组成,如Um、Im 、Em。
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 11
设一正弦量的电流 ｉ ＝ Ｉｍ ｓｉｎ ωｔ， 与其对应的有效值为 Ｉ，根据热效应相等的原则有
由式可知，正弦交流电流的有效值I等于其最大值Im 的0.707倍，正弦交流电压、电动势的有效值为
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 12
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量
[解]根据公式：
=311V

## Slide 13
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量
[解]电流有效值：
电阻消耗的功率：
P

## Slide 14
3.相位和相位差
式中的 ωｔ＋ψ 称为正弦量的相位角或相位，它反映出正弦量变化的进程。当 t=0时的相位角称为初相位角或初相位,用 ψ 表示。
两个同频率正弦量的相位角之差或初相位角之差，称为相位角差或相位差，用表示（与时间t无关）。
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 15
设第一个正弦量的初相为，第二个正弦量的初相为
则这两个正弦量的相位差为:
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 16
图3.1.3 相位关系为的同相、反相及正交的波形图
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 正弦交流电的基本物理量

## Slide 17
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂练习
1、交流电的最大值是有效值的倍，与交流电的类型无关。（ ）
2、交流电的T和f虽互为倒数的关系，但它们都反映了交流电变化的快慢。（ ）
3、已知u = 100sin（100t + 30）V，i = 50sin（50t  60）A，由于u的初相位30比i的初相位60小，所以u滞后i。（ ）
4、最大值为10A的交流电与10A的直流电分别作用在阻值相同的电阻上的时间比为2:1，则它们在电阻上产生的热量相同。（ ）
5、交流电的与产生该交流电的发电机的转速是一致的。 （ ）
6、已知u = 10sin（100t  30）V，i = 20sin（50t  30）A，则它们的周期关系为（ ）。
A、 B、 C、 D、无法比较

## Slide 19
1.正弦交流电的一些基本概念
2.正弦交流电的一些物理量；
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21: 课堂教学评价
单元1 正弦电压与电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入