## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元12 交流电路的频率特性

## Slide 2
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计
1
本模块知识点

## Slide 3
频率特性革命：推动数据通信与感知技术迈向未来的关键突破
随着科技的不断进步，高速数据通信、无线通信系统以及雷达和传感器系统对交流电路的频率特性提出了更高的要求。在这些关键领域，频率特性的提升不仅意味着可以传输更多的数据量，而且能够确保信号在高速传输过程中的质量和完整性，这对于应对当前和未来数据传输的挑战至关重要。
1.高速数据通信。在高速数据通信系统中，频率特性的提升使得系统能够支持更高的数据传输速率，这对于云计算、大数据和物联网等技术的发展尤为重要。通过优化频率特性，可以减少信号传输中的衰减和失真，提高信号的传输效率和系统的吞吐量，从而满足用户对高速互联网和实时数据传输的日益增长的需求。
2.无线通信系统。在无线通信领域，新型频率特性技术的应用极大地提升了信号的传输范围和稳定性。这对于提高通信系统的覆盖面积、增强信号的抗干扰能力以及提升用户体验至关重要。此外，通过精确控制频率特性，可以有效减少信号干扰，提高频谱利用率，为无线网络的高效运行提供了有力保障。
3.雷达和传感器系统。雷达和传感器系统中的频率特性优化，直接关系到信号的探测能力和准确性。在军事侦察、航空航天导航和汽车安全等敏感领域，这种提升意味着更高的探测精度和更快的响应速度，这对于确保任务的成功执行和人身安全至关重要。
单元12 交流电路的频率特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
1.当电源满足某一特定的频率时，就会出现电路两端的电压和其中的电流同相的情况，这种现象称为谐振。
2.工作在谐振状态下的电路称为谐振电路。
3.谐振电路最为明显的特征是：电路的总电压与总电流同相，整个电路呈电阻性，即电路的等效阻抗为。
4.谐振分类；串联谐振和并联谐振。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性

## Slide 5
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
一、 串联谐振频率与特性阻抗
当RLC串联电路呈谐振状态时，感抗与容抗相等，即XL=XC，设谐振角频率为，则，于是谐振角频率为:
由于，所以谐振频率为:

## Slide 6
由此可见，谐振频率只由电路中的电感L与电容C决定，是电路中的固有参数，所以通常将谐振频率叫做固有频率。可见实现电路谐振可用以下两种方法：
①当外加信号源频率一定时。可通过调节电路参数L、C来实现。
②当电路参数L、C一定时，可通过调节电路信号源的角频率来实现。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
一、 串联谐振频率与特性阻抗

## Slide 7
电路发生谐振时的感抗或容抗叫做特性阻抗，用符号表示，单位为欧姆 (Ω)。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
一、 串联谐振频率与特性阻抗

## Slide 8
只与电路的L、C有关，谐振时，电路的特性阻抗与电阻之比为：
或
Q称为谐振电路的品质因数，由电路参数R、L、C决定，Q是一个无量纲的量。品质因数Q是谐振回路的重要参数，它表征了电路的损耗，Q值越高， 损耗越小，为了提高Q值，有的电感线圈要用镀银线来绕制，以降低其R值。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
一、 串联谐振频率与特性阻抗

## Slide 9
1. 串联谐振时，电路的阻抗最小且为纯电阻性质。
2. 电流的有效值将达最大，且与外加电压同相。
3. 串联谐振时，电感电压和电容电压的有效值相等，且等于外加电压的Q倍。
4. 谐振时，能量只在R上消耗而电容和电感只周期性地进行磁场能量与电场能量转换，电源和L、C电路之间没有能量的转换。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
二、 串联谐振电路的特点

## Slide 10
RLC串联电路发生谐振时，电感L与电容C上的电压大小都是 外加电源电压U的Ｑ倍，所以串联谐振又叫做电压谐振。一般情况 下串联谐振电路都符合Ｑ≫１的条件，电路Ｑ值一般在，因 此，在电路谐振时，即使外加电压不高，在电感L和电容C上的电压也会远高于外加电压，这是一种非常重要的物理现象。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
二、 串联谐振电路的特点

## Slide 11
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
【解】（1）
谐振频率
端口电流
特性阻抗
品质因数

## Slide 12
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
（2）当端口电压频率增大10%时，
频率
感抗
容抗
阻抗模
端口电流
电感电压
电容电压

## Slide 13
谐振回路中，电流和电压随频率变化的特性称为频率特性，它们随频率变化的曲线称为谐振特性曲线。串联谐振电路常用来对交流信号的选择，例如接收机中选择电台信号，即调谐。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
三、 串联电路的频率特性和应用
在RLC串联电路中，阻抗大小，设外加交流电源（又称信号源）电压的大小为，则电路中电流的大小为
由于，
，则有：

## Slide 14
上式表示了电流大小与电路工作频率之间的关系，叫做串联电路的电流幅频特性，如图所示，当电源频率向着或方向偏离谐振频率时，Z都逐渐增大，电流也都逐渐变小至零。
说明只有在谐振频率附近，电路中的电流才有较大值，偏离这一频率，电流值则很小，这种把谐振频率附近的电流选择出来的特性称为频率选择性。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
三、 串联电路的频率特性和应用

## Slide 15
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
三、 串联电路的频率特性和应用
当外加电源的频率 时，电路处于谐振状态。
当 时，称为电路处于失谐状
态。
若 ，则，电路呈感性。在此处键入公式。

## Slide 16
频率在通频带以内(即) 的信号，可以在串联谐振电路中产生较大的电流，
而频率在通频带以外(即或) 的信号， 仅在串联谐振电路中产生很小的电流。
Ｑ值越大说明电路的选择性越好，但频带较窄；反之， 若频带越宽，则要求Ｑ值越小，而选择性越差。选择性与频带宽度是相互矛盾的两个物理量。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
三、 串联电路的频率特性和应用
在实际应用中，规定把电流的范围所对应的频率范围叫做串联谐振电路的通频带（又叫做频带的变化宽度），用符号B或表示，其单位也是频率的单位Hz。
理论分析表明，串联谐振电路的通频带为:

## Slide 17
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性

## Slide 18
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性

## Slide 19
串联谐振电路适宜与低内阻的信号源相接，因为信号源内阻较大时，会使回路Q值下降，其选择性变差，为了能和较大内阻的信号源相连接，就必须采用并联谐振电路。并联谐振电路与串联谐振电路的定义相似，如图所示电路是一种典型的并联谐振电路，当电路两端的电压和总电流同相时，称此电路为谐振电路。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
四、 并联谐振频率

## Slide 20
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
四、 并联谐振频率
电路的总复导纳为
总复导纳的模为：

## Slide 21
由此可见，当时＝Ｇ，电路呈纯电阻性，电路发生谐振。由于是Ｒ、Ｌ、Ｃ并联，所以称之为并联谐振。
由电路谐振的定义得并联谐振的条件是其总导纳的虚部为零，即当：
发生并联谐振，由此得谐振频率为：
或
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
四、 并联谐振频率

## Slide 22
与串联谐振一样，当信号频率一定时，可调节Ｌ、Ｃ值实现谐振，当电路参数固定时，改变信号源频率也可实现谐振。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
四、 并联谐振频率

## Slide 23
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
五、 并联谐振电路

## Slide 24
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
五、 并联谐振电路
电路的复导纳为
当满足条件，即虚部 时，电路发生谐振。

## Slide 25
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
五、 并联谐振电路
由此可得谐振角频率为：
或
由上式可见，电路的谐振频率完全由电路参数来决定，只有当，即时，才为实数，电路才有谐振频率，电路才能通过调节频率达到谐振；反之，若，谐振频率为虚数，则电路不可能发生谐振。

## Slide 26
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
五、 并联谐振电路
在时，并联谐振的近似条件为：

## Slide 27
1.谐振电导与阻抗
谐振时电路导纳达到最小值，且呈电阻性。
2.谐振电流
电路处于谐振状态，总电流为最小值。
3.通频带
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
六、 并联谐振电路的特点

## Slide 28
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性

## Slide 29
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性
练习1.谐振电路最为明显的特征是：电路的总电压与总电流同相，对于RLC串联电路而言电路的最小的阻抗为（ ）
练习2.电路谐振时，对于RLC并联电路而言电路的最大的阻抗
为（ ）
练习3.在RLC串联谐振电路中，会有（ ）
练习4.在RLC并联谐振电路中，会有（ ）
练习5.不论是RLC串联电路还是RLC并联电路，选择性与频带宽度是相互矛盾的两个物理量（ ）
课堂巩固

## Slide 30
串联谐振频率与特性阻抗
2.串联、并联谐振电路的特点
3.串联电路的频率特性和应用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性

## Slide 31
单元12 交流电路的频率特性
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 32: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元12 交流电路的频率特性