## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元3 电阻元件、 电感元件与电容元件

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计

## Slide 3
元件背后的科学巨人：欧姆、法拉第与库仑的故事及其对现代技术的影响
关于电阻元件、电感元件与电容元件的一些科学家故事：
1.电阻元件 - 欧姆（Georg Simon Ohm）
乔治·西蒙·欧姆是一位德国物理学家，最为人所知的贡献是发现了欧姆定律。欧姆定律描述了在一定温度下，导体中的电流与两端电压成正比，与导体的电阻成反比。欧姆在1826年通过实验研究了导体的电阻与电流、电压之间的关系，他的研究成果为电阻元件的理论奠定了基础。欧姆的故事是坚持与毅力的象征，他曾在贫困和学术界的质疑声中坚持自己的理论，最终得到了认可。
2.电感元件 - 法拉第（Michael Faraday）
迈克尔·法拉第是一位英国科学家，他发现了电磁感应现象，这是电感元件工作的基础。法拉第在1831年通过实验发现，当磁场通过导线周围的线圈变化时，会在导线中产生电流。这一发现不仅为电感元件的研究提供了理论基础，也为电动机、发电机和其他电磁设备的发明奠定了基础。法拉第的故事充满了对科学的好奇心和不懈的探索精神。
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
元件背后的科学巨人：欧姆、法拉第与库仑的故事及其对现代技术的影响
3.电容元件 - 库仑（Charles-Augustin de Coulomb）
查尔斯-奥古斯丁·德·库仑是一位法国物理学家，他提出了库仑定律，描述了电荷之间的相互作用力。库仑定律是电容元件理解电场能量存储的基础。库仑在1785年通过实验研究了电荷之间的力，并提出了著名的库仑定律。他的研究为电容元件的发明和应用提供了重要的理论支持。库仑的故事展示了科学家如何通过精确的实验和严密的推理来揭示自然界的秘密。
这些科学家的故事不仅讲述了他们的科学成就，也反映了他们在科学探索道路上的艰辛和奉献精神。他们的发现和理论对现代电子学、电力工程和可再生能源技术等领域的发展产生了深远的影响。
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
结论: 电阻元件上的电压与电流呈正比关系。
图3.3.1 电阻元件
一、 电阻元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
如图3.3.1所示，根据欧姆定律可得：
或

## Slide 6
电感元件是指由导线绕制而成的线圈，简称电感。利用线圈通以电流形成磁场的原理工作的。
电感器通常电阻都很小，可忽略不计，可认为只有电感。
电感器能把外部电路的电能储存在电感器内部的磁场中。
电感器用Ｌ表示，在电路中用符号 表示。
二、 电感元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
1.自感现象
流过电感线圈的电流发生变化，导致穿过线圈的磁通量发生变化而产生的自感电动势，总是阻碍线圈中原来电流的变化，当原来电流在增大时，自感电动势与原来电流方向相反；当原来电流减小时，自感电动势与原来电流方向相同。
因此，“自感”简单地说，由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象，叫做自感现象。
二、 电感元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2.自感电动势
+
-
eL
+
-
L
电感元件的符号
当有 Ｎ 匝线圈时，则线圈中产生的电动势是 Ｎ 个单匝线圈中电动势的和 (单匝的 Ｎ 倍)。
式中，ψ＝ＮΦ， ψ 称为磁链，是 Ｎ 匝线圈磁通的总和。
线圈的自感磁链ψ与产生它的电流ｉ的比值为：
L称为电感线圈的电感系数，或称自感系数， 简称电感。单位为亨利 (Ｈ) 或毫亨 (ｍＨ)。
二、 电感元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
电感线圈Ｌ的值与线圈的匝数、尺寸、形状以及有无铁心有关，线圈匝数越多，横截面积越大，其电感也越大，有铁心的线圈比无铁心的线圈电感Ｌ大得多。
二、 电感元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
结论：
（1）电流变化率越大，两端电压越大
（2）电流变化率越大，阻碍作用越大
★ 电感器具有“通直流、阻交流”的特性
二、 电感元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
三、电感元件（储能）
磁场能：
电感将电能转换为磁场能储存在线圈中，当电流增大时，磁场能增大，电感元件从电源取用电能；当电流减小时，磁场能减小，电感元件向电源放还能量。
电感元件某一时刻所储存的能量，只与这一时刻的电流大小有关，与电流变化率无关，只要电感中有电流存在， 就储有能量。
二、 电感元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
电容元件又称电容器（简称电容），它是由两个金属板中间隔以绝缘介质构成。
1.电容器
+ + + +
– – – –
+q
–q
绝缘物质
2.电路符号
C
电容两端加电源后，其两个极板上分别聚集起等量异号的电荷，在介质中建立起电场，并储存电场能量的性质。
三、 电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
3. 电容元件的电压与电流关系
u
i
C
+
_
电容元件
对于线性电容，有：
电容 C 的单位：F (法) (Farad，法拉)
常用F，nF，pF等表示。
三、 电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
4、电容元件（储能）
电场能：
电容将电能转换为电场能储存在电容中，当电压增大时，电场能增大，电容元件从电源取用电能；当电压减小时，电场能减小，电容元件向电源放还能量。
三、 电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
u1
u
C2
C1
u2
+
+
+
-
-
i
i
u
+
-
C
串联电容的分压
Q = C1U1 = C2U2
电压分配按电容的反比分压
三、 电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
解：等效电容
每只电容所带电量
每只电容器两端的电压
在此电压下工作是安全的。
三、 电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
【例题】3只同规格的电容C1=C2=C=200μF，额定工作电压为50V，电源电压120V，求这组串联电容器的等效电容是多大？每只电容器两端的电压是多大？在此电压下工作是否安全？

## Slide 17
【例题】3只同规格的电容C1=C2=C=200μF，额定工作电压为50V，电源电压120V，求这组串联电容器的等效电容是多大？每只电容器两端的电压是多大？在此电压下工作是否安全？
三、 电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
练习1.平行板电容器的电容与两极板的正对面积成 ，与两极板间的距离成 ，还与极板间的电介质性质有关。
课堂巩固
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习2.有两个电感量相同线圈，让它们分别通过大小都是5A的交流电，则线圈两端产生的电压大小相等。 （ ）
练习3.电感元件对电流起到阻碍作用，即让线圈中的电流减少。（ ）

## Slide 19
课堂巩固
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
练习4.只有电容元件才有电容量，而且是固定的。 （ ）
练习5.电容的电流与它两端的电压大小成正比，所以电容元件又称动态元件。 （ ）
练习6.电感线圈与电容器在电路中只进行能量交换，故而两者都不消耗能量。 （ ）

## Slide 20
1.纯电阻元件
2.纯电感元件
3.纯电容元件
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22: 课堂教学评价
单元3 电阻元件、电感元件
与电容元件
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入