## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元4 纯电阻交流电路

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计

## Slide 3
家居智能化背后的秘密：纯电阻电路在调光与温控领域的巧妙应用
在智能家居和自动化系统中，纯电阻电路的应用主要体现在调光技术和温度控制两个方面。
使用交流调光技术，通过改变电阻值来调节灯光的亮度，实现节能和舒适的照明环境。在交流电路中，常用的调光方法有以下几种：
1.电阻调光：通过改变电路中的电阻值来调节通过灯泡的电流，从而改变灯泡的亮度。这通常通过以下方式实现：
2.使用可变电阻器：在电路中串联一个可变电阻器（如电位器），通过调节电阻器的阻值，改变电路的总电阻，进而改变通过灯泡的电流。
3.使用固体电容器：使用半导体材料制作的固体电容器（如硅控整流器SCR或晶体管）来调节电流的导通时间，从而实现调光。这种方法的优点是响应速度快，可以实现无级调光。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
4.PWM调光：脉冲宽度调制（PWM）技术通过改变脉冲的宽度来控制灯泡的平均功率，从而调节亮度。在PWM调光中，灯泡在短时间内交替接通和断开，人眼由于视觉暂留效应感受到的是平均亮度的变化。
在家庭供暖系统中，利用电阻加热元件结合温控电路可以实现精确的温度控制。当电流通过电阻加热元件（如电热丝、电热膜等）时，由于电阻的存在，电能转化为热能，产生热量。温控电路通常包括温度传感器和控制系统。温度传感器检测环境或设备的温度，将温度信号发送给控制系统。
控制系统根据设定的温度和传感器提供的实时温度数据进行比较，如果实际温度低于设定温度，控制系统将指令加热元件工作，如果达到或超过设定温度，则停止加热。
结合这两种技术，智能家居系统可以根据用户的需求自动调节灯光亮度和室内温度，不仅提高了居住的舒适度，还有助于节能减排。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
如果只含电阻元件的交流电路称“纯电阻电路”。
如含有白炽灯、电炉、电洛铁的交流电路均可以看成是纯电阻电路。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
设加在电阻R上的正弦交流电压瞬时值为u = Umsin( t)，则通过该电阻的电流瞬时值为
其中：
Im是正弦交流电流的振幅。这说明，正弦交流电压和电流的振幅之间满足欧姆定律。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电压、电流的瞬时值关系

## Slide 7
电压和电流的有效值之间也满足欧姆定律。即：
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 电压、电流的有效值关系

## Slide 8
在纯电阻电路中，电流与电压是同频率、同相位的正弦量。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 频率、相位关系

## Slide 9
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、 频率、相位关系
[解] 解析式
电流大小（有效值）为

## Slide 10
1.瞬时功率
在纯电阻正弦电路中，电阻上的功率由两部分组成：UI（与电角度无关的固定部分）和-UIcos2 t（与电角度有关的变化部分）。
★瞬时功率的最大值为2UI。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
四、 功率

## Slide 11
2.平均功率
一个完整周期内瞬时功率的平均值，称为平均功率，用 Ｐ 表示，则
也可写成
可见，在纯电阻正弦电路中，电阻上的平均功率是电压有效值与电流有效值的的乘积。平均功率也常简称为功率。
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
四、 功率

## Slide 12
练习1：在纯电阻交流电路中，当一10Ω的电阻通过i = 5 sin100t A的电流时，用电压表测量电阻两端的电压值时，电压表的读数应该为（不计误差）：（ ）V。
A.50 B.25 C.70 D.以上都不对
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
练习2：两个同频率的正弦交流电，电压u的初相角为30°，电流i的初相角为30°，电压u与电流i的相位关系应为（ ）
A.同相
B.反相
C.电压超前电流60°
D.电压滞后电流60°
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
练习3：某正弦交流电压的最大值为Um，初相角为90o，在t=0时，其瞬时值为（ ）
A.0
B.Um
C.-Um
D.U
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
1.纯电阻电路的电压、电流关系
2.纯电阻电路的频率、相位关系
3.纯电阻电路的电压、电流的相量表示法
4.纯电阻电路的功率
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17: 课堂教学评价
单元4 纯电阻交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入