## Slide 1
电工技术
模块三
日光灯电路的安装与设计
单元5 纯电感交流电路

## Slide 2
1
本模块知识点
1.正弦交流电的一些基本概念和物理量；
2.纯电阻电路、纯电感电路、纯电容；
3.电路的电压与电流的大小、相位关系；
4.串联谐振电路的形成与特点；
5.提高功率因数的意义。
模块三 日光灯电路的安装与设计

## Slide 3
电感元件的海洋使命：海上风力发电平台的滤波与保护技术前沿
海上风力发电平台利用风力驱动风力发电机产生电能，这些电能需要通过电感元件进行处理和调节，以满足电力系统的要求。以下是电感在海上风力发电平台中的几个关键作用：
1.滤波作用：电感元件具有阻止高频信号通过的特性，因此它可以在风力发电系统中用作滤波器，减少电力转换过程中产生的高频谐波，提高输出电能的质量。
2.能量存储与释放：在风力发电机的输出端，电感可以存储一部分能量，当风力发电机的输出波动时，电感可以释放或吸收能量，从而平滑输出电压和电流。
3.限流作用：在短路或故障情况下，电感可以限制故障电流的大小，保护风力发电系统免受过大电流的损害。
同时，在风力发电平台中，电感元件可以作为能量存储元件，与电池或其他储能系统配合，提供备用能量，确保在风力不足时系统的持续供电。
纯电感交流电路在新能源领域的多样化应用，以及新技术和新工艺对这些应用的影响。随着新能源技术的不断进步，电感元件的角色将越来越重要。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
在交流电路中，如果只用电感线圈作为负载，且线圈的电阻和分布电容均可忽略不计，则该电路称“纯电感电路”。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
1.电压与电流的瞬时值关系
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电感对交流电的阻碍作用
若纯电感电路中的电压、电动势和电流方向如图3.5.1所示，则有：
,则有：

## Slide 6
2.电感电流与电压的相位关系
★ 电感电压比电流超前90
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电感对交流电的阻碍作用

## Slide 7
3.感抗的概念
或
由上式，电压 (幅值或有效值) 与电流 (幅值或有效值) 的比值为 ωＬ， 它反映了电感线圈对电流的阻碍作用，其大小与线圈的电感量、 交流电的频率有关，因而被称为感抗，用XL表示,单位为欧姆 (Ω)。
式中，Ｌ 为线圈的电感量。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电感对交流电的阻碍作用

## Slide 8
自感系数L的国际单位是亨利 (Ｈ)，常用的单位还有毫亨 (ｍＨ)、 微亨 (μＨ)、 纳亨 (ｎＨ) 等，它们与 Ｈ 的换算关系为：
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、 电感对交流电的阻碍作用

## Slide 9
上式表示电压的有效值等于电流的有效值与感抗的乘积，而在相位上电压超前电流90（或/2）。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、 电压、电流的相量表

## Slide 10
1.瞬时功率
在纯电感正弦电路中，电感上瞬时功率是按正弦规律变化的，且变化的频率是电压（电流）的两倍。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率
在纯电感电路中，设正弦交流电路的电压为,
电流，则瞬时功率的表达式为：

## Slide 11
2.平均功率
电感元件的瞬时功率在一个完整周期内的平均值，称为平均功率， 用P表示，则有
由此可见，纯电感日光灯电路的安装与设计中，在一个完整的周期内，电感上的平均功率为零。也就是说，电感元件上的功率分为两种情况，即：在半个周期内，线圈在吸收电源功率，在储存能量；在另半个周期内，线圈在向电源返还功率，释放已储存的能量。在整个周期中，电感不消耗能量，它只是在与电源进行能量的交换。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率

## Slide 12
3.无功功率
为了衡量电感元件与电源之间能量交换的能力大小，常用瞬时功率的最大值来表示，并把它称为电感元件的无功功率，用Q表示 。
Q的单位为乏 (var)、 千乏 (kvar)。
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率

## Slide 13
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
三、功率
[解] (1)电路中的感抗为：
(2)电感中的电流值为：
(3)电感电流90，则有
(4)无功功率为

## Slide 14
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习1.已知1H的电感线圈接在10V的工频电源上,求：(1)线圈的感抗；(2)设电压的初相位为零，求电流；(3)无功功率。

## Slide 15
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习2.某电感线圈接入直流电，测出R=10Ω，接入工频交流电，测出阻抗为20Ω，则线圈的感抗为（ ）。
A.8Ω B.10Ω C.17.32Ω D.30Ω
练习3.纯电感电路中电感上的电流与电压的相位关系是（ ）。
A.电流滞后电压π/2 B.电压滞后电流π/2
C.同相 D.反相

## Slide 16
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
课堂巩固
练习4.在一个RLC串联电路中，若电源电压，电阻R=30Ω，电感L=100mH，电容C=100μF，则电路的阻抗Z为（ ）Ω。
A.44.7 B.50 C.55.2 D.60
练习5.在纯电感电路中，电感元件对交流电流呈现的阻抗称为（ ）。
A.电阻 B.感抗 C.容抗 D.阻抗

## Slide 17
1.纯电感电路的电压、电流关系
2.纯电感电路的频率、相位关系
3.纯电感电路的电压、电流的相量表示法
4.纯电感电路的功率
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19: 课堂教学评价
单元5 纯电感交流电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入