## Slide 1
电工技术
模块四
三相交流电源保护电路的设计
单元1 三相交流电源

## Slide 2
1
本项目知识点
1. 搞清对称三相负载Y和△联结时相线电压、相线电流关系;
2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正确联接方法，理解中线的作用;
3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。
模块四 三相交流电源保护电路的设计

## Slide 3
先导案例
目前世界各国广泛使用的交流电能绝大部分是由三相交流电源供电的，即将三个频率和最大值都相同、相位相差120的正弦电动势(或电压)，按照一定的方式连接起来作为三相交流电源供电。同时电能的输送也是由三相输电线路实现的。那么电力生产、发电、变电、输电为什么多采用三相制?而不用单相制?
单元1 三相交流电源
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
单元1 三相交流电源
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识
三相交流电源的辉煌篇章：集体智慧的杰作与电力革命的故事
三相交流电源的发现和完善是一个多科学家和工程师共同参与的集体成就。在19世纪末，随着电力需求的增长，单相交流电源已无法满足远距离输电和高效能的需求。在这一背景下，尼古拉·特斯拉提出了三相交流电源系统，并通过实验展示了三相交流电动机的可行性。与此同时，米哈伊尔·多利沃-多布罗沃尔斯基设计了世界上第一个三相交流输电系统，实现了电力的大范围传输。乔治·威斯汀豪斯及其公司采用了特斯拉的发明，并在芝加哥哥伦比亚博览会上展示了三相交流电的优越性。此外，威廉·斯坦利和查尔斯·霍尔的贡献，如三相变压器的发明和三相交流发电站的建设，也极大地推动了三相交流电源的实用化和商业化进程。这一系列的创新和发展，使得三相交流电源成为了现代电力系统不可或缺的基石。
三相交流电源的发展历史，是一段充满创新和合作的传奇故事，它不仅推动了电力工业的进步，也为全球范围内的工业化进程提供了强大的动力支持。三相交流电源的发现和完善，无疑是人类历史上最伟大的技术成就之一。三相交流电源的发现和完善，确实是一个跨时代的集体成就。在19世纪末，随着工

## Slide 5
单元1 三相交流电源
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识
三相交流电源的辉煌篇章：集体智慧的杰作与电力革命的故事
业化的推进和电力需求的激增，单相交流电源的局限性变得日益明显，特别是在长距离输电和高效能转换方面。在这一关键时期，尼古拉·特斯拉凭借其前瞻性的洞察和天才的发明，提出了三相交流电源系统，并通过实验验证了三相交流电动机的运行原理，为三相交流电的应用奠定了理论基础。
与此同时，米哈伊尔·多利沃-多布罗沃尔斯基在工程实践上取得了突破，他设计并实施了世界上第一个三相交流输电系统，这一创举实现了电力资源的大范围调配，满足了日益增长的工业和居民用电需求。
乔治·威斯汀豪斯则是在商业化和推广方面发挥了重要作用。他采纳了特斯拉的三相交流电技术，并将其应用于实际项目中，特别是在芝加哥哥伦比亚博览会上的展示，向全世界展示了三相交流电的优越性能和商业潜力。
此外，威廉·斯坦利和查尔斯·霍尔的贡献也不容忽视。斯坦利的三相变压器发明和霍尔的三相交流发电站建设，为三相交流电系统的实用化和大规模应用提供了关键的技术支持。这些名人的故事展示了三相交流电源从理论探索到实际应用的过程，他们的创新和努力为现代电力系统的发展奠定了坚实的基础。

## Slide 6
三相交流发电机的构造：定子、转子、机座。
一、三相交流电动势的产生
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源
定子
V1
W2
W1
U2
V2
U1
转子

## Slide 7
定子
V1
W2
W1
U2
V2
U1
转子
(尾端)
+
e1
e2
e3
U1
(首端)
+
+
–
–
–
U2
V2
V1
W1
W2
三个定子线圈完全相同，空间位置彼此相隔120度。
一、三相交流电动势的产生
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 8
特征：三相对称电动势——
幅值相等，频率相同，相位互差120º。
三相电压瞬时表示式
相量表示
一、三相交流电动势的产生
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 9
波形图
相量图
u
O
u1
u2
u3
2

120°
240°
360°
U2
U1
.
.
120°
120°
120°
U3
.
一、三相交流电动势的产生
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 10
对称三相电动势的瞬时值之和为 0。
相序：三相交流电动势依次出现正的最大值的顺序，称三相电源的相序。U-V-W-U 称为正（顺）相序。
与此相反，如V相超前U相120°，W相超前V相120°，这种相序称为反序或逆序。
►电力系统一般采用正序。
一、三相交流电动势的产生

## Slide 11
1、 三相电源的星形（Y形）接法
N
L2
L3
L1
N
U1
V1
W1
中性点
中性线(零线、地线)
从中点引出的导线叫做中线或零线。中性点通常接地，所以也称地线。
相电压 ：相线与中性线间（发电机每相绕组）的
电压 。
Up
线电压 ：相线与端线间的电压 。
UL
二、三相电源的连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 12
二、三相电源的连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 13
2、 三相电源的三角形（△形）接法
–
+
+
–
+
B
A
C
–
二、三相电源的连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 14
【例4.1.1】 已知发电机三相绕组产生的电动势大小均为E = 220 V，试求：(1) 三相电源为Y形接法时的相电压UP与线电压UL；(2) 三相电源为  形接法时的相电压UP与线电压UL。
【解】 (1) 三相电源Y形接法：
相电压UP = E = 220 V，
线电压UL =Up = 380 V
(2) 三相电源  形接法：
相电压UP = E = 220 V，
线电压UL = Up = 220 V。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 15
练习1：三相正弦对称电源幅值相等、频率相同、相位互差120°。（ ）
练习2：三相正弦对称电路的电动势代数和任一时刻均为零。（ ）
练习3：三相四线制供电系统中，中线具有使不对称的负载获得对称相电压的作用。（ ）
练习4：下列各相序中，属于正序的是（ ）
A．U－V－W－U B．V－U－W－V
C．U－W－V－U D．W－V－U－W
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源
课堂巩固

## Slide 16
练习5：对称三相电动势是指（ ）的三相电动势。
A. 电压相等、频率不同、初相角均为120°
B. 电压不等、频率不同、相位互差180°
C. 最大值相等、频率相同、相位互差120°
D. 三个交流电都一样的电动势
练习6：对称三相电势在任一瞬间的（ ）等于零。
A. 频率 B.波形 C.角度 D.代数和
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源
课堂巩固

## Slide 17
1. 理解对称三相负载Y联结时相线电压、相线电流关系;
2. 理解对称三相负载Y△联结时相线电压、相线电流关系。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 18
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源

## Slide 19: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 三相交流电源