## Slide 1
电工技术
模块四
三相交流电源保护电路的设计
单元2 负载的Y形连接

## Slide 2
1
本章知识点
1. 搞清对称三相负载Y和△联结时相线电压、相线电流关系;
2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正确联接方法，理解中线的作用;
3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。
模块四 三相交流电源保护电路的设计

## Slide 3
星形连接助推绿色能源：提升效率与降低成本的双赢策略
在可再生能源发电系统中，星形连接的负载发挥着至关重要的作用，它不仅优化了电能的转换和分配过程，还带来了显著的经济和环境效益。在太阳能和风能发电系统中，星形连接的负载能够确保每一相的电压和电流均衡，这对于提高电能转换效率至关重要。通过精确控制各相电流，星形连接的负载有助于最大限度地减少能量损失，从而提高了太阳能电池板和风力发电机的能量转换效率。
此外，星形连接的负载还能够降低系统的运营成本。由于负载的均衡性，系统中的组件如变压器和电缆等可以更加高效地工作，减少了由于电流不平衡而导致的额外损耗和设备老化。这意味着在相同功率输出的情况下，系统需要更少的维护和更换部件，从而降低了长期的运营和维护成本。
总之，星形连接的负载在太阳能和风能发电系统中的应用，不仅提升了可再生能源的利用效率，还通过降低系统的运营成本，促进了可再生能源技术的经济性和可持续性的发展。
单元2 负载的Y形连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接

## Slide 5
+
N'
N
+
+
–
–
–
ZA
ZB
ZC
N´负载中性点
相电流：流过每相负载的电流
线电流：流过端线的电流
结论：负载 Y联结时，线电流等于相电流。
(1) 负载Y联结的三相电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接

## Slide 6
+
N'
N
+
+
–
–
–
ZA
ZB
ZC
(2) 负载Y联结三相电路的计算
1)负载端的线电压＝电源线电压
2)负载的相电压＝电源相电压
3)线电流＝相电流
4)中线电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接

## Slide 7
所以负载对称时，三相电流也对称。
★负载对称时，中性线无电流，可省掉中性线。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接

## Slide 8
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
注意：三相电流的有效值之和不为零。

## Slide 9
【例4.2.1】 在负载作Y形联接的对称三相电路中，已知每相负载均为|Z|= 20 ，设线电压UL = 380V，试求：各相电流(也就是线电流)。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
【解】在对称丫形负载中，相电压为
相电流（即线电流）为

## Slide 10
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
【例4.2.2】设有三相对称负载为Y形连接，设每相电阻R=20Ω，每相感抗XL=160Ω，电源线电压UAB=380∠30°V，试求各相电流及中线电流。

## Slide 11
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
练习1：三相四线制电路中，电源线的中性线上规定不得加装保险丝。（ ）
练习2：在负载为星形连接的对称三相电路中，各线电流与相应的相电流的关系是（ ）。
A. 大小、相位都相等
B. 大小相等、线电流超前相应的相电流
C. 线电流大小为相电流大小的倍、线电流超前相应的相电流
D. 线电流大小为相电流大小的倍、线电流滞后相应的相电流

## Slide 12
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
练习3：三相不对称负载的星形联接，若中性线断线，电流、电压及负载将发生（ ）
A.电压不变，只是电流不一样。负载能正常工作。
B.电压不变，电流也不变。负载正常工作。
C.各相电流、电压都发生变化，会使负载不能正常工作或损坏。
D.不一定电压会产生变化，只要断开负载，负载就不会损坏。
练习4：三相电源的相电压为220V且为Y型联接，则线电压为（ ）
A．220V B．380V C．311V D．658V

## Slide 13
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
练习5：三相电路的线电压为380V，对称负载每相额定电压为220V，则负载的联接应为（ ）
A．Y型联接 B．Δ型联接 C．串联 D．并联
练习6：在三相四线制中，当三相负载不平衡时，三相电压相等，中性线电流（ ）。
A．等于零 B．不等于零 C．增大 D．减小

## Slide 14
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接
练习7：三相四线制电路中，已知每相负载阻抗为 ,外加线电压为380V，试求负载的相电压和相电流。

## Slide 15
结论：
（1）不对称负载Y联结又未接中性线时，负载相电压不再对称，且负载电阻越大，负载承受的电压越高。
（2） 中线的作用：保证星形联结三相不对称负载的相电压对称。
（3）在三相四线制供电系统中，规定不允许出现中线断开，因此中性线上严禁安装熔断器或开关；中线采用钢心导线机械强度以免断开；尽量让三相负载平衡，减少中线电流。
单元2 负载的Y形连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 负载的Y形连接

## Slide 17: 课堂教学评价
单元2 负载的Y形连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入