## Slide 1
电工技术
模块四
三相交流电源保护电路的设计
单元3 负载的△形连接

## Slide 2
1. 搞清对称三相负载Y和△联结时相线电压、相线电流关系;
2. 掌握三相四线制供电系统中单相及三相负载的正确联接方法，理解中线的作用;
3. 掌握对称三相电路电压、电流及功率的计算。
模块四 三相交流电源保护电路的设计
1
本项目知识点

## Slide 3
三角连接新纪元：电动汽车充电设施中的高效充电与智能平衡
电动汽车作为新能源汽车的代表，正逐步成为未来交通的重要组成部分。随着电动汽车市场的不断扩大，快速充电设施的需求也日益增长。在这样的背景下，负载三角形连接的应用在电动汽车充电设施中显得尤为重要。
在电动汽车充电站中，采用三角形连接的负载系统设计，可以为电动汽车提供高效的充电电流。这种连接方式的特点是每个相都可以提供相同的电流，从而在充电过程中实现三相电流的平衡。以下是负载三角形连接在电动汽车充电设施中的具体应用和优势扩展：
1.快速充电站：在快速充电站中，三角形连接的负载系统能够提供较大的电流，这对于实现电动汽车的快速充电至关重要。这种充电方式可以在短时间内为电动汽车补充大量电能，特别适用于高速公路沿线和城市中心等对充电速度有较高要求的区域。
单元3 负载的△形连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
2.商业充电网络：商业充电网络中的充电桩，尤其是那些面向公共交通和出租车公司的充电桩，采用三角形连接可以提供稳定的充电服务，满足大量电动汽车同时充电的需求。
3.住宅和办公区充电桩：即使在住宅和办公区，三角形连接的充电桩也能够为用户提供更快的充电体验，尤其是在高峰时段，能够有效减少充电等待时间。
随着电动汽车充电技术的不断进步和充电基础设施的完善，负载三角形连接的应用将在推动电动汽车产业的发展中发挥越来越重要的作用。
单元3 负载的△形连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
4.3.1 对称负载的△形连接
相电流: 流过每相负载的电流 、 、 、
线电流: 流过端线的电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
一、 对称负载的△形连接

## Slide 6
1、负载相电压=电源线电压
即：UP=UL
2、相电流
3、 线电流
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
一、 对称负载的△形连接

## Slide 7
三相电动机绕组可以联结成星形，也可以联结成三
角形，而照明负载一般都联结成星形(具有中性线)。
三相负载的联接原则
负载的额定电压 = 电源的线电压
应作△形联结
负载的额定电压 = 电源线电压
应作Y形联结
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接

## Slide 8
二、 不对称负载的△形连接
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
如果负载不对称，则在△形连接方式下，尽管电源的线电压对称，即负载的相电压对称，但相电流不对称，线电流也不对称。
在分析电路时，各相电流只能根据各相的相电压和负载的具体情况分别求得，然后利用基尔霍夫定律求出3个线电流。

## Slide 9
【例4.3.1】 在对称三相电路中，负载作  形联接， 已知每相负载均为|Z|= 50，设线电压UL = 380V，试求各相电流和线电流。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
【解】在△形负载中，相电压等于线电压，即U△P=UL，则
相电流
线电流

## Slide 10
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
【例4.3.1】 三相发电机是星形接法，负载作星形联接，发电机的相电压UP=1000V,每相负载电阻均为R=50K,XL=25K,试求:(1)相电流;(2)线电流;(3)线电压。
【解】
（1）相电流为
（2）线电流为
（3）线电压为
A
1732V

## Slide 11
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
练习1：三相电源三角形联接，当电源接负载时，三个线电流之和不一定为零。（ ）
练习2：三相负载三角形联接，测得各相电流值都相等，则各相负载一定对称。（ ）
练习3：三相电路的线电压为380V，对称负载每相额定电压为380V，则负载的联接应为（ ）
A．Y型联接 B．Δ型联接 C．串联 D．并联
课堂巩固

## Slide 12
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接
练习4：若要求三相负载中各相电压均为电源线电压，则负载应接成（ ）。
A. 星形无中线 B. 星形有中线 C. 三角形联接
练习5：对称三相交流电路，三相负载为Y 连接， 当电源电压不变而负载换为△连接时，三相负载的相电流应（ ）。
A. 减小 B. 增大 C. 不变
练习6：三相电源的相电压为220V且为△型联接，则线电压为（ ）
A．220V B．380V C．311V D．658V

## Slide 13
1.负载对称
2.负载不对称
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接

## Slide 14
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接

## Slide 15: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元3 负载的△形连接