## Slide 1
电工技术
模块五
简易变压器的制作
单元1 磁路及其基本定律

## Slide 2
1.交流铁芯线圈的主磁通与各量的关系;
2.变压器的结构
3.变压器的工作原理及作用;
4.变压器绕组同名端。
模块五 简易变压器的制作
1
本项目知识点

## Slide 3
先导案例
问题1:若将额定电压为8 V的小灯泡直接接到照明电源上，会出现什么现象?
问题2:有没有一-种装置或设备，既能使电源损失较小的电能，又能使小灯泡正常工作呢?
问题3:一小雨天，某线路工准备处理5号变台变压器故障，可是由于绝缘工具都拿去做耐压试验了，现场无绝缘工具，于是该线路工找来一根干燥的竹竿将变台跌落开关拉开，在确定无大问题后，便再次用竹竿合跌落开关，结果会如何?变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止的电气设备，它可以改变交变电压、电流、阻抗。变压器有多种功能，所以在强电、弱电(如测量技术和计算技术)方面都得到了广泛的应用。例如，在输电、配电的电力系统中，为了提高传输电能的效率，常常应用变压器把交流发电机产生的电压升高，实现远距离高压输电;为了保证用电安全和适合负载对电压的要求，又可以通过变压器把电压降到适当值。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
新技术新知识
电学之父：迈克尔·法拉第
迈克尔·法拉第，1791年生于英国，是一位自学成才的科学家，被誉为“电学之父”。他的生平充满了对电磁现象无尽的好奇和探索。早期他是一名书籍装订工，利用工作之余阅读大量科学书籍，尤其痴迷于电学和磁学。1821年，他受汉弗里·戴维（Humphry Davy）之邀，成为皇家研究所的实验室助手，这成为他科学生涯的转折点。
法拉第最著名的成就之一是发现了电磁感应现象。1831年，他在实验中观察到，当磁场发生变化时，闭合电路中会产生电动势，这一发现彻底改变了人类对电与磁之间关系的理解，也是发电机工作原理的基础。这一发现，从某种程度上讲，隐含了磁路中磁通量变化与电动势生成的基本定律，即法拉第电磁感应定律，是磁路理论中不可或缺的一部分。法拉第不仅是一位实验大师，他还以直观而深刻的物理直觉解释了电磁现象，提出了“力线”（即我们现在所说的磁场线）的概念，帮助人们形象地理解磁场分布和磁路的概念。尽管他没有使用“磁路”这一术语，但他的工作为后来的科学家和工程师们建立了研究磁路及其基本定律的理论框架。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
磁场中用磁感应强度、磁通、导磁率和磁场强度等基本物理量来描述。
表征磁场内某点的磁场强弱和方向的物理量称为磁感应强度B。
在均匀磁场中，磁感应强度B与垂直于方向磁场的面积S的乘积，称为通过该面积的磁通
不同的介质的导磁能力不同。描述磁场介质导磁能力的物理量称为磁导率
一、磁路
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
磁通量所通过的磁介质的闭合路径称为磁路。
凡含有空隙的路，一部分磁通量作为有用的磁场，还有一部分磁通量在空隙的附近泄漏在空间，形成漏磁通。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
图 (a)所示：磁通量集中在铁环内，这样的铁环构成一个无漏磁的磁路；
图 (b)所示：铁环上只有一部分绕以线圈，由于铁环的磁导率远比空气磁导率大，则绝大部分磁通量仍在铁环内，只有很少的部分泄漏在环外；图 (b)的虚线所示：这样的磁路称为有漏磁的磁路。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
图 (c)所示：如果铁环上有一个空隙，空隙处的磁通量以磁力线表示，磁力线略向外弯曲，这是含有空隙的磁路，可以把磁路看做铁心和空隙两个部分串联组成，称之为串联磁路；
图 (d)所示，并联的磁路，变压器的磁路就属于这种类型。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
1．磁路欧姆定律
设有一个截面积为S，平均周长为l，磁导率为μ的软磁圆环，如图 所示，铁环上绕以匝数为N的线圈，若磁化电流为i，则图环内的磁场H为：
磁场H的方向与环的轴线平行。在无漏磁的情况下，穿过环的界面的磁通：
解得：
二、磁路基本定律
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
该式被称为磁路的欧姆定律，即磁通的大小与磁动势成正比，与磁阻成反比。
磁动势与磁化电流I和线圈总匝数N成正比。
磁阻与磁路的长度( 即铁心的平均周长l)成正比，与磁导率及磁路的横截面积S成反比。
磁动势则与乘积NI成正比。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
2.全电流定律
全电流定律又称安培环路定律，它是计算磁场的基本定律，其内容为：磁场强度矢量在磁场中沿任何闭合回路的线积分，即：
上式表示磁场强度矢量在磁场中沿任何闭合回路的线积分等于穿过该闭合回路所包围面积内电流的代数和。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
注意：在计算电流代数和时，绕行方向符合右手螺旋定则的电流取正号，反之取负号。
在电工技术中，我们常常将全电流定律简化为：
式中：l为回路（磁路）的长度。
上式表示闭合回路上各点的磁场强度H相等，且其方向与闭合回路的切线方向一致。由于电流I和闭合回路绕行方向符合右手螺旋定则，线圈有N匝，电流就穿过回路N次。故：
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
3．电磁感应定律
当流过线圈的电流发生变化时，线圈中的磁通也随之变化，并在线圈中出现感应电流，并产生了感应电动势。
感应电动势可用下式求得：
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
3．电磁感应定律
感应电动势的方向由的符号与感应电动势的参考方向比较而定出。
当 >0，穿过线圈的磁通增加时，e小于0，
此时e的方向与参考方向相反，说明感应电流产生的磁场要阻止原磁通的增加；
当 <0，穿过线圈的磁通减少时，e大于0，
此时e的方向与参考方向相同，说明感应电流产生的磁场要阻止原磁通的减少。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
磁路和电路的对照列表
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
磁路处理几个注意事项：（与电路对比）
1.在处理磁路时离不开磁场，但电路一般不涉及电场问题；
2.处理磁路时要考虑漏磁通，但电路- -般不考虑漏电流；
3.因μ不是常数，故不能直接运用磁路的欧姆定律来计算，而只能用于定性分析。
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
1．当副绕组随着负载变化而增大时，原绕组的电流必然将成( ) 比的增( )。
A.反，小
B.正，大
C.正，小
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
2.变压器铁损大小与铁心内磁感应强度的最大值有关，与电源电压、频率( )。
A.有关
B.无关
C.看实际情况才能定
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
课堂小结
1.磁路、漏磁通等定义
2.磁路的欧姆定律：
3.磁路处理几个注意事项：（与电路对比）
（1）在处理磁路时离不开磁场，但电路一般不涉及电场问题；
（2）处理磁路时要考虑漏磁通，但电路- -般不考虑漏电流；
（3）因μ不是常数，故不能直接运用磁路的欧姆定律来计算，而只能用于定性分析。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 磁路及其基本定律

## Slide 20
单元1 磁路及其基本定律
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元1 磁路及其基本定律