## Slide 1
电工技术
模块五
简易变压器的制作
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 2
模块五 简易变压器的制作
1.交流铁芯线圈的主磁通与各量的关系;
2.变压器的结构
3.变压器的工作原理及作用;
4.变压器绕组同名端。
1
本项目知识点

## Slide 3
新技术新知识
软磁复合材料：
高性能磁性与力学特性的创新应用
软磁复合材料（SMC）主要由软磁性颗粒（如铁氧体）和聚合物基体组成。软磁性颗粒负责提供材料的磁性性能，而聚合物基体则起到支撑和固定颗粒的作用，并赋予材料一定的机械性能和加工性能。具有高磁导率、低损耗和良好的加工性能。在交流铁心线圈电路中，使用SMC可以有效降低铁损和涡流损耗，提高电路效率。此外，SMC还易于加工成复杂形状，为线圈设计提供更多灵活性。
软磁复合材料在电子设备、电力设备、汽车等领域具有广泛的应用。例如，在电子设备中，软磁复合材料可用于制造电感器、变压器等元件；在电力设备中，可用于制造电力变压器、互感器等设备；在汽车领域，可用于制造汽车发动机的传动系统、电动汽车的发电机等部件。
单元2 交流铁心线圈电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
在许多电气设备中，铁心线圈可以通入直流电或交流电来励磁。
根据铁心线圈励磁电流的不同，把铁心分为：
直流铁心线圈
交流铁心线圈
一、电压、电流的关系
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 5
1.直流铁心线圈的励磁电流是交流电流，铁心中产生的磁通是恒定的，在线圈和铁心中不会产生感应电动势，其损耗也仅仅是线圈的热损耗（RI2）。
2.交流铁心圈是由交流电励磁，铁心中产生的磁通是交变的，在线圈和铁心中会产生感应电动势，并且存在电磁关系、电压电流关系及功率损耗等问题。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 6
设线圈的匝数为N，当在线圈两端加上交流电压u时产生的交流励磁电流通过励磁线圈时产生交变的磁通，其中绝大部分是主磁通，小部分是漏磁通
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 7
交流铁心线圈电路的电压和电流之间的关系，根据KCL表示成：
感应电动势：
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 8
一般说来，主磁通比漏磁通大得多，所以感应电动势也比漏磁电动势大得多。
上式表明：当外加电压的有效值及其频率不变时，主磁通的最大值几乎是不变的。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 9
在交流铁心线圈中，除了线圈R上的有功损耗RI2（即铜损 ）外，处于交变磁化作用下的铁心还会产生铁损 。
故,交流铁心线圈的功率损耗为：
二、功率损耗
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 10
交流铁心线圈的功率损耗：
铁损是由磁滞和涡流产生的，分别称为磁滞损耗和涡流损耗，它们都会引起铁心发热。
实验可知：
交变磁化一周在铁心的单位体积内所产生的磁滞损耗能量与磁滞回线所包围的面积成正比。
二、功率损耗
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 11
涡流损耗是由于铁心的涡流产生的。
交变的电流产生交变的磁通，一方面在线圈中产生感应电动势，另一方面也要在铁心内产生感应电流和感应电动势，这种感应电流称涡流。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 12
减小涡流的方法：在顺磁场方向铁心可由彼此绝缘的钢片（如硅钢片）叠成。
涡流会引起铁心发热，这是它有害的一面。但我们可以利用涡流的热效应来冶炼金属，利用涡流和磁场相互作用而产生电磁力的原理制造感应式仪器等。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 13
涡流会引起铁芯发热，这是它有害的一面。但我们可以利用涡流的热效应来冶炼金属，利用涡流和磁场相互作用而产生电磁力的原理制造感应式仪器等。
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 14
1.当变压器的铜损等于铁损时，其效率（ ）。
A.0
B.最低
C.最高
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 15
2.变压器空载时的损耗（ ）。
A.铜损为0
B.铜损最大
C.铁损为0
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 16
课堂小结
1.功率损耗
2.交流铁心线圈电路
单元2 交流铁心线圈电路
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路

## Slide 18: 课堂教学评价
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
单元2 交流铁心线圈电路