## Slide 1
电工技术
模块五
简易变压器的制作
单元3 变压器的基本结构和原理

## Slide 2
模块五 简易变压器的制作
1.交流铁芯线圈的主磁通与各量的关系;
2.变压器的结构
3.变压器的工作原理及作用;
4.变压器绕组同名端。
1
本项目知识点

## Slide 3
新技术新知识
朱英浩：中国变压器自主创新的时代先锋
朱英浩，1929年出生于上海市，原籍浙江宁波，1952年毕业于上海交通大学，曾任沈阳变压器有限责任公司、沈阳变压器研究所总工程师。他长期从事变压器、互感器新技术、新产品的研制与开发。曾获国家科技进步奖一等奖2项，二等奖2项，1995年当选中国工程院院士。
曾经，许多国内用户总是愿意选择国外的变压器，但朱英浩却用自己的行动与实力，向他们证明了，中国的技术，也一样有保证，而且还能做到更好。1978年前后，国家要发展两条50万伏电压线路，一是湖北至凤凰山，二是锦州到辽阳。由于其引进法国阿尔卑斯通的技术与东北已有的程式不符，朱英浩等科研人员一咬牙，当即决定自主研发。
半年里，朱英浩几乎每日往返于沈阳和锦州。那个时候，吃饭仍需使用粮票，也不会提供住宿安排，可朱英浩从不在乎这些。只有成功，才是他最为关切也最期盼的事。值得骄傲的是，50万伏的电压项目，朱英浩完成了。而国产变压器的设计和性能，也因此被认可。在时代的更迭中，朱英浩不断拼搏奋斗，为研究变压器，倾其一生。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止的电气设备。它可以改变交变电压、电流、阻抗。变压器有多种功能。
在输电、配电的电力系统中，为了提高传输电能的效率、常常应用变压器把交流发电机产生的电压升高，实现远距离高压输电。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
一、变压器的类型
1.根据用途分类有：
用于远距离输电、配电的电力变压器，用于机床局部照明和控制用的控制变压器，用于电子设备和仪表供电的电源变压器，用于传输信息的耦合变压器等；
2.根据变压器输入端电源相数分有：
单相变压器和三相变压器两类；
3.根据变压器电压升降分有：
升压变压器和降压变压器两类。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
二、变压器的基本结构
变压器结构示意图 变压器图形符号
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
二、变压器的基本结构
1.基本结构：铁芯和绕组
2.铁芯是用铁磁材料做成的，它是变压器磁路的主体部分，用来增加线圈中的磁感应强度B，从而增大线圈的电感量。
3.绕组：绕在铁芯上的线圈。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
三、变压器的工作原理
1.变压器的空载运行状态
变压器的原绕组接交流电源上，副绕组不接负载（副边开路）的情况称变压器的空载运行状态。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
1.变压器的空载运行状态
原、副绕组的电压之比为：
式中：K为变压器的变比。可见，变压器的原、副绕组上的电压比就是变压器原、副绕组的匝数比，即变比K。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
变压器空载运行时，当N 1与N 2不同时，变压器可将某一交流电压转换成同一频率的另一数值的交流电压。这就是变压器的电压变换作用。当N 1＞N 2，K＞1时，变压器起降压作用，电压下降，称为降压变压器。反之，若N 1＜N 2，K＜1时，电压上升，变压器起升压作用，称为升压变压器。
必须指出，变压器的原绕组和副绕组之间，在电路上并不相互连接，其电能自原绕组输入，通过电磁感应的形式传递到副绕组上输出。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
2.变压器的负载运行状态
空载运行时主磁通是由原绕组N 1中通入励磁电流i0产生的。
在负载运行时，原绕组和副绕组中分别有电流i1和i2通过，变压器在空载和负载时主磁通不变，故，各磁动势有下列关系式（变压器的磁动势平衡方程 ）：
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
2.变压器的负载运行状态
变压器的磁动势平衡方程用有效值形式表示为 ：
上式表明：
变压器负载运行时的电流变换作用，即原、副绕组的电流有效值之比近似等于变压器原、副绕组匝数比的倒数。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
2.变压器的负载运行状态
变压器负载运行时原绕组电流是由副绕组电流的大小来决定的，当副绕组电流随着负载变化而增大时，原绕组的电流必然成正比例增大。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
【例1】 有一台降压变压器，原边电压为220V，原绕组匝数为1760匝，若从副边输出12V电压，问：(1) 副绕组匝数为多少? (2) 若副绕组电流为1A，原绕组电流为多少？
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
【解】 （1）∵
∴
（2）∵
∴
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
3.变压器的阻抗变换作用
变压器不仅能起变换电压和变换电流的作用，还具有变换负载阻抗的作用。在电子设备中，为了获得较大的功率输出，常采用变K器来获得所需要的等效阻抗，以实现电路的阻抗匹配。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
3.变压器的阻抗变换作用
根据等效原理：
接在变压器副边的阻抗对电源而言，相当于接上等效阻抗为的负载，这就是变压器阻抗变换的作用。我们可以采用不同的匝数比，把负载阻抗变换成所需要的、比较合适的数值。故，这种阻抗变换的过程又称为变压器的阻抗匹配。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
【例2】在图5.3.6中，交流信号源的电动势E＝10伏，内阻R0＝200欧姆，负载电阻RL＝8欧姆．N1=500匝，N2＝100匝。
试求负载电阻折合到原边的等效电阻；
(2) 求输送到负载电阻的功率；
(3)若不经过变压器，将负载直接与信号源连接时，求输送到负载上的功率。
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
图5.3.6

## Slide 19
【解】 (1) 等效电阻为：
（2）输送到负载的功率为：
（3）当负载直接接到信号源上时：
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
课堂小结
1.变压器的类型
2.变压器的基本结构
3.变压器的工作原理
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22: 课堂教学评价
单元3 变压器的
基本结构和原理
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入