## Slide 1
电工技术
模块五
简易变压器的制作
单元4 变压器的使用

## Slide 2
模块五 简易变压器的制作
1.交流铁芯线圈的主磁通与各量的关系;
2.变压器的结构
3.变压器的工作原理及作用;
4.变压器绕组同名端。
1
本项目知识点

## Slide 3
单元4 变压器的使用
课堂导入
课堂小结
课后作业
讲授新知
电力系统的技术革新：智能变压器
智能变压器是现代电力系统中的一项重要技术革新，它采用先进的感知技术、控制技术和通信技术，实现对电网运行的智能化和自动化管理。
智能变压器相较于传统变压器，其优势主要体现在四个方面。首先，智能变压器内置多种传感器，能够精准采集电力数据，并通过物联网技术实时传输至云端，为用户提供高质量的电力监测服务。其次，智能变压器采用高效变压技术，可根据负荷变化实时调整输出电压和电流，实现显著的节能减排效果。此外，智能变压器还支持远程监控和控制，用户可以随时随地掌握变压器运行状态，进行远程调试和管理，极大提高了运维效率。最后，智能变压器在硬件和软件方面均具备更高的安全可靠性，内置多种智能保护装置，有效保障用户的安全用电。

## Slide 4
一般情况下，当电源电压U1保持不变，负载变化时，由于变压器原、副绕组都具有电阻和漏磁感抗压降发生变化，使得变压器副绕组的电压U2也随之发生变化。当电源电压U1和负载功率因数为常数时， 的关系曲线称为变压器的外特性。
一、变压器的外特性
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
特性曲线表明：变压器副绕组电压随负载的增加而下降；对于相同的负载电流，感性负载的功率因素越低，副绕组电压下降越多。
通常，我们希望副绕组电压U2的变动越小越好。为了反映U2从空载到额定负载的变化程度，引入电压变化率△U：
一、变压器的外特性
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
1．变压器的损耗
变压器的损耗和交流铁心的损耗很相似，它是在传递能量的过程中自身会产生铜损 和铁损
两种损耗。
二、变压器的损耗和效率
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
1．变压器的损耗
（1）变压器的铜损
变压器在运行时，电流流经原、副绕组电阻R1、R2所消耗的功率。变压器空载时铜损为0，满载时铜损最大。铜损随负载电流的变化而变化，因此又称可变损耗。
（2）变压器的铁损
主磁通在铁心中交变时所产生的磁滞损耗和涡流损耗，它的大小与铁心内磁感应强度的最大值有关，与电源电压U1、频率f有关，但与负载电流大小无关。对于运行中的变压器，铁损也基本不变，故，铁损又称为不变损耗。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2．变压器的效率
变压器的效率是变压器输出功率P2与对应的输入功率P1的比值，通常用百分数来表示，即：
大型变压器的效率可达98%～99%，小型变压器的大型变压器的效率可达70%～80%。研究表明：当变压器的铜损等于铁损时，其效率接近最高。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
变压器的铭牌上的主要数据有以下几种：
1．额定电压
（1）定义：指根据变压器的绝缘强度和允许温升而规定的电压值，以伏（V）或千伏（KV）为单位。
（2）注意：三相变压器的原边和副边的额定电压都是指线电压。另外，使用变压器时，不允许超过其额定的工作电压值。
三、变压器的额定值
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
2．额定电流
（1）定义：指变压器根据规定的工作方式（长时间连续工作或短时工作或间歇工作）运行时，原、副绕组上允许通过的最大电流，以安（A）或千安（KA）为单位。它们是根据绝缘材料允许的温度确定的。
（2）注意：三相变压器的原边和副边的额定电流都是指线电流。另外，使用变压器时，不要超过其额定的工作电流值。变压器长期过载工作将会缩短它的使用寿命。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
3．额定容量
（1）定义：指变压器副边的额定视在功率，即副绕组上的额定电压和额定电流的乘积。额定容量反映了变压器传递电功率的能力。
（2）注意：视在功率的单位是伏·安（VA）或千伏·安（KVA），而输出功率的单位是瓦（W）。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
4．额定频率
我国规定标准工频频率为50Hz，有些国家规定是60 Hz，使用时应注意区分。
改变使用频率会导致变压器某些电磁参数、损耗和效率发生变化，会影响变压器的正常工作。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
5．额定温升
变压器在额定运行情况下，变压器内部的温度允许超出现定的环境温度(十40℃)的数值。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
【例1】某单相变压器额定容量为SN =5KVA，原绕组的额定电压U1N=220V，副绕组的额定电压U2N =36V，求：变压器原、副绕组上流过的额定电流。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
【解】 副绕组上流过的额定电流：
故，原绕组的上流过的额定电流：
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
【例2】有三相变压器的额定数据如下：SN =100KVA，U1N=6000V，U2N = U20 = 400V，
=50Hz。由实验得：铁损 =600W，额定负载时的铜损 =2400W。试求：
（1）变压器的额定电流；
（2）满载时的效率。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
【解】 （1）额定电流：
（2）满载时的效率为：
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
变压器绕组的极性指绕组在任意瞬时两端产生的感应电动势的瞬时极性。它总是从绕组的相对瞬时电位的低电位端（“－”），指向高电位端（“+”）。在使用变压器或其它有磁耦合的互感线圈时，要注意线圈的正确连接。
四、变压器绕组的极性
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
测定变压器绕组的同名端测量方法：
（1）直流法 其接线方法如图（a）所示，当开关S闭合瞬间，若直流毫安表的指针正向偏转，则1和3 是同名端；反转则1和4是同名端。
（2）交流法 其接线方法如图（b）所示，用导线将两线圈1、2和3、4中的任一端子（如2和4）连接在一起，将较低的电压加于任一线圈（如1、2线圈），然后用电压表分别测出U12、U34和U13，若U13=| U12－U34|，则1和3是同名端；U13= U12+U34，则1和4是同名端。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
(a) 直流法 (b) 交流法
图 测定变压器绕组的同名端
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
课堂小结
变压器的损耗
变压器的损耗和交流铁心的损耗
2. 变压器的额定值
额定电压、额定电流、额定容量、额定频率、额定温升
3.变压器在使用前应进行检验，检验内容有：
（1）区分绕组、测量各绕组的直流电阻；
（2）绝缘检查；
（3）各绕组的电压和变压比；
（4）磁化电流I ，变压器次级开路时的初级电流叫磁化电流，I 一般为初级额定电流的3% ~ 8%。
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 23: 课堂教学评价
单元4 变压器的使用
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入