## Slide 1
电工技术
模块六
供电与安全用电
单元6.1 发电与输电概述

## Slide 2
项目六 供电与安全用电
1.提高发电、供配电可靠性的重要性
2.电流对人体的影响
3.供电系统保证安全用电的措施
1
本项目知识点

## Slide 3
苏联考纳斯市的一次音乐会上，一位大学生在演奏时不慎手触到失修电线，被电击倒,当场呼吸停止。遇到这样的紧急突发事件该如何处理呢?
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
先导案例

## Slide 4
新技术新知识
智能发电技术：未来能源系统的智慧核心
智能发电技术是人工智能、大数据等新一代信息技术与发电技术深度融合的产物，旨在实现发电设备的智能监控、故障诊断和优化运行，推动发电行业向智能化、数字化方向发展。通过传感器和数据采集系统，智能发电技术能够实时监控发电设备的运行状态，利用人工智能算法对海量数据进行分析，实现异常预警和故障诊断，提前发现潜在问题，避免事故发生。
同时，基于大数据分析和优化算法，智能发电技术能够优化设备运行参数，提高发电效率和经济性，例如优化锅炉燃烧参数降低煤耗，或优化水电站调度方案提高水能利用率。其应用场景包括构建智能电厂、实现远程运维和预测性维护，显著提升设备可靠性和运维效率。未来，随着人工智能算法的优化、多源数据融合以及数字孪生技术的应用，智能发电技术将进一步推动发电行业向高效、清洁、智能的方向发展，为构建安全、可靠、绿色、高效的现代能源体系提供重要支撑。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
电力系统
由发电厂、电力网和用户组成的统一整体称电力系统。
T1、T2分别为升压、降压变压器
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
电力网和电气设备的额定电压等级（KV）
电网额定电压 | 发电机额定电压 | 变压器额定电压 | 
 |  | 原 边 | 副 边
0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23
0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40
3 | 3.15 | 3～3.15 | 3.15～3.3
6 | 6.3 | 6～6.3 | 6.3～6.6
10 | 10.5 | 10～10.5 | 10.5～11
35 | 13.8 | 35 | 38.5
110 | 15.75 | 110 | 121
220 | 18.00 | 220 | 242
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
几个概念：
1.电力网
（1）定义：电能从发电厂传输到用户要通过的导线系统。
（2）分类：按功能常分为输电网和配电网两大部分。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
2.输电网：
（1）定义：由35KV及以上的输电线路和与其相连接的变电所组成，是电力系统的主要网络。
（2）作用：将电能输送到各个地区的配电网或直接送给大型的工业企业用户。
我国国家标准中规定输电网的额定电压为35KV、110KV、220KV、330KV、500KV等
输送电能的距离越远，要求输电线的电压越高。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
3.配电网
（1）定义：由10KV及以下的配电线路和配电变压器所组成。
（2）作用：将电力分配到各类用户。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
4.发电厂
（1）分类：按照所利用的能源种类不同可分为以下几种类型：水力发电厂、火力发电厂、核能发电厂以及利用风力、太阳能等其它能源作为动力的发电厂。
在现代的电力系统中，仍然以火力发电厂和水力发电厂为主。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
火力发电厂是利用煤、石油或天然气等燃料发电的电厂。
原理：在火力发电厂中，一般利用锅炉产生水蒸气，用水蒸气冲击汽轮机的叶片使其转动，由汽轮机带动发电机发电。
采用燃气轮机的发电厂也是火力发电厂中一种。
目前的火电厂仍以燃煤为主。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
利用自然界的江河水流在高处与低处之间存在的位能进行发电的电厂，称为水力发电厂。
原理：一般从河流较高处或水库内引水，利用水的压力或流速冲动水轮机旋转，通过水轮机再带动发电机发电。（举例：葛洲坝水力发电站、三峡大坝工程）
优点：水力发电比火力节省燃料、没有污染、能量转换效率高、发电成本低(约为火电的1／3—1／4)等。
不足：一次投资较大，建设工期较长。受气候条件的影响较大。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
核能发电厂是利用原子核裂变产生的原子能转变为热能束发电的电厂，又称为原子能发电厂。
原理：原子能在反应堆中转变为热能，将水加热为蒸汽，然后蒸汽冲动汽轮机，带动发电机发电。近几十年来，世界上已有20多个国家和地区建成了各种类型的核能发电厂，总容量已超过1亿KW。我国自行设计制造的核能发电厂已于1993年投入运行。
特点：一般核电站的造价约比烧煤的火电厂高50％～60％，发电成本与烧煤的火电厂差不多。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
接在电力系统各级电力网上的一切用电设备所需用的功率，称为用户的用电负荷。
分类：按照消耗功率的性质，用电负荷分为有功负荷(kw)和无功负荷(kvar) 。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
电力系统中工业企业的负荷，按其重要程度—般可分为以下3级：
1．一级负荷 该类负荷停电后，会引起人身伤亡或重大设备损坏事故以及国民经济的关键企业的大量减产。
2．二级负荷 该类负荷停电后，将引起主要设备损坏、产品的大量报废或大量减产。如纺织厂、化工厂等。
3．三级负荷 不属于一、二级的负荷称为三级负荷，如工业企业的附属车间等。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
联合电力系统：电力系统之间通过联络线实现并网运行。
电力系统和联合电力系统较地区电厂单独供电有以下好处：
1．减少电力系统的总装机容量和备用容量
2．提高供电可靠性
3．提高运行的经济性
4．提高电能质量
5．便于安装大容量机组连接
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
电气设备常发生的故障主要是各种形式的短路和断路。
短路故障，如发电机、变压器等绝缘损坏引起的匝间或层间短路，线路在承受雷击后发生的导线与大地间的短路，以及操作人员过失而造成的带地线合闸等三相短路。
断路故障，包括一相断路或二相断路的非全相运行等。
衡量供电可靠性的指标，一般以全部用户平均供电时间占全年时间(8760h)的百分数来表示。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
1.在现代的电力系统中,主要仍以( )发电和 ( ) 发电为主。
A.火力,水力
B.风力,火力
C.风力,水力
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
1.电流对人体的作用不仅和人体电阻大小、电流作用的持续时间、电流经过人体的路径及触电者的个人特征等有很大关系，还与电流通过人体的路径以及带电体接触面积和压力有关。
2.掌握电力网、配电网等概念
3.发电厂分类有火力发电厂、核能发电厂等，
4.对工厂企业供电电压等级的确定，主要是由其用电容量的大小和输送电能的距离等因素决定。
5.电力负荷的等级有三级：一级、二级、三级。
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21: 课堂教学评价
单元6.1 发电与输电概述
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入