## Slide 1
电工技术
模块六
供电与安全用电
单元6.2 工企供配电

## Slide 2
模块六 供电与安全用电
1.提高发电、供配电可靠性的重要性
2.电流对人体的影响
3.供电系统保证安全用电的措施
1
本项目知识点

## Slide 3
新技术新知识
工业企业能源管理系统：工业绿色发展的智能驱动力
工业企业能源管理系统（EMS）是一种基于物联网、大数据和人工智能技术的综合管理平台，旨在实现能源实时监控、数据分析和优化控制，从而提高能源利用效率、降低运营成本并支持绿色低碳发展。
系统通过传感器和智能电表实时采集电力、燃气、水等能源数据，结合大数据分析和人工智能算法，生成能耗报表、趋势图和能效评估报告，帮助企业识别高耗能环节并提出节能建议。同时，系统支持负荷优化、需求侧响应和能源调度，结合分布式能源和储能系统，实现能源的高效利用。其应用场景涵盖高耗能行业、制造业和工业园区，通过优化生产工艺、监控生产线能耗和区域能源协同管理，显著提升能源利用效率。
未来，随着智能化升级和多能互补技术的发展，能源管理系统将进一步与生产系统深度融合，支持企业实现碳中和目标，成为工业企业可持续发展的重要工具，能源管理系统将在工业企业的可持续发展中发挥越来越重要的作用。
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
一、 工企供配电概述
二、 对工企供配电系统的要求
三、 工企供配电系统的组成
四、 工企变配电系统的作用和分类
五、 工企变、配电站的供电方式
六、 对工企供电电压等级的确定
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
一、 工企供配电概述
在工厂企业中，电力是现代化生产的主要动力。
中央变电所用来接受送来的电能，然后分配到各车间变电所或配电柜将电能分配给各用电设备。
高压配电线的额定电压有3KV、6KV和10KV三种。
低压配电线的额定电压有380／220V。
用电设备的额定电压多数是220V和380V，
大功率电动机的电压3000V和6000V，机床局部照明的电压是36V。
降压变电所一般又分为一次降压或二次降压两种
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 6
以下为供配电系统示意图（虚线内为工厂或企业）
一、 工企供配电概述
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
工厂企业供配电系统是指接受发电厂电源输入的电能，并进行检测、计量、变压等，然后向工企业及其用电设备分配电能的系统。
工企业供配电系统通常包括工企业内的变配电所、所有高低压供配电线路及用电设备。
一、 工企供配电概述
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
1.从车间变电所或配电柜到用电设备的线路属于低压配电线路。
2.低压配电线路的连接方式主要有放射式和树干式两种。
一、 工企供配电概述
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
放射式配电线路主要用于负载点比较分散而各个负载点又有相当大的集中负载的场合。
一、 工企供配电概述
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
树干式配电线路：
图为负载集中，同时各个负载点位于变电所或配电柜的同一侧，其间距较短的情况
(b) 图为负载比较均匀地分布在一条线上的情况。
一、 工企供配电概述
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
为保证工厂企业的正常生产和生活，对工企供配电系统的基本要求如下:
1．安全性
2．可靠性
3．经济性
4．合理性
二、 对工企供配电系统的要求
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
1．大型工厂企业
三、 工企供配电系统的组成
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
2．中型工厂企业
3．小型工厂企业

## Slide 13
1．大型工厂企业
通常指总供电容量在10000KVA及以上的大型工厂企业，以及某些电源进线电压为35kv及以上的中型工厂企业。
三、 工企供配电系统的组成
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
2．中型工厂企业
通常指总供电容量在1000～10000kVA范围的中型工厂企业的电源进线电压可采用6～10KV，电能先经过高压配电所集中，再由高压配电线路将电能分送给各车间变电所。
三、 工企供配电系统的组成
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
3．小型工厂企业
通常指总供电容量不超过1000KVA的小型工厂企业。
若企业所需容量在160KVA及以下时，可采用低压电源直接进线，在此种情况下，只需设置一个低压配电室即可。
三、 工企供配电系统的组成
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
工企变电所的作用：
接受电能、变换电压和分配电能，而配电所的作用只是接受电能和分配电能。
工企变电所和配电所两者的区别：
主要在于变电站装有变换电压作用的电力变压器。
四、工企变配电系统的作用和分类
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
1 按供电系统的电压高低可分为：
(1) 高压供电——以6KV及以上的电压供电者；
(2) 低压供电——以0.38KV及以下的电压供电者。
2 按供电电源的相数可分为：
(1) 单相制供电一一采用一条相线(火线)和一条零线供给照明、电热等单相负荷；
(2) 两相/三相制供电一一采用两条或二条相线(火线)供给电焊机、电炉以及电动机等负荷。
五、 工企变、配电站的供电方式
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
3 按电源引入方式可分为：
(1) 架空线引入一一适用于周围环境空旷和投资较低的地方；
(2) 电缆引入一—适用于空间环境较拥挤，架空线引入不安全或有碍观赡以及对供电可靠性要求较高的地方；
(3) 直配线引入一一由供电变电所或开关站以专用线路或电缆直接引入用户，适用于用电性质较重要或负荷较大的用户；
(4)公用线上引入——由公用配电线路上引入用户。
五、 工企变、配电站的供电方式
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
对工厂企业供电电压等级的确定，主要是由其用电容量的大小和输送电能的距离等因素决定的。
(1) 一般输送功率在100KW以下或供电距离在0.6km以内的，采用0.38／0.22KV供电；
(2) 输送功率在100～1200KW或供电距离在4～15km
(3) 输送功率在200～2000KW或供电距离在6～20km以内的，采用10KV供电；
(4) 输送功率在2000～10000KW或供电距离在20～70km以内的，采用35KV供电；
(5) 输送功率在10000～50000KW或供电距离在50～150km以内的，采用110KV及以上电压供电。
六、 对工企供电电压等级的确定
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
1．对工企供配电系统的要求
2.对工厂企业供电电压等级的确定，主要是由其用电容量的大小和输送电能的距离等因素决定的。
3.工企变、配电站的供电方式
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22: 课堂教学评价
单元6.2 工企供配电
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入