## Slide 1
电工技术
模块七
电工仪表的测量与维护
单元2 万用表

## Slide 2
1.电工仪表的类型及测量方法
2.仪表准确度与误差的关系
3.万用表、电能表的结构及使用
模块七 电工仪表的测量与维护
1
本项目知识点

## Slide 3
电工仪器的发张之路：万用表的历程
万用表是电气工程史上的重要发明之一，它的出现极大地推动了电气工程和电子测量技术的发展。早期，电学测量需依赖多种单一功能仪器，如电压表、电流表等，这些仪器在测量复杂电路时显得繁琐且效率低下。因此，人们迫切需要一种多功能电气测试仪器，以满足同时测试多种电气量的需求。
1820年，第一个用于检测电流的指针表，被称为检流计（或称为电流计）问世。但此设备仅用于检测电流，且非常笨重和脆弱，不适用于现场作业。随后，基于活动线圈机构的电流表被发明，它可以显示电流的大小，并通过增加分流电阻、串联电阻等，实现了对电压、电阻的测量，为万用表的诞生奠定了基础。
单元7.2 万用表
课堂小结
课后作业
讲授新知
课堂导入
新技术新知识

## Slide 4
电工测量：将被测的电量（或磁量）与同类标准量进行比较的过程。
电工测量技术的几项优点：
1.电工测量仪表的结构简单，使用方便，并有足够的准确度。
2.电工测量仪表可以灵活安装在需要进行测量的地方，并可实现自动记录。
3.电工测量仪表可以解决远距离的测量问题，为集中管理和控制提供了条件。
4.能利用电工测量的方法对非电量进行测量。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 5
万用表主要组成：
1．测量机构（表头）
2．测量电路
3．转换开关
4. 外壳
等等
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、万用表结构

## Slide 6
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、万用表结构

## Slide 7
1.测量机构（表头）：用来指示被测量的数值。
多采用灵敏度、准确度高的磁电式直流微安表，其满刻度偏转电流一般为几微安至几百微安。
满偏电流越小，灵敏度越高，测量电压时的内阻就越大，这样万用表对被测线路的工作状态影响也就越小。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、万用表结构

## Slide 8
2．测量电路
万用表能用一个测量机构测量多种电参量，且能有多个量程测量，主要是其通过测量电路，将被测量转换成适合于表头指示用的电量。
测量电路越复杂，万用表的测量范围就越广。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、万用表结构

## Slide 9
3．转换开关：利用固定触头和活动触头的接通与断开来达到多种量程和不同被测量的转换。
万用表中的转换开关都采用多层多刀多掷波段开关或专用的转换开关。旋转刀的位置，使刀与不同的掷闭合，就可以改换和接通所要求的测量电路。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、万用表结构

## Slide 10
注意事项：
1.电流挡和欧姆挡仍然经不住较高电压的误接人。
2.使用完毕应将选择开关放到“空挡”或交流电压最高挡．以免在下次使用或别人使用时可能产生挡位错误而损坏仪表。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
一、万用表结构

## Slide 11
1.磁电式万用表
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 12
磁电式万用表
（1）直流电压的测量电路
将万用表的转换开关置于直流电压挡，量程选择开关置于直流电压的任何一挡，被测电压接在“+”、“-”两端，这样就构成了直流电压的测量电路。
一般通过改变转换开关的挡位来改变倍压器电阻，从而达到改变电压量程的目的。量程越大，倍压器电阻也越的大。电压表的内阻越高，从被测电路取用的电流越小，被测电路受到的影响就越小。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 13
磁电式万用表
（2）直流电流的测量电路 将万用表的转换开关置于直流电流挡，量程选择开关置于直流电流的任何一挡，被测电流从“+”、“-”两端接入，这样就构成了直流电流的测量电路。
量程越大，分流器电阻越小。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 14
磁电式万用表
（3）交流电压的测量电路
将万用表的转换开关置于交流电压挡，量程选择开关置于交流电压的任何一挡。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 15
磁电式万用表
（4）直流电阻的测量电路 将万用表的转换开关置于欧姆挡，测量电阻时要接入电池，被测电阻是接在“+”、“-”两端的。
被测电阻越小，指针的偏转角越大。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 16
2. 数字式万用表
指示仪表直接指示模拟量，以连续方式用标尺读出被测量；数字仪表则将被测量经过模拟量变换成数字量后，并以离散方式用数字显示。
数字式万用表与磁电式万用表一样，它也是一种多用途的便携式常用直读仪表。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 17
2. 数字式万用表
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 18
2. 数字式万用表
数字式万用表主要由功能变换器、转换开关和直流数字电压表等三部分组成。直流数字电压表是数字式万用表的核心部分，各种电参量的测量都是要先经过相应的变换器，将该参量转化为直流数字电压表可以接受的直流电压，然后送入直流数字电压表，再经过A/D转换器变换为数字量，最后通过计数器以十进制数字的方式将被测量显示出来。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 19
3．万用表测城轨交通信号故障举例
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 20
3．万用表测城轨交通信号故障举例
（1）电压挡测红灯故障
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 21
3．万用表测城轨交通信号故障举例
（2）电压挡测绿灯故障
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 22
3．万用表测城轨交通信号故障举例
（3）电阻挡测红灯故障
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 23
3．万用表测城轨交通信号故障举例
（3）电阻挡测绿灯故障
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
二、几种万用表的介绍

## Slide 24
1.以下能用于测大电阻的阻值的仪表是( ) 。
A.欧姆表
B.万用表
C.兆欧表
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 25
万用表是一种多量程、多用途的电工测量仪表，它有磁电式和数字式两种，可以测交直流电压电流、电阻，还能测量电感、电容等其他电学量。
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 26
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 27: 作业布置
General PPT template technology of the Internet
单元7.2 万用表
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入