## Slide 1
电工技术
模块七
电工仪表的测量与维护
单元6 电能的测量

## Slide 2
1.电工仪表的类型及测量方法
2.仪表准确度与误差的关系
3.万用表、电能表的结构及使用
模块七 电工仪表的测量与维护
1
本项目知识点

## Slide 3
先导案例
万用表又叫多用表、三用表、复用表，是一种多功能、多量程的测量仪表，一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等，有的还可以测交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数(如β)。那在使用万用表来测量相关的参数时需要注意些什么呢?
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
精准测量的新应用：量子传感技术
电能测量是对电路或系统所消耗的电能的测量，对了解能量转换效率及用户用电的经济核算有重要意义。随着技术的发展，电能测量领域也迎来了新的技术革新。
一方面，电力电子技术的发展为电能测量提供了新的解决方案。通过使用电力电子器件，可以实现对电力系统的高频、高电压、大电流的精确测量和控制。这种技术不仅提高了测量的精度，还使得电能测量设备更加智能化和自动化。
另一方面，量子传感技术作为一种新兴的传感技术，也在电能测量领域展现出巨大的潜力。量子传感技术利用量子效应来提高传感器的性能，从而在精度和灵敏度方面有着显著的优势。虽然这种技术在电能测量领域的应用还处于研究阶段，但未来有望为电能测量带来革命性的变化。
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 5
精准测量的新应用：量子传感技术
此外，智能电力测量设备也成为了电力系统、工矿企业、公用设施以及智能大厦等领域中不可或缺的一部分。其中，多功能电力仪表作为智能电力监控设备的重要组成部分，以其全面的电力参数测量、电能监测和考核管理等优势，得到了越来越广泛的应用。这种仪表不仅集成了全部电力参数的测量，还具备可编程、测量、显示、数字通讯和电能脉冲、变送输出等多种功能，非常适合实时电力监控系统。
总的来说，新技术的发展和应用正在不断推动电能测量领域的进步。这些新技术不仅提高了电能测量的精度和效率，还为电力系统的运行和管理提供了更加智能化和自动化的解决方案。
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 6
定义：把用来测量某一段时间内发电机发出的电能或负载消耗电能的仪表称电能表。
电能表需要不仅能反映出功率的大小，而且能够反映出电能随时间积累的总和。
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
一、单相电度表的基本结构和工作原理
电度表分类：
（1）电度表按接入电源的相数不同，它又分为：单相、三相电度表两大类；
（2）按电度表的工作原理不同，它可以分为感应式、电动式和磁电式电度表三种。
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
1．基本结构
单相电能表内部结构主要由驱动机构、制动机构和积算机构三部分组成，还有一些零部件，如轴承、支架、接线盒等。
一、 单相电度表的基本结构和工作原理
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
2. 单相电度表的工作原理
当电流线圈和电压线圈通以交流电流时，就有交变的磁通穿过铝盘，在铝盘上感应出涡流，涡流与交变的磁通相互作用产生转动力矩，从而使铝盘转动。
同时制动磁铁与转动的铝盘也相互作用，产生了制动力矩。当转动力矩与制动力矩平衡时，铝盘以稳定的速度转动。
欲使电度表铝盘的转数能正确地表示电路中所消耗的电能，首先应使铝盘所受的转矩与电路的有功功率成正比。即，铝盘的转数与被测电能的大小成比例，从而测出所耗电能。
一、 单相电度表的基本结构和工作原理
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
电度表的选择与计量
（1）电能表的选择
►根据具体任务选择仪表的类型。单相用电时选择单相电能表，三形用电时选择三相四线制的电能表或3个单相电能表。成套的配电设备可采用三相三线制的电能表。
►根据负载的最大电流、额定电压以及测量值需要达到的准确度，选择电能表的型号。
►当电路没有接人负载时，铝盘不转;当电能表的电流线路中无电流，但电压线路上有额定电压时，铝盘转动应不超过允许值。
二、 电能表的使用
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
1.电度表的选择与计量
（2）电能表的倍数与计算
电能表的倍率一般分两种, 一种是由电能表结构决定的倍率，称电能表本身的倍率。它等于电能表的齿轮比。如电能表只有一位小数,其齿转比及常数均为2500r,其倍数实为1，则使用时将两次抄表电度数相减，即为实际用电量。另一种是当电能表经互感器接入时,其读数还要乘电流和电压互感器的变比，则有：
电度表倍率＝TV变比×TA变比×电度表本身倍率
二、 电能表的使用
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
2. 电度表计量方法
根据《全国供用电规划》与国家电价分类的规定,用电户应分别安装电能表，以便每月计算电费。高压供电用户，原则上在高压测量电能计费，如果在低压测量电能时，则电费计算应包括变压器的钢、铁损耗在内。计费电能表的安装、移动,用户不得擅自进行。
二、 电能表的使用
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
3. 电度表的接线
(1)单相电能表的接线。
(2) 三相三线制电路中电能表的接线。
(3)低压三相四线制电路中电能表的接线。
(4)三相无功电能表的接线。
二、 电能表的使用
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
3. 电度表的接线
(1) 单相电度表的接线。
二、 电能表的使用
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
（2）三相三线制电路中电度表的接线
3. 电度表的接线
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
(3) 低压三相四线制电路中电度表的接线
3. 电度表的接线
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
(4) 三相无功电度表的接线
3. 电度表的接线
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
先导案例解决
在使用万用表时需要注意以下几点:
1.在使用万用表之前应先进行“机械调零”即在没有被测电量时使万用表指针指在零电压或零电流的位置上；
2.在使用万用表时，不能用手去接触表笔金属部分，这样，一方面可以保证测量的准确，另一方面可保证人身安全；
3.在测量某一电量时不能在测量的同时换挡，尤其是在测量高电压或大电流时更应注意，否则，会使万用表毁坏，如需换挡，应先断开表笔，换挡后再去测量；
4.万用表在使用时，必须水平放置，以免造成误差。同时，还要注意避免外界磁场对万用表的影响；
5.万用表使用完毕， 应将转换开关置于交流电压的最大挡，如果长期不使用 ，还应将万用表内部的电池取出来，以免电池腐蚀表内其他元器件。

## Slide 19
课堂小结
1.单相电能表的工作原理
2.电能表的使用方法
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课后作业
课堂小结
课堂导入

## Slide 20
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21: 课堂教学评价
单元7.6 电能的测量
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入