## Slide 1
电工技术
模块八
电容充放电电路的设计
单元2 RC电路的过渡过程

## Slide 2
1.电路过渡过程的实质、相关概念以及形成原因
2.电路换路时，电路中的能量不能突变
3.换路定则
模块八 电容充放电电路的设计
1
本项目知识点

## Slide 3
先导案例
电路从一个稳定状态到另一个稳定状态过程是不能突变的，这个过渡过程很短。
►在实际应用中，这类电路如右图所示是如何工作的呢？
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 4
储电小能手:超级电容器
超级电容器是一种新型的电能存储元件，是介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置，其容量可达几百至上千法。与传统电容器相比，它具有较大的容量、比能量或能力密度，较宽的工作温度范围和极长的使用寿命；而与蓄电池相比，它又具有较高的比功率，且对环境无污染。
超级电容器是通过电极与电解质之间形成的界面双层来存储能量的新型元器件。当电极与电解液接触时，由于库仑力、分子间力及原子间力的作用，使固液界面出现稳定和符号相反的双层电荷，称其为界面双层。把双电层超级电容看成是悬在电解质中的2个非活性多孔板，电压加载到2个板上。加在正极板上的电势吸引电解质中的负离子，负极板吸引正离子，从而在两电极的表面形成了一个双电层电容器。
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 5
储电小能手:超级电容器（续）
根据储能机理的不同，超级电容器可以分为两类：
1.双电层电容器：主要依靠电极与电解质界面形成的双电层来存储能量。
2.法拉第准电容器：也称为赝电容器，主要通过电极材料表面及表面附近的可逆氧化还原反应来存储能量。
双电层电容器根据电极材料不同，可分为碳电极双层超级电容器、金属氧化物电极超级电容器和有机聚合物电极超级电容器。超级电容器具有节能、寿命长、安全环保、温度范围宽、无需人工维护等优点。由于超级电容器采用物理方法储存能量，超级电容器最重要的特点之一是功率密度高，能快速充放电和瞬间吸收或释放极高的能量。它在新能源汽车、风力发电和太阳能发电等领域有着广泛的应用前景。
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入
新技术新知识

## Slide 6
一、RC电路电容的放电过程
二、RC电流电容的充电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 7
如图所示为一RC放电电路，假设换路前，电容上已充有电压。
一、 RC电路电容的放电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 8
在 t=0 时，开关S闭合，此时，电容C在初始储能的作用下通过电阻R放电，直到把全部能量消耗完毕。根据KVL定律，电路换路后的电压方程为：
一、 RC电路电容的放电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 9
∵ ， ，
∴ （t≥0）
一、 RC电路电容的放电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 10
（t≥0）
（t≥0）
★式中， 为电路的时间常数， 单位为s。电阻单位为Ω，电容单位为F。
根据换路定则：
电容C放电结束时，两端电压为0，
则电容电压为：
电容C放电电流为：
一、 RC电路电容的放电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 11
★电容放电过程的实质就是原有储能全部由电阻元件消耗转为热能的过程。
越小，放电越慢；工程上经过(3~5) 以后，电容上电压已经衰减到初始值5％以下，可认为放电结束。电容放电时的 随 的变化曲线如图所示。
一、 RC电路电容的放电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 12
例题：如图，换路前开关S闭合在位置1，且电路已处于稳定状态，在t=0时开关S从位置1迅速拨到位置2。求: (1)电路的时间常数;
(2)电容开始放电时的初始电流;
(3) 电容电压衰减到3 V时所需要的时间。
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 13
【解】换路前开关S闭合在位置1，且电路已处于稳定状态，在t=0时开关S从位置1迅速拨到位置2。
（1）时间常数：
一、 RC电路电容的放电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 14
【解】在t=0时开关S从位置1迅速拨到位置2。
（2）∵ S在位置1时，电路已经处于稳定状态，即：
∴ t=0时的初始电流为：
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 15
【解】（3）电容电压：
将已知条件代入得：
解得：
即：电容电压衰减到3 V所需要的时间为0.69s。
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 16
如图所示是一个RC串联电路，换路前电容没有初始储能，即：
在t=0时，开关S闭合。这时，电源对C充电，根据KVL定律，充电时的回路电压方程为：
二、RC电路电容的充电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 17
将
代入上式得：
二、RC电路电容的充电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 18
根据换路定则得：
故，
电容的充电电流为：
电阻上的电压：
二、RC电路电容的充电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 19
可见，电容充电过程中，其端电压是不能突变的，RC充电电路中， 和 的变化曲线都是按指数规律变化的，如图所示。
二、RC电路电容的充电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 20
RC电路充电过程的快慢是由时间常数 来决定的。 越小，充电越快； 越大，充电越慢，过渡过程需要的时间就越长。
★ RC电路电容充电过程的实质，就是电源提供的能量一部分储存在电容电场中，另一部分被电阻消耗掉。
二、RC电路电容的充电过程
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 21
练习题：电路如图所示，
试求：（1）S闭合后(t=0)电流初始值
（2）时间常数
(3) S接通后
时电路中电流和电容上电压的数值。
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 22
解：已知
（1）
（2）
（3）
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 23
解：已知
（3）
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 24
1．电路的过渡过程是电路从一个稳态变化到另一个稳态的变化过程。
2．电路中形成过渡过程的原因：由于含有储能元件(L或C)的电路结构及元件参数的突然改变，导致工作状态突然改变而引起的。
3．电路中过渡过程的实质：由于电路中储能元件能量的释放与储能不能突变的缘故。
4．电路形成过渡过程的充分必要条件：含有储能元件的电路，发生换路之后，能量必须发生变化，电路中才能产生能量转换的过程。
5. 电路在换路时，电路中的能量不能突变。
6. 换路瞬间， 和 不能跃变，但其它电量均可跃变。
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 25
先导案例解决
这是一个典型的单稳态电路ꎮ 在无外加触发信号时ꎬ 电路处于稳态，即ＶＴ１截止、 ＶＴ２饱和，电容器 Ｃ２两端的电压接近于电源电压ꎮ 此时ꎬ ＶＴ ３ 由于 ＶＴ ２ 集电极输出低电平而截止，发光二极管 ＶＬ 因此而熄灭。当按下 ＳＢ 轻触开关时，为Ｃ１提供了一个放电回路，在电阻 Ｒ６上形成了一个负脉冲，使ＶＴ２的基极电位下降，集电极电流减小，集电极电位升高，经过Ｒ３的耦合，ＶＴ１的基极电位逐渐升高，ＶＴ１趋向导通，其集电极电位下降，经电容 Ｃ ２ 的耦合，又使 ＶＴ２的基极电位进一步降低，如此循环往复。ＶＴ１、ＶＴ２的状态同时向着各自的对立面转化，这是一个强烈的正反馈过程ꎬ 其结果使电路进入了暂态，即 ＶＴ１饱和，ＶＴ２截止， 同时
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 26
先导案例解决
同时，ＶＴ ３ 导通，发光二极管 ＶＬ 发光，这只是一个暂态过程，ＶＴ １ 一导通，Ｃ ２ 两端的电压就通过ＶＴ １ 加到 ＶＴ ２ 的发射结，使 ＶＴ ２ 受反向偏压作用而处于截止状态，之后，ＶＴ １ 一旦饱和，电容 Ｃ ２ 的放电，就使 Ｕ ｂ２ 逐渐升高，当 Ｕ ｂ２ 上升到超过 ＶＴ ２ 基极与发射极之间的截止电压 (0.５ Ｖ) 时，ＶＤ 就开始导电，这样又引发了雪崩式正反馈过程，
正反馈的结果是: 使电路又回复到了 ＶＴ １ 截止、 ＶＴ ２ 饱和的状态ꎬ ＶＬ 又由亮转灭，暂态维持时间: Ｔ ｋ ＝0. ７ (Ｒ ４＋ＲＰ ) Ｃ ２
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 27
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入

## Slide 28: 课堂教学评价
单元8.2 RC电路的过渡过程
讲授新知
课堂小结
课后作业
课堂导入